Załącznik nr 8 do SIWZ

Kwestionariusz oceny ryzyka pożarowego

DOTYCZY: SPALARNIA ŁĘŻYCA i SUSZARNIA

Wykaz produktów:	             pelet (wysuszony i zgranulowany osad komunalny) po spaleniu popiół

Krótki opis technologii:	pelet zostaje poddany spaleniu w piecu z ruchomym rusztem

Stosowane surowce i materiały:	olej opałowy + pelet

Rodzaj spalanych odpadów	granulat z wysuszonego osadu komunalnego

Rok budowy obiektów:	najstarszy:2006

Wiek podstawowych maszyn i urządzeń:     najstarsze: 10 lat

Najmłodsze: 6 lata

Opis konstrukcji budynków tj. ścian, stropu, dachu. Klatek schodowych

Konstrukcja szkieletowa żel-betonowa, ściany wypełnione cegłą kratową, ocieplony styropianem, konstrukcja dachu struno-betonowa, dach pokryty papą termo-zgrzewalną

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie):      gaśnice proszkowe, hydranty wewnętrzne

OCHRONA

- Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: 8 km

- Najbliżej położona straż pożarna (adres i nazwa): JGR Zielona Góra, ul. Sulechowska

- Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: 12 min.

- Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej straży pożarnej:. 12 min.

- Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk
o każdej porze roku (drogi utwardzone) ?	TAK

- Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ?	TAK

- Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? TAK

- Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? NIE

- Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: TAK

- Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:
magazynów ?	TAK
całego terenu ? NIE

Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ?	TAK

- Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? NIE

- Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ?	TAK Jeśli tak, podać objętość: 18.000 m3

- Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ?	TAK
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ? TAK

- Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ?	TAK

- Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy)

- Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? TAK

- Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? TAK
Liczba hydrantów: na zewnątrz 5 , w budynkach: 5

Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? TAK
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: 30 m

- Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? TAK

- Czy obiekty dozorowane są przez strażników ?	TAK

- Czy dozorowanie jest całodobowe ?	TAK

- Rodzaj warty: patrolowanie z automatyczną rejestracją

- Częstotliwość patrolowania obiektów:

rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny

23 Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? TAK

  - Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia
położonych towarów ?	TAK

  - Sposób składowania towarów:	proporcje w %

- w belach, paczkach, kontenerach itp.

- luzem

  - Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? TAK

28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem lub wybuchem? jeżeli tak proszę o
załączenie opisu zdarzenia  NIE

Czy w zakładzie zastosowano dodatkowe środki prewencyjne:

♦ instalacja sygnalizacyjno-alarmowa wywołująca alarm w miejscu nadzorowanym całodobowo, z możliwością
natychmiastowego powiadomienia jednostek straży pożarnej

□ Tak

……………………………………

(rodzaj, obszar dozorowany)

X NIE

- stałe urządzenia gaśnicze , przez które rozumie się urządzenia związane na stałe z obiektem, zawierające własny zapas
środka gaśniczego, wyposażone w układy do przechowywania i podawania środka gaśniczego, uruchamiane we wczesnej
fazie rozwoju pożaru (wodne; wodno-pianowe; parowe; proszkowe; gazowe; itp)

□ Tak

□ uruchamiane ręcznie

□ uruchamiane automatycznie

(rodzaj, obszar chroniony)

x Nie

- półstałe urządzenia gaśnicze , przez które rozumie się instalacje związane na stałe z obiektem, nie posiadające własnego zapasu środka gaśniczego, wyposażone w przyłącze do podawania środka gaśniczego
□Tak

(rodzaj, obszar chroniony)

X   Nie

- samoczynne instalacje przeciwwybuchowe, przez które rozumie się urządzenia związane na stałe z urządzeniem technologicznym , których zadaniem jest wykrycie w bardzo wczesnej fazie wybuchu i ograniczenie wzrostu ciśnienia w urządzeniu bądź jego stłumienie

X Tak

instalacja dawkowania azotu
(rodzaj urządzenia/instalacji )

□Nie

Instalacje ciągłej detekcji gazów i par cieczy palnych mogących tworzyć zagrożenie wybuchem:

X TAK   □ NIE

Czy podmiot posiada formację ratowniczą działającą na własnym terenie, której wyposażenie i poziom wyszkolenia gwarantuje samodzielne podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych:

□TAK    X NIE

• Budynki i budowle, biorąc pod uwagę zastosowane materiały budowlane, zalicza się do klasy ryzyka:

X  klasa I

- klasa II

Klasyfikacja obiektów dla potrzeb ubezpieczeniowych z uwagi na stopień palności zastosowanych materiałów budowlanych:

Klasa I - obiekty wykonane z materiałów niepalnych to takie, których główna konstrukcja nośna oraz elementy osłonowe i przekrycie wykonano z materiałów niepalnych, tzn. których elementy wykonano z zastosowaniem materiałów kamiennych, ceramicznych, kruszyw mineralnych, silikatowych, betonowych, żelbetowych, stalowych itp. oraz materiałów wielowarstwowych z zastosowaniem materiałów niepalnych do tej grupy obiektów kwalifikujemy również obiekty, w których pokrycie wykonane jest z materiałów trudno zapalnych ułożonych na podłożu niepalnym (np. papa na podłożu betonowym lub stalowym itp.)

Klasa II - obiekty wykonane z użyciem materiałów palnych to takie, które zawierają elementy konstrukcji nośnej, elementy osłonowe lub przekrycia wykonane z materiałów palnych lub z zastosowaniem materiałów palnych, np.: z zastosowaniem drewna, trzciny, pianki poliuretanowej, styropianu itp., do tej grupy zaliczamy również obiekty, których elementy wykonane są z tkanin, folii, topliwych tworzyw sztucznych oraz obiekty tymczasowe, jak również ściany z rdzeniem (wypełnieniem) ze spienionego polistyrenu (styropianu) lub poliuretanu.

W obiektach/pomieszczeniach są stosowane, magazynowane materiały niebezpieczne pożarowo

□ TAK (rodzaj materiałów, ilość, sposób składowania)

X NIE

Za materiały niebezpieczne pożarowo uważa się gazy, ciecze i materiały stałe, które ze względu na swoje właściwości       fizykochemiczne stwarzają zagrożenie wybuchem lub szybkim rozwojem pożaru:

  - gazy palne,

  - ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C,

  - materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,

  - materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,

  - materiały wybuchowe i pirotechniczne,

  - materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,

  - materiały mające skłonności do samozapalenia;

Informacje dodatkowe

1. Czy w skład mienia przedstawionego do ubezpieczenia wchodzą namioty lub mienie znajdujące się w namiotach.
Jeżeli tak, prosimy o podanie informacji o wartości namiotów, wartości oraz rodzaju zgromadzonego w nich
mienia.

X nie dotyczy
□ tak,

wartość namiotów

wartość mienia w namiotach

rodzaj mienia w namiotach

2. Czy w skład mienia przedstawionego do ubezpieczenia wchodzą obiekty:

    - o konstrukcji lub elementach konstrukcji wykonanych z drewna (za wyjątkiem obiektów których jedynym
elementem drewnianym jest więźba dachowa lub strop),

    - o ścianach zewnętrznych drewnianych,

    - kryte strzechą, gontem/wiórem itp..

Jeżeli tak, prosimy o podanie wartości tego typu obiektów oraz zgromadzonego w nich mienia.

X nie dotyczy
□ tak,

opis obiektów

wartość obiektów

wartość mienia w obiektach

rodzaj mienia w obiektach

      - W przypadku ubezpieczenia magazynów, prosimy o podanie czy w magazynach tych składowane jest mienie
kupców prowadzących działalność w centrach kupieckich lub centrach handlu kupieckiego.

X     nie dotyczy

- tak

  - W przypadku ubezpieczania magazynów (będących w posiadaniu lub wykorzystywanych, niezależnie od rodzaju
działalności) prosimy o podanie informacji:

    - o wysokości magazynu (liczonej od poziomu posadzki do najwyższej krawędzi dachu),

X  nie dotyczy

- ..	m

  - czy w konstrukcji obiektu/ materiałach z jakich obiekt jest wykonany występuje styropian lub pianka
poliuretanowa (w szczególności czy występują panele lub płyty warstwowe z wypełnieniem/rdzeniem
styropianowym lub pianką poliuretanową),

X  nie

- tak, rodzaj materiału:

czy obiekt posiada zabezpieczenia w postaci automatycznego systemu detekcji pożaru,

X    nie

- tak - dla wszystkich obiektów

- tak - dla części obiektów (prosimy wymienić)

d)	czy obiekt posiada zabezpieczenia w postaci automatycznego systemu gaszenia pożaru (system tryskaczy),

X	nie

- tak - dla wszystkich obiektów

- tak - dla części obiektów (prosimy wymienić)

e) o usytuowaniu magazynów w odniesieniu do pozostałych ubezpieczanych obiektów (jeżeli istnieje taka
możliwość - prosimy załączyć szkic sytuacyjny),

f) o łącznej sumie ubezpieczenia (składowane mienie + budynek + maszyny/wyposażenie).

Aktualizacja danych na dzień: 24 11 2015

DOTYCZY: siedziby „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. Zielona Góra ul. Zjednoczenia 110 A

Niebezpieczne technologie: Nie dotyczy

Stosowane ciecze/gazy palne: Nie dotyczy

Stosowane materiały wybuchowe: Nie dotyczy

Rok budowy obiektów: najstarszy , 1980 , najnowszy , 1980,

Lokalizacja :

• W obrębie miasta w pobliżu obiektów szczególnie wrażliwych np.: szpitali, szkół itp.

Elektrociepłowni

OCHRONA

- Czy firma ma własną straż pożarną ?	tak    nie

- Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: 2 km

- Najbliżej położona jednostka zawodowej straży pożarnej: 2 km

- Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: . 5 min.

- Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej straży pożarnej: 5 min.

- Czy są oznakowane:

- drogi pożarowe:	tak nie

- drogi ewakuacyjne	tak nie

- wyjścia ewakuacyjne	tak nie

- miejsca, gdzie znajduje się sprzęt ppoż. tak  nie

  - Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk

o każdej porze roku (drogi utwardzone) ?	tak nie

  - Czy występują przypadki zastawiania drogi pożarowej przez parkujące

samochody, składowane materiały, urządzenia itp. ?	tak nie

  - Czy obiekty wyposażone są w sprzęt ratowniczo gaśniczy zgodnie

z wymaganiami ?                                                                                                           tak nie

  - Czy sprzęt gaśniczy usytuowany jest prawidłowo ?	tak nie

  - Czy podręczne środki gaśnicze są regularnie przeglądane ?	tak nie

  - Czy na kontrolkach sprzętu gaśniczego znajduje się ważne potwierdzenie

jego sprawności ?	tak nie

13. Czy istnieje możliwość zauważenia pożaru z otaczającego terenu ?	tak nie

  - Czy prowadzone są wewnętrzne udokumentowane kontrole stanu
bezpieczeństwa ppoż. ?	tak nie

  - Czy realizowane są zalecenia pokontrolne ?	tak nie

  - Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? tak nie

  - Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne

(protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ?	tak nie

  - Czy w ubezpieczanych obiektach obowiązuje regulamin ppoż.,

z którym zapoznani zostali wszyscy pracownicy ?	tak nie

  - Czy pracownicy znają zasady postępowania na wypadek pożaru

i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego ?	tak nie

  - Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony

personel firmy ?	tak nie

  - Osoba odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową:

Wojciech Kramarczuk

22. Czy zainstalowane są systemy przeciwdziałania pożarom/wybuchom:

- systemy tryskaczy	tak nie

- armatki wodne	tak nie

- systemy alarmowe	tak nie

23. Sposób zabezpieczenia mienia:

| Rodzaj środka zabezpieczenia p.pożarowego | Wartość lub % mienia podlegającego ochronie |
| --- | --- |
|  | Środki trwałe | Środki obrotowe |
| System hydrantów | 100 % | 100 % |
| Elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia. | - | - |
| Elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu odległym (wartownia, dyspozytornia itp.). | - | - |
| Samoczynne instalacje sygnalizacyjno-alarmowe powiadamiające państwową straż pożarną (monitoring pożaru) | - | - |
| Stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze, zraszacze) uruchamiane ręcznie | - | - |
| Stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze, zraszacze) uruchamiane automatycznie. | - | - |
| Własna straż pożarna | - | - |
| Inne: | - | - |

24. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:

magazynów ?	tak nie

całego terenu ?	tak nie

Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ?	tak nie

Czy ww. zakazy są przestrzegane ?	tak nie

WODA

- Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje

brak wody ?		             tak  nie

- Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą, która może być wykorzystana do celów
przeciwpożarowych ?	  tak  nie

- Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ?			tak nie

Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?	                 tak nie dotyczy

- Z jakich źródeł dostarczana jest woda ?

- wodociąg publiczny	tak nie

- studnia głębinowa	tak nie

- zbiornik zaporowy	tak nie

  - Czy istnieje system hydrantów?	tak nie

- jaki: pierścienie rury głównej, „suche" piony - (prosimy zakreślić)

a	czy węże, złączki rurowe (tuleje łączące) i wyloty rur są dostępne w pobliżu hydrantów ? tak nie

- liczba hydrantów: na zewnątrz _ 3 _w budynkach _ 6

- czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? tak nie

- odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: _ 10 m	.

- ciśnienie wody w hydrantach: 	3 at.	.

BUDYNKI, BUDOWLE

  - Do których kategorii niebezpieczeństwa pożarowego i/lub zagrożenia wybuchem zaliczane
są poszczególne instalacje i/lub budynki znajdujące się na terenie zakładu?  ZL-III i PM

  - Czy teren i budynki są wolne od zużytych materiałów, opakowań, odpadów ? tak nie

  - Odległość pomiędzy magazynem odpadków a najbliższym budynkiem lub magazynem:

  - Minimalne odległości pomiędzy budynkami wynoszą: 7 m

  - Odległość budynków i budowli przedsiębiorstwa od:

- najbliższych zabudowań mieszkalnych 	10 m

- najbliższych zakładów przemysłowych
lub innych budynków niemieszkalanych	30 m_

- najbliższego obszaru leśnego	4 km_

  - Czy magazyny podzielone są na kilka niezależnych jednostek ?             tak nie

  - Czy materiały palne gromadzone są osobno ?                                                            tak nie

Jeśli tak, odległość takiego magazynu od najbliższego budynku ?                                      7 m

  - Konstrukcja budynków:

- materiały palne:	tak	nie

- materiały niepalne:	tak	nie

- materiały mieszane:	tak	nie

- Ściany działowe wykonane są:

z materiałów niepalnych	tak nie

z materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie    tak nie

z materiałów palnych	tak nie

- Czy są ogniomury ?	                      tak nie

- Wystrój wnętrz budynków (boazerie, okładziny, wykładziny, sufity podwieszane itp.) są:

- niepalne                                          tak nie

- palne zabezp. ognioochronnie       tak nie

- palne                                               tak nie

41. Czy jest własna stacja paliw?           tak nie

Jeśli tak, to proszę podać usytuowanie, sposób przechowywania paliwa, pojemność zbiorników, sposoby zabezpieczenia:

  - Pomiędzy budynkiem biurowym a magazynem.

  - Zbiornik stalowy podziemny o pojemności 40 t.

  - Zabezpieczona zgodnie z wymogami określonymi w Dz. U. Nr 98 poz. 1067
z dnia 17.11.2000 r.

INSTALACJE

    - Czy projekt instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo prowadzone było przez osobę (instytucję) posiadającą
uprawnienia w tym zakresie (potwierdzone w postaci dokumentu) ?	tak nie

    - Czy instalacje oraz urządzenia elektroenergetyczne naprawiane

i konserwowane są przez osoby posiadające uprawnienia ?	tak nie

    - Czy właściciel obiektu (mienia) ma aktualne protokoły pomiarów instalacji
elektrycznej (rezystancji uziemienia i skuteczności zerowania) ?	tak nie

    - Czy w obiektach występują centralne wyłączniki prądu odcinające

dopływ energii do wszystkich urządzeń ?	tak nie

    - Jeśli na terenie zakładu znajdują się obszary szczególnego zagrożenia wybuchem - czy instalacja oświetleniowa i
elektryczna jest w wykonaniu EX?	                                            tak nie

    - Sposób użytkowania instalacji elektrycznej:

- czy puszki rozgałęźne są zakryte ?	tak nie

- czy przewody są osłonięte	tak nie

    - Rodzaj instalacji grzewczej:

- centralne ogrzewanie wodne (wodno-parowe, parowe):	tak nie

- ogrzewanie elektryczne (piece akumulacyjne, olejowe):	tak nie

    - Czy są stosowane grzejniki elektryczne ogrzewające powietrze ?

(np. na halach produkcyjnych)	           tak nie

Jeśli tak, czy są one wyposażone w termoregulatory ?                                                  tak nie

    - Czy realizowane jest ogrzewanie piecami z otwartą spiralą grzejną typu:

farele, "słoneczka" itp. ?                                                                                                   tak nie

    - Czy urządzenia grzewcze ustawiane są na mat. niepalnym i znajdują się

w odległości 0.6m od mat. palnych ?                                                                            tak nie dotyczy

    - Czy przewody wentylacyjne wykonane są z mat. niepalnych ?                                        tak nie

    - Czy obiekty posiadają wymaganą przepisami instalację odgromową ?                          tak nie

    - Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ?	   tak nie
(aktualne protokoły badania)

DOZÓR

    - Czy praca w firmie przebiega całodobowo ?	tak nie

    - Czy obiekty dozorowane są przez strażników ?	tak nie

    - Czy dozorowanie jest całodobowe ?	tak nie

    - Czy stosowany jest monitoring z zastosowaniem kamer?	tak nie

    - Częstotliwość patrolowania obiektów:

rzadziej niż co godzinę	tak -nie

co godzinę	tak nie

co pół godziny	tak nie

    - Czy wartownicy posiadają możliwość sprawdzania i obserwacji wnętrza poszczególnych
pomieszczeń poza godzinami pracy?	tak nie

    - Czy wartownicy mają bezpośredni dostęp do telefonu lub przycisków

alarmowych ?	tak nie

    - Przybliżony czas dojścia od najdalszego patrolowanego punktu do telefonu
lub przycisków alarmowych:	5	min.

INNE ZAGROŻENIA

63. Czy wymiary korytarzy i otworow umożliwiają ewakuację mienia ?                           tak nie

64. Czy środki transportu (wozki akumulatorowe, ręczne) mogą służyć

do ewakuacji mienia ?                                                                                                      tak nie

65. Czy istnieje możliwość składowania ewakuowanego mienia w miejscach

wykluczających powstanie strat poprzez pożar, zamoczenie, kradzież itp. ?                   tak nie

66. Czy w procesie technologicznym występują materiały palne ?                                   tak nie

67. Czy w procesie technologicznym mogą występować bodźce zdolne

zainicjować pożar, takie jak: otwarty płomień, żar, iskrzenie, nagrzewanie powierzchni maszyn, urządzeń itp. ?                                                                                         tak nie

68. Czy w procesie technologicznym dochodzi do bezpośredniego kontaktu

materiału palnego z bodźcami mogącymi zainicjować jego zapalenie ?	tak nie

69. Czy w przeszłości występowały zapłony technologiczne ?	tak nie

70. Czy ilość materiału palnego, znajdująca się na stanowisku pracy, jest

większa od dobowego zapotrzebowania lub dobowej produkcji ?	tak  nie dotyczy

71. Czy istnieją systemy wentylacyjne? (dymu, ognia, automatyczne, ręczne - prosimy opisać)

Klatki schodowe automatycznie oddymiane.

72. Czy istnieje zabezpieczenie transformatorów ?

Jeśli tak, to jakie:

- stałe systemy gaśnicze

- ściany przeciwpożarowe

- inne: wydzielone komory transformatorów dostępne z zewnątrz

73. Czy istnieją urządzenia do produkcji pary ?                                         tak nie

74. Rodzaj paliwa używany w kotłach, piecach, podgrzewaczach: gaz ziemny, energia elektryczna

75. Czy są kompresory sprężonego powietrza ?                                      tak nie
Jeśli tak:

- rodzaj/liczba: sprężarki tłokowe 4 szt.

- zastosowanie: do prac ogólnych (pompowanie opon itp.)

- ciśnienia: do 8 at

76. Czy proces produkcyjny jest sterowany komputerowo?                                         tak nie dotyczy

77. Jeśli sterownia znajduje się w obrębie hali produkcyjnej –

czy jest oddzielona od przyległych stref ogniowych ścianami

przeciwpożarowymi?	tak niedotyczy

78. Czy występują pyły wybuchowe ?	tak nie dotyczy

79. Czy ubezpieczone mienie i przyległy teren są dostatecznie oświetlone ?             tak nie

80. Czy istnieje oświetlenie awaryjne, zasilane z akumulatorów?                                 tak nie

81. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane:

- pożarem	tak nie

- deszczem nawalnym	tak nie

- powodzią	tak nie

- huraganem	tak nie

- osuwaniem, zapadaniem się ziemi     tak nie

- wybuchem	tak nie

- upadkiem statku powietrznego            tak nie

ŚRODOWISKO NATURALNE

82. Jakie przeważają kierunki wiatrów na terenie, na którym znajduje się instalacja/ zakład? zachodnie

83. Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliżej położonych zabudowań mieszkalnych

( w km, w kierunku geograficznym np. pn itp...)? zachód 10 m

84. Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliżej położonych innych zabudowań niż mieszkalne ( w km, w
kierunku geograficznym np. pn itp.)? południe 30 m

85. Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliższego cieku wodnego ( w km, w kierunku geograficznym np. pn
itp	)?

- znajdującego się na powierzchni ziemi:	połud. zach. 2 km

- pod powierzchnią ziemi:	-

  - Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliższego zbiornika wodnego ( w km, w kierunku geograficznym np.
pn itp	)?

- znajdującego się na powierzchni ziemi:	połud. wsch. 7 km

pod powierzchnią ziemi:	-

- Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliższego terenu leśnego lub praku ( w km,
w kierunku geograficznym np. pn itp... )? północny zachód 4 km

- Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliższego terenu rolnego ( w km , w kierunku
geograficznym np. pn itp. )?            północ 4 km

- Czy zakład usytuowany jest ?

| na równinie; | tak nie |
| --- | --- |
| w dolinie; | tak nie |
| na wzgórzu; | tak nie |
| na zboczu; | tak nie |
| inne |  |

- Czy środowisko w okolicach zakładu jest skażone?	         tak  nie

- Jakie rodzaje odpadów wytwarzane są w trakcie produkcji?                                        nie dotyczy

- Postępowanie z odpadami:

- spalanie w spalarni na terenie zakładu	tak nie dotyczy

- spalanie w spalarni poza zakładem	tak  nie dotyczy

- unieszkodliwianie wstępne i składowanie                                            tak nie dotyczy

- dalsze zagospodarowanie	tak nie dotyczy

- Odpady składowane:

- w pojemnikach/silosach	  tak nie dotyczy

- w dostarczanych pojemnikach                                                                  tak  nie dotyczy                                w otwartych pojemnikach                                                                          tak nie dotyczy

- w rurociągach	  tak nie dotyczy

- inne	-

- Przedsięwzięcia zabezpieczające w postępowaniu z odpadami: nie dotyczy

Czy w zakładzie zastosowano dodatkowe środki prewencyjne:

- instalacja sygnalizacyjno-alarmowa wywołująca alarm w miejscu nadzorowanym całodobowo, z możliwością
natychmiastowego powiadomienia jednostek straży pożarnej

□ TAK

(rodzaj, obszar dozorowany)

X Nie

- stałe urządzenia gaśnicze , przez które rozumie się urządzenia związane na stałe z obiektem, zawierające własny zapas
środka gaśniczego, wyposażone w układy do przechowywania i podawania środka gaśniczego, uruchamiane we wczesnej
fazie rozwoju pożaru (wodne; wodno-pianowe; parowe; proszkowe; gazowe; itp)

□ Tak

□ uruchamiane ręcznie

□ uruchamiane automatycznie

(rodzaj, obszar chroniony)

X Nie

♦ półstałe urządzenia gaśnicze , przez które rozumie się instalacje związane na stałe z obiektem, nie posiadające własnego
zapasu środka gaśniczego, wyposażone w przyłącze do podawania środka gaśniczego

□Tak

……………………………………….

(rodzaj, obszar chroniony)

X  Nie

♦ samoczynne instalacje przeciwwybuchowe, przez które rozumie się urządzenia związane na stałe z urządzeniem

technologicznym , których zadaniem jest wykrycie w bardzo wczesnej fazie wybuchu i ograniczenie wzrostu ciśnienia w

urządzeniu bądź jego stłumienie

□TAK

……………………………………

(rodzaj urządzenie/instalacji)

X NIE

- instalacje ciągłej detekcji gazów i par cieczy palnych mogących tworzyć zagrożenie wybuchem

□Tak    X Nie

- Czy Podmiot posiada formację ratowniczą działającą na własnym terenie, której wyposażenie i poziom wyszkolenia gwarantuje
samodzielne podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych :

□Tak    X Nie

- Budynki i budowle, biorąc pod uwagę zastosowane materiały budowlane, zalicza się do klasy ryzyka:

X  klasa I

- klasa II

Klasyfikacja obiektów dla potrzeb ubezpieczeniowych z uwagi na stopień palności zastosowanych materiałów budowlanych:

Klasa I - obiekty wykonane z materiałów niepalnych to takie, których główna konstrukcja nośna oraz elementy osłonowe i przekrycie wykonano z materiałów niepalnych, tzn. których elementy wykonano z zastosowaniem materiałów kamiennych, ceramicznych, kruszyw mineralnych, silikatowych, betonowych, żelbetowych, stalowych itp. oraz materiałów wielowarstwowych z zastosowaniem materiałów niepalnych do tej grupy obiektów kwalifikujemy również obiekty, w których pokrycie wykonane jest z materiałów trudno zapalnych ułożonych na podłożuniepalnym (np. papa na podłożu betonowym lub stalowym itp.)

Klasa II - obiekty wykonane z użyciem materiałów palnych to takie, które zawierają elementy konstrukcji nośnej, elementy osłonowe lub przekrycia wykonane z materiałów palnych lub z zastosowaniem materiałów palnych, np.: z zastosowaniem drewna, trzciny, pianki poliuretanowej, styropianu itp., do tej grupy zaliczamy również obiekty, których elementy wykonane są z tkanin, folii, topliwych tworzyw  sztucznych oraz obiekty tymczasowe, jak również ściany z rdzeniem (wypełnieniem) ze spienionego polistyrenu (styropianu) lub poliuretanu.

W obiektach/pomieszczeniach są stosowane, magazynowane materiały niebezpieczne pożarowo

□Tak (rodzaj materiałów, ilość, sposób składowania)

X  Nie

Za materiały niebezpieczne pożarowo uważa się gazy, ciecze i materiały stałe, które ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne
stwarzają zagrożenie wybuchem lub szybkim rozwojem pożaru:

  - gazy palne,

  - ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C,

  - materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,

  - materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,

  - materiały wybuchowe i pirotechniczne,

  - materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,

  - materiały mające skłonności do samozapalenia;

Aktualizacja danych na dzień: 24.11. 2015
sporządzona przez: Specjalista ds. O. C i P.Poż

Dotyczy: SUW - w m. Zawada

Rodzaj produkcji:	Woda - oczyszczanie i uzdatnianie

Rodzaj surowców:	Woda

Produkt gotowy:	Woda

Niebezpieczne technologie: brak

Stosowane ciecze/gazy palne: Chlor

Stosowane materiały wybuchowe: brak

Rok budowy obiektów: najstarszy , 1966 r. , najnowszy , 1994 r.

Lokalizacja :

- W obrębie miasta w pobliżu obiektów szczególnie wrażliwych np.: szpitali, szkół itp.

- W obrębie lub w pobliżu wsi ( odległość w km): = 500 m

- Poza terenem zabudowanym ( odległość do najbliższych zabudowań w km):500 m

- Inne :	-
OCHRONA

- Czy firma ma własną straż pożarną ?	tak nie

Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej:                           km. 2,5 km

- Najbliżej położona jednostka zawodowej straży pożarnej: 10 km

- Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: . 10 min.

- Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej straży pożarnej: 15 min.

- Czy są oznakowane:

- drogi pożarow	tak nie

- drogi ewakuacyjne	tak nie

- wyjścia ewakuacyjne	tak nie

- miejsca, gdzie znajduje się sprzęt ppoż.	tak nie

- Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk

o każdej porze roku (drogi utwardzone) ?	tak nie

- Czy występują przypadki zastawiania drogi pożarowej przez parkujące

samochody, składowane materiały, urządzenia itp. ?	tak nie

- Czy obiekty wyposażone są w sprzęt ratowniczo gaśniczy zgodnie

z wymaganiami ?	tak nie

- Czy sprzęt gaśniczy usytuowany jest prawidłowo ?	tak nie

- Czy podręczne środki gaśnicze są regularnie przeglądane ?	tak nie

- Czy na kontrolkach sprzętu gaśniczego znajduje się ważne potwierdzenie

jego sprawności ?	tak nie

- Czy istnieje możliwość zauważenia pożaru z otaczającego terenu ?	tak nie

- Czy prowadzone są wewnętrzne udokumentowane kontrole stanu
bezpieczeństwa ppoż. ?	tak nie

- Czy realizowane są zalecenia pokontrolne ?	tak nie

- Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ?                       tak nie

- Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne

(protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ?	tak nie

- Czy w ubezpieczanych obiektach obowiązuje regulamin ppoż.,

z którym zapoznani zostali wszyscy pracownicy ?	tak nie

- Czy pracownicy znają zasady postępowania na wypadek pożaru

i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego ?	tak nie

- Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony

personel firmy ?                                                                                                              tak nie

Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: , drużyna ratownictwa chemicznego .

- Osoba odpowiedziolana za ochronę przeciwpożarową: ,	kierownik obiektu

- Czy zainstalowane są systemy przeciwdziałania pożarom/wybuchom:

- systemy tryskaczy	tak nie

- armatki wodne	tak nie

- systemy alarmowe	tak nie

  - Sposób zabezpieczenia mienia:

| Rodzaj środka zabezpieczenia p.pożarowego | Wartość lub % mienia podlegającego ochronie |
| --- | --- |
|  | Środki trwałe | Środki obrotowe |
| System hydrantów | 100 % | 100 % |
| Elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia. | - | - |
| Elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu odległym (wartownia, dyspozytornia itp.). | - | - |
| Samoczynne instalacje sygnalizacyjno-alarmowe powiadamiające państwową straż pożarną (monitoring pożaru) | - | - |
| Stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze, zraszacze) uruchamiane ręcznie | - | - |
| Stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze, zraszacze) uruchamiane automatycznie. | - | - |

| Własna straż pożarna | - | - |
| --- | --- | --- |
| Inne: | - | - |

24. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:

magazynów ?	tak nie

całego terenu ?	tak nie

Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ?	tak nie

Czy ww. zakazy są przestrzegane ?	tak nie

WODA

    - Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje

brak wody ?	tak nie

    - Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą, która może być wykorzystana do celów
przeciwpożarowych ?	tak nie
Jeśli tak, objętość: 600 m3

    - Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ?                     tak nie dotyczy
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?	tak nie dotyczy

    - Z jakich źródeł dostarczana jest woda ?

- wodociąg publiczny	tak nie

- studnia głębinowa	tak nie

- zbiornik zaporowy	tak nie

  - Czy istnieje system hydrantów?                          tak nie

- jaki: pierścienie rury głównej, „suche" piony - (prosimy zakreślić)

a czy węże, złączki rurowe (tuleje łączące) i wyloty rur są dostępne w pobliżu hydrantów ?   tak nie

- liczba hydrantów: na zewnątrz _ 7 _w budynkach _ -

- czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? tak nie

- odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: _ 7 m	.

- ciśnienie wody w hydrantach: 	6 at.	.

BUDYNKI, BUDOWLE

31. Do których kategorii niebezpieczeństwa pożarowego i/lub zagrożenia wybuchem zaliczane
są poszczególne instalacje i/lub budynki znajdujące się na terenie zakładu?

  - Czy teren i budynki są wolne od zużytych materiałów,

opakowań, odpadów ?	tak nie

  - Odległość pomiędzy magazynem odpadków a najbliższym budynkiem lub magazynem:

  - Minimalne odległości pomiędzy budynkami wynoszą: 5 m

  - Odległość budynków i budowli przedsiębiorstwa od:

□ najbliższych zabudowań mieszkalnych 	500 m

□ najbliższych zakładów przemysłowych
lub innych budynków niemieszkalnych          -

□ najbliższego obszaru leśnego	10 m

  - Czy magazyny podzielone są na kilka niezależnych jednostek ?                                         tak nie

  - Czy materiały palne gromadzone są osobno ?	tak nie dotyczy
Jeśli tak, odległość takiego magazynu od najbliższego budynku ?

  - Konstrukcja budynków:

- materiały palne:	tak nie

- materiały niepalne:	tak nie

materiały mieszane:	tak nie

  - Ściany działowe wykonane są:

z materiałów niepalnych	tak nie

z materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie	tak nie

z materiałów palnych	tak nie

  - Czy są ogniomury ?	            tak nie

  - Wystrój wnętrz budynków (boazerie, okładziny, wykładziny, sufity podwieszane itp.) są:

- niepalna	tak nie

- palne zabezp. ognioochronnie	tak nie

- palne	tak nie

- Czy jest własna stacja paliw ?	tak nie dotyczy

INSTALACJE

- Czy projekt instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo prowadzone było
przez osobę (instytucję) posiadającą uprawnienia w tym zakresie

(potwierdzone w postaci dokumentu) ?                                                                         tak nie

- Czy instalacje oraz urządzenia elektroenergetyczne naprawiane

i konserwowane są przez osoby posiadające uprawnienia ?	tak nie

- Czy właściciel obiektu (mienia) ma aktualne protokoły pomiarów instalacji
elektrycznej (rezystancji uziemienia i skuteczności zerowania) ?	tak nie

- Czy w obiektach występują centralne wyłączniki prądu odcinające

dopływ energii do wszystkich urządzeń ?                                                                       tak nie

- Jeśli na terenie zakładu znajdują się obszary szczególnego zagrożenia wybuchem - czy instalacja oswietleniowa i
elektryczna jest w wykonaniu EX?	                                             tak nie dotyczy

- Sposób użytkowania instalacji elektrycznej:

- czy puszki rozgałęźne są zakryte ?	tak nie

- czy przewody są osłonięte	tak nie

- Rodzaj instalacji grzewczej:

- centralne ogrzewanie wodne (wodno-parowe, parowe):	tak nie

- ogrzewanie elektryczne (piece akumulacyjne, olejowe):	tak nie

- Czy są stosowane grzejniki elektryczne ogrzewające powietrze ?

(np. na halach produkcyjnych)	           tak  nie dotyczy

Jeśli tak, czy są one wyposażone w termoregulatory ?                                                tak nie

- Czy realizowane jest ogrzewanie piecami z otwartą spiralą grzejną typu:

farele, "słoneczka" itp. ?                                                                                                tak nie

- Czy urządzenia grzewcze ustawiane są na mat. niepalnym i znajdują się

w odległości 0.6m od mat. palnych ?	tak nie dotyczy

- Czy przewody wentylacyjne wykonane są z mat. niepalnych ?                                             tak nie

- Czy obiekty posiadają wymaganą przepisami instalację odgromową ?                              tak nie

- Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ?	        tak nie
(aktualne protokoły badania)

DOZÓR

- Czy praca w firmie przebiega całodobowo ?	tak nie

- Czy obiekty dozorowane są przez strażników ?	tak nie

- Czy dozorowanie jest całodobowe ?	tak nie

- Czy stosowany jest monitoring z zastosowaniem kamer?	tak nie

- Częstotliwość patrolowania obiektów:

rzadziej niż co godzinę	                                                              tak   nie dotyczy

co godzinę	                                                                      tak nie

co pół godziny	                                                                     tak nie

- Czy wartownicy posiadają możliwość sprawdzania i obserwacji wnętrza poszczególnych
pomieszczeń poza godzinami pracy?	    tak nie dotyczy

Czy wartownicy mają bezpośredni dostęp do telefonu lub przycisków

alarmowych ?	tak  nie dotyczy

- Przybliżony czas dojścia od najdalszego patrolowanego punktu do telefonu lub przycisków alarmowych:-.

- Rodzaje występujących substacji: palnych/wybuchowych, toksycznycyh, trujących, żrących

| NAZWA SUBSTANCJI | PRZECHOWYWANA ILOŚĆ (średnio) |
| --- | --- |
| Chlor gazowy | do 9 ton (4,5 tony) |
| Chloryn sodowy | do 12 ton |
| Olej napędowy | 15 ton |
| Etylina 95 | 6 ton |

64. Proszę podać sposób magazynowania w/w substacji i stosowane zabezpieczenia.

Magazyn chlorowni zabezpieczenia absorbery

65. W jaki sposób odbywa się transport substancji niebezpiecznych w obrebie zakładu?

Wózek widłowy

INNE ZAGROŻENIA

  - Czy wymiary korytarzy i otworów umożliwiają ewakuację mienia ?	             tak nie

  - Czy środki transportu (wózki akumulatorowe, ręczne) mogą służyć

do ewakuacji mienia ?                                                                                                                  tak nie

  - Czy istnieje możliwość składowania ewakuowanego mienia w miejscach
wykluczających powstanie strat poprzez pożar, zamoczenie, kradzież itp. ?                              tak nie

  - Czy w procesie technologicznym występują materiały palne ?	tak nie

  - Czy w procesie technologicznym mogą występować bodźce zdolne
zainicjować pożar, takie jak: otwarty płomień, żar, iskrzenie,

nagrzewanie powierzchni maszyn, urządzeń itp. ?	               tak nie

  - Czy w procesie technologicznym dochodzi do bezpośredniego kontaktu

materiału palnego z bodźcami mogącymi zainicjować jego zapalenie ?	tak nie

  - Czy w przeszłości występowały zapłony technologiczne ?	              tak nie

  - Czy ilość materiału palnego, znajdująca się na stanowisku pracy, jest

większa od dobowego zapotrzebowania lub dobowej produkcji ?	                    tak  nie dotyczy

  - Czy istnieją systemy wentylacyjne? (dymu, ognia, automatyczne, ręczne - prosimy opisać)

Nie dotyczy

75. Czy istnieje zabezpieczenie transformatorów ?	tak nie

Jeśli tak, to jakie:

- stałe systemy gaśnicze	tak nie

- ściany przeciwpożarowe	tak nie
76 Czy istnieją urządzenia do produkcji pary ?                                                                                 tak nie

- Rodzaj paliwa używany w kotłach, piecach, podgrzewaczach:	propan - butan

- Czy są kompresory sprężonego powietrza ?	             tak nie
Jeśli tak:

- rodzaj/liczba: 3 sprężarki tłokowe

- zastosowanie: pompowanie kół

- ciśnienia: do 8 at

- Czy proces produkcyjny jest sterowany komputerowo?	tak nie

- Jeśli sterownia znajduje się w obrębie hali produkcyjnej - czy jest oddzielona od
przyległych stref ogniowych ścianami przeciwpożarowymi?	              tak nie

- Czy występują pyły wybuchowe ?	              tak nie

- Czy występują w obrębie zakładu instalacje szczególnie niebezpieczne

- pod względem cisnienia:

Maksymalne ciśnienie:	-	Mpa - dział:	nie dotyczy

- pod względem temperatury:

Najwyższa temperatura:	-	st. C - dział:	nie dotyczy

Czy ubezpieczone mienie i przyległy teren są dostatecznie oświetlone ?                                    tak nie

  - Czy istnieje oświetlenie awaryjne, zasilane z akumulatorów?                        tak     nie

  - Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane:

| - pożarem tak | nie |  |
| --- | --- | --- |
| - deszczem nawalnym tak | nie |  |
| - powodzią tak | nie |  |
| - huraganem tak | nie |  |
| - osuwaniem, zapadaniem się ziemi tak | nie |  |
| - wybuchem | tak | nie |
| - upadkiem statku powietrznego | tak | nie |

SRODOWISKO NATURALNE

  - Jakie przeważają kierunki wiatrów na terenie, na którym znajduje się instalacja/ zakład?zachodnie

  - Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliżej położonych zabudowań mieszkalnych

( w km, w kierunku geograficznym np. pn itp...)? zachód 500 m

  - Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliżej położonych innych zabudowań niż mieszkalne ( w km, w
kierunku geograficznym np. pn itp.)? północ 500 m

  - Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliższego cieku wodnego ( w km, w kierunku geograficznym np. pn
itp	)?

- znajdującego się na powierzchni ziemi:	północ 1 km

- pod powierzchnią ziemi:	-

  - Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliższego zbiornika wodnego ( w km,

w kierunku geograficznym np. pn itp....)?

- znajdującego się na powierzchni ziemi:	północ 8 km

- pod powierzchnią ziemi:	-

- Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliższego terenu leśnego lub praku ( w km,
w kierunku geograficznym np. pn itp... )? obiekt położony na skraju lasu

- Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliższego terenu rolnego ( w km , w kierunku
geograficznym np. pn itp	 )?	północ 1 km

- Czy zakład usytuowany jest ?

na równinie;                                                                                                         tak nie

w dolinie;	tak nie

na wzgórzu;	tak nie

na zboczu;	tak nie

inne

- Czy środowisko w okolicach zakładu jest skażone?                                            tak nie

- Jakie rodzaje odpadów wytwarzane są w trakcie produkcji?                              nie dotyczy

- Postępowanie z odpadami:

- spalanie w spalarni na terenie zakładu	tak nie

- spalanie w spalarni poza zakładem	tak  nie dotyczy

- unieszkodliwianie wstępne i składowanie	tak  nie

- dalsze zagospodarowanie	tak nie

- Odpady składowane:

- w pojemnikach/silosach	                        tak nie

- w dostarczanych pojemnikach	tak   nie dotyczy                                  w otwartych pojemnikach                                                                              tak nie

- w rurociągach	  tak nie

- inne

- Przedsięwzięcia zabezpieczające w postępowaniu z odpadami:       nie dotyczy

Czy w zakładzie zastosowano dodatkowe środki prewencyjne:

♦ instalacja sygnalizacyjno-alarmowa wywołująca alarm w miejscu nadzorowanym całodobowo, z możliwością
natychmiastowego powiadomienia jednostek straży pożarnej

□ Tak

………………………………………………..

(rodzaj, obszar dozorowany)

X Nie

♦ stałe urządzenia gaśnicze , przez które rozumie się urządzenia związane na stałe z obiektem, zawierające własny zapas
środka gaśniczego, wyposażone w układy do przechowywania i podawania środka gaśniczego, uruchamiane we wczesnej
fazie rozwoju pożaru (wodne; wodno-pianowe; parowe; proszkowe; gazowe; itp)

□ Tak

□uruchamiane ręcznie

□uruchamiane automatycznie

(rodzaj, obszar chroniony)

X Nie

♦ półstałe urządzenia gaśnicze , przez które rozumie się instalacje związane na stałe z obiektem, nie posiadające własnego
zapasu środka gaśniczego, wyposażone w przyłącze do podawania środka gaśniczego
□Tak

(rodzaj, obszar chroniony)

X Nie

♦ samoczynne instalacje przeciwwybuchowe, przez które rozumie się urządzenia związane na stałe z urządzeniem

technologicznym , których zadaniem jest wykrycie w bardzo wczesnej fazie wybuchu i ograniczenie wzrostu ciśnienia w

urządzeniu bądź jego stłumienie

□Tak

………………………………..

(rodzaj urządzenia/instalacji )

X  Nie

instalacje ciągłej detekcji gazów i par cieczy palnych mogących tworzyć zagrożenie wybuchem

□Tak;        X Nie

- Czy Podmiot posiada formację ratowniczą działającą na własnym terenie, której wyposażenie i poziom wyszkolenia gwarantuje
samodzielne podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych :

□ Tak;      X Nie

• Budynki i budowle, biorąc pod uwagę zastosowane materiały budowlane, zalicza się do klasy ryzyka:

X klasa I
□ klasa II

Klasyfikacja obiektów dla potrzeb ubezpieczeniowych z uwagi na stopień palności zastosowanych materiałów budowlanych:

Klasa I - obiekty wykonane z materiałów niepalnych to takie, których główna konstrukcja nośna oraz elementy osłonowe i przekrycie wykonano z materiałów niepalnych, tzn. których elementy wykonano z zastosowaniem materiałów kamiennych, ceramicznych, kruszyw mineralnych, silikatowych, betonowych, żelbetowych, stalowych itp. oraz materiałów wielowarstwowych z zastosowaniem materiałów niepalnych do tej grupy obiektów kwalifikujemy również obiekty, w których pokrycie wykonane jest z materiałów trudno zapalnych ułożonych na podłożu niepalnym (np. papa na podłożu betonowym lub stalowym itp.)

Klasa II - obiekty wykonane z użyciem materiałów palnych to takie, które zawierają elementy konstrukcji nośnej, elementy osłonowe lub przekrycia wykonane z materiałów palnych lub z zastosowaniem materiałów palnych, np.: z zastosowaniem drewna, trzciny, pianki poliuretanowej, styropianu itp., do tej grupy zaliczamy również obiekty, których elementy wykonane są z tkanin, folii, topliwych tworzyw sztucznych oraz obiekty tymczasowe, jak również ściany z rdzeniem (wypełnieniem) ze spienionego polistyrenu (styropianu) lub poliuretanu.

W obiektach/pomieszczeniach są stosowane, magazynowane materiały niebezpieczne pożarowo

□Tak (rodzaj materiałów, ilość, sposób składowania)

X  Nie

Za materiały niebezpieczne pożarowo uważa się gazy, ciecze i materiały stałe, które ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne
stwarzają zagrożenie wybuchem lub szybkim rozwojem pożaru:

- gazy palne,

- ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C,

- materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,

- materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,

- materiały wybuchowe i pirotechniczne,

- materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,

- materiały mające skłonności do samozapalenia;

Aktualizacja danych na dzień: _09 10 2012
sporządzona przez: Specjalista ds. O.C i P.Poż

Dotyczy: Budynek Wodomierzy

Rodzaj produkcji:	Naprawa i legalizacja wodomierzy

Rodzaj surowców:	-

Produkt gotowy:	-

Niebezpieczne technologie: brak

Stosowane ciecze/gazy palne: brak

Stosowane materiały wybuchowe: brak

Rok budowy obiektów: najstarszy , 1994 r. , najnowszy , - .

OCHRONA

  - Czy firma ma własną straż pożarną ?	tak nie

  - Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: km. 2 km

  - Najbliżej położona jednostka zawodowej straży pożarnej: 2 km

  - Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: . 5 min.

  - Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej straży pożarnej: 5 min.

  - Czy są oznakowane:

- drogi pożarowe:	tak nie

- drogi ewakuacyjne	tak nie

- wyjścia ewakuacyjne	tak nie

- miejsca, gdzie znajduje się sprzęt ppoż.	tak nie

  - Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk

o każdej porze roku (drogi utwardzone) ?	tak nie

  - Czy występują przypadki zastawiania drogi pożarowej przez parkujące

samochody, składowane materiały, urządzenia itp. ?	tak nie

  - Czy obiekty wyposażone są w sprzęt ratowniczo gaśniczy zgodnie

z wymaganiami ?	tak nie

  - Czy sprzęt gaśniczy usytuowany jest prawidłowo ?	tak nie

  - Czy podręczne środki gaśnicze są regularnie przeglądane ?	tak nie

  - Czy na kontrolkach sprzętu gaśniczego znajduje się ważne potwierdzenie

jego sprawności ?	tak nie

  - Czy istnieje możliwość zauważenia pożaru z otaczającego terenu ?	tak nie

  - Czy prowadzone są wewnętrzne udokumentowane kontrole stanu
bezpieczeństwa ppoż. ?	tak nie

  - Czy realizowane są zalecenia pokontrolne ?	tak nie

  - Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? tek nie

  - Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne

(protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ?                                                         tak nie

  - Czy w ubezpieczanych obiektach obowiązuje regulamin ppoż.,

z którym zapoznani zostali wszyscy pracownicy ?	tak nie dotyczy

  - Czy pracownicy znają zasady postępowania na wypadek pożaru

i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego ?	tak nie

Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony

personel firmy ?	tak nie

Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: ,	-	.

  - Osoba odpowiedziolana za ochronę przeciwpożarową:	-

  - Czy zainstalowane są systemy przeciwdziałania pożarom/wybuchom:

- systemy tryskaczy	tak nie

- armatki wodne	tak nie

- systemy alarmowe	tak nie

  - Sposób zabezpieczenia mienia:

| Rodzaj środka zabezpieczenia p.pożarowego | Wartość lub % mienia podlegającego ochronie |
| --- | --- |
|  | Środki trwałe | Środki obrotowe |
| System hydrantów | 100 % | 100 % |
| Elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia. | - | - |
| Elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu odległym (wartownia, dyspozytornia itp.). | - | - |
| Samoczynne instalacje sygnalizacyjno-alarmowe powiadamiające państwową straż pożarną (monitoring pożaru) | - | - |
| Stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze, zraszacze) uruchamiane ręcznie | - | - |
| Stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze, zraszacze) uruchamiane automatycznie. | - | - |
| Własna straż pożarna | - | - |
| Inne: | - | - |

24. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:

magazynów ?	tak	nie
całego terenu ?	tak	nie
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ?	tak	nie
Czy ww. zakazy są przestrzegane ?	tak	nie

WODA

    - Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje

brak wody ?	tak nie

    - Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą, która może być wykorzystana do celów
przeciwpożarowych ?	tak nie

    - Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ?	tak nie
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?	tak nie

    - Z jakich źródeł dostarczana jest woda ?

- wodociąg publiczny	tak nie

- studnia głębinowa	tak nie

- zbiornik zaporowy	tak nie

    - Czy istnieje system hydrantów?	tak nie

- jaki: pierścienie rury głównej, „suche" piony - (prosimy zakreślić)

- czy węże, złączki rurowe (tuleje łączące) i wyloty rur są dostępne

w pobliżu hydrantów ?	tak nie

- liczba hydrantów: na zewnątrz , 1 _w budynkach , 2

- czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?                       tak nie

- odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: i - .

ciśnienie wody w hydrantach: 	3 Mp.	.

BUDYNKI, BUDOWLE

32. Do których kategorii niebezpieczeństwa pożarowego i/lub zagrożenia wybuchem zaliczane
są poszczególne instalacje i/lub budynki znajdujące się na terenie zakładu?

  - Czy teren i budynki są wolne od zużytych materiałów,

opakowań, odpadów ?	tak nie

  - Odległość pomiędzy magazynem odpadków a najbliższym budynkiem lub magazynem:

  - Minimalne odległości pomiędzy budynkami wynoszą: -

  - Odległość budynków i budowli przedsiębiorstwa od:

- najbliższych zabudowań mieszklnych 15 m

- najbliższych zakładów przemysłowych

lub innych budynków niemieszklanych 100 m

- najbliższego obszaru leśnego 5 km

- Czy magazyny podzielone są na kilka niezależnych jednostek ?	tak nie dotyczy

- Czy materiały palne gromadzone są osobno ?	tak nie dotyczy
Jeśli tak, odległość takiego magazynu od najbliższego budynku ?

- Konstrukcja budynków:

- materiały palne:	tak nie
- materiały niepalne:                                                  tak nie

- materiały mieszane:	tak nie

  - Ściany działowe wykonane są:

z materiałów niepalnych	tak nie

z materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie	tak nie

z materiałów palnych	tak nie

  - Czy są ogniomury ?	             tak nie

  - Wystrój wnętrz budynków (boazerie, okładziny, wykładziny, sufity podwieszane itp.) są:

- niepalne	tak nie

- palne zabezp. ognioochronnie	tak nie

- palne	tak nie

- Czy jest własna stacja paliw ?	tak nie

INSTALACJE

- Czy projekt instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo prowadzone było
przez osobę (instytucję) posiadającą uprawnienia w tym zakresie

(potwierdzone w postaci dokumentu) ?	tak nie

- Czy instalacje oraz urządzenia elektroenergetyczne naprawiane

i konserwowane są przez osoby posiadające uprawnienia ?	              tak nie

- Czy właściciel obiektu (mienia) ma aktualne protokoły pomiarów instalacji
elektrycznej (rezystancji uziemienia i skuteczności zerowania) ?	           tak nie

- Czy w obiektach występują centralne wyłączniki prądu odcinające

dopływ energii do wszystkich urządzeń ?	tak nie

- Jeśli na terenie zakładu znajdują się obszary szczególnego zagrożenia wybuchem - czy instalacja oswietleniowa i
elektryczna jest w wykonaniu EX?	                                                     tak nie dotyczy

- Sposób użytkowania instalacji elektrycznej:

- czy puszki rozgałęźne są zakryte ?	                tak nie

- czy przewody są osłonięte	               tak nie

- Rodzaj instalacji grzewczej:

- centralne ogrzewanie wodne (wodno-parowe, parowe):	tak nie

- ogrzewanie elektryczne (piece akumulacyjne, olejowe):	tak nie

- Czy są stosowane grzejniki elektryczne ogrzewające powietrze ?

(np. na halach produkcyjnych)	tak- nie dotyczy

Jeśli tak, czy są one wyposażone w termoregulatory ?	tak nie

- Czy realizowane jest ogrzewanie piecami z otwartą spiralą grzejną typu:

farele, "słoneczka" itp. ?	tak nie

- Czy urządzenia grzewcze ustawiane są na mat. niepalnym i znajdują się

w odległości 0.6m od mat. palnych ?	tak nie dotyczy

- Czy przewody wentylacyjne wykonane są z mat. niepalnych ?	tak nie

- Czy obiekty posiadają wymaganą przepisami instalację odgromową ?	tak nie

- Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ?	tak nie
(aktualne protokoły badania)

DOZÓR

- Czy praca w firmie przebiega całodobowo ?	tak nie

- Czy obiekty dozorowane są przez strażników ?	tak nie

- Czy dozorowanie jest całodobowe ?	tak nie

- Czy stosowany jest monitoring z zastosowaniem kamer?	tak nie

- Częstotliwość patrolowania obiektów:

rzadziej niż co godzinę	tak- nie

co godzinę	tak nie

co pół godziny	tak nie

- Czy wartownicy posiadają możliwość sprawdzania i obserwacji wnętrza poszczególnych
pomieszczeń poza godzinami pracy?	tak- nie

- Czy wartownicy mają bezpośredni dostęp do telefonu lub przycisków

alarmowych ?	tak  nie

- Przybliżony czas dojścia od najdalszego patrolowanego punktu do telefonu	lub przycisków alarmowych: - min.

INNE ZAGROŻENIA

- Czy wymiary korytarzy i otworów umożliwiają ewakuację mienia ?	tak nie

- Czy środki transportu (wózki akumulatorowe, ręczne) mogą służyć

do ewakuacji mienia ?	tak nie

- Czy istnieje możliwość składowania ewakuowanego mienia w miejscach
wykluczających powstanie strat poprzez pożar, zamoczenie, kradzież itp. ?	tak nie

- Czy w procesie technologicznym występują materiały palne ?	tak nie

- Czy w procesie technologicznym mogą występować bodźce zdolne
zainicjować pożar, takie jak: otwarty płomień, żar, iskrzenie,

nagrzewanie powierzchni maszyn, urządzeń itp. ?	tak nie

- Czy w procesie technologicznym dochodzi do bezpośredniego kontaktu

materiału palnego z bodźcami mogącymi zainicjować jego zapalenie ?	tak nie

- Czy w przeszłości występowały zapłony technologiczne ?	tak nie

- Czy ilość materiału palnego, znajdująca się na stanowisku pracy, jest

większa od dobowego zapotrzebowania lub dobowej produkcji ?	tak  nie

- Czy istnieją systemy wentylacyjne? (dymu, ognia, automatyczne, ręczne - prosimy opisać)

Nie dotyczy

- Czy istnieje zabezpieczenie transformatorów ?	tak nie
Jeśli tak, to jakie:

- stałe systemy gaśnicze	tak nie

- ściany przeciwpożarowe	tak nie

- Czy istnieją urządzenia do produkcji pary ?	tak nie

- Rodzaj paliwa używany w kotłach, piecach, podgrzewaczach:	-

- Czy są kompresory sprężonego powietrza ?	tak nie

- Czy proces produkcyjny jest sterowany komputerowo?	tak nie

- Jeśli sterownia znajduje się w obrębie hali produkcyjnej - czy jest oddzielona od
przyległych stref ogniowych ścianami przeciwpożarowymi?	            tak nie dotyczy

- Czy występują pyły wybuchowe ?	tak nie

- Czy występują w obrębie zakładu instalacje szczególnie niebezpieczne

- pod względem cisnienia:

Maksymalne ciśnienie:	-	Mpa - dział:	-

- pod względem temperatury:

Najwyższa temperatura:	-	st. C - dział:	-

- Czy ubezpieczone mienie i przyległy teren są dostatecznie oświetlone ?                                  tak nie

- Czy istnieje oświetlenie awaryjne, zasilane z akumulatorów?	tak nie

- Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane:

- pożarem	tak nie

- deszczem nawalnym	tak nie

- powodzią	tak nie

- huraganem	tak nie

- osuwaniem, zapadaniem się ziemi    tak nie

- wybuchem	tak nie

- upadkiem statku powietrznego            tak nie

ŚRODOWISKO NATURALNE

- Jakie przeważają kierunki wiatrów na terenie, na którym znajduje się instalacja/ zakład? zachodnie

- Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliżej położonych zabudowań mieszkalnych

( w km, w kierunku geograficznym np. pn itp...)? otoczony zabudową 20 m

- Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliżej położonych innych zabudowań niż

mieszkalne ( w km, w kierunku geograficznym np. pn itp.)? -

- Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliższego cieku wodnego ( w km, w kierunku

geograficznym np. pn itp....)?

- znajdującego się na powierzchni ziemi:	południe 8 km

- pod powierzchnią ziemi:	-

  - Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliższego zbiornika wodnego ( w km,

w kierunku geograficznym np. pn itp....)?

- znajdującego się na powierzchni ziemi:	południe 8 km

- pod powierzchnią ziemi:	-

- Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliższego terenu leśnego lub praku ( w km,
w kierunku geograficznym np. pn itp... )?	wschód 5 km

- Jaka jest odległość przedsiębiorstwa do najbliższego terenu rolnego ( w km , w kierunku
geograficznym np. pn itp.... )?	wschód 8 km

- Czy zakład usytuowany jest ?

na równinie;	tak nie

w dolinie;	tak nie

na wzgórzu;	tak nie

na zboczu;	tak nie

inne

- Czy środowisko w okolicach zakładu jest skażone?	tak nie

- Jakie rodzaje odpadów wytwarzane są w trakcie produkcji?                                 nie dotyczy

- Postępowanie z odpadami:

- spalanie w spalarni na terenie zakładu                                              tak nie

- spalanie w spalarni poza zakładem                                                    tak- nie dotyczy

- unieszkodliwianie wstępne i składowanie                                           tak- nie

- dalsze zagospodarowanie                                                                  tak nie

- Odpady składowane:

- w pojemnikach/silosach                                                                              tak- nie

- w dostarczanych pojemnikach	tak- nie dotyczy                                                    w otwartych
pojemnikach                                                                                               tak nie

- w rurociągach	tak nie

- inne

Czy w zakładzie zastosowano dodatkowe środki prewencyjne:

♦ instalacja sygnalizacyjno-alarmowa wywołująca alarm w miejscu nadzorowanym całodobowo, z możliwością
natychmiastowego powiadomienia jednostek straży pożarnej

□ Tak

(rodzaj, obszar dozorowany)

X  Nie

♦ stałe urządzenia gaśnicze , przez które rozumie się urządzenia związane na stałe z obiektem, zawierające własny zapas
środka gaśniczego, wyposażone w układy do przechowywania i podawania środka gaśniczego, uruchamiane we wczesnej
fazie rozwoju pożaru (wodne; wodno-pianowe; parowe; proszkowe; gazowe; itp)

□ Tak

□uruchamiane ręcznie

□uruchamiane automatycznie

(rodzaj, obszar chroniony)

X  Nie

♦ półstałe urządzenia gaśnicze , przez które rozumie się instalacje związane na stałe z obiektem, nie posiadające własnego
zapasu środka gaśniczego, wyposażone w przyłącze do podawania środka gaśniczego
□Tak

(rodzaj, obszar chroniony)

X Nie

♦ samoczynne instalacje przeciwwybuchowe, przez które rozumie się urządzenia związane na stałe z urządzeniem

technologicznym , których zadaniem jest wykrycie w bardzo wczesnej fazie wybuchu i ograniczenie wzrostu ciśnienia w

urządzeniu bądź jego stłumienie

□Tak

(rodzaj urządzenia/instalacji )

X Nie

instalacje ciągłej detekcji gazów i par cieczy palnych mogących tworzyć zagrożenie wybuchem

□Tak;  X Nie

Czy Podmiot posiada formację ratowniczą działającą na własnym terenie, której wyposażenie i poziom wyszkolenia gwarantuje
samodzielne podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych :

□ Tak;  X Nie

• Budynki i budowle, biorąc pod uwagę zastosowane materiały budowlane, zalicza się do klasy ryzyka:

X  klasa I

- klasa II

Klasyfikacja obiektów dla potrzeb ubezpieczeniowych z uwagi na stopień palności zastosowanych materiałów budowlanych:

Klasa I - obiekty wykonane z materiałów niepalnych to takie, których główna konstrukcja nośna oraz elementy osłonowe i przekrycie wykonano z materiałów niepalnych, tzn. których elementy wykonano z zastosowaniem materiałów kamiennych, ceramicznych, kruszyw mineralnych, silikatowych, betonowych, żelbetowych, stalowych itp. oraz materiałów wielowarstwowych z zastosowaniem materiałów niepalnych do tej grupy obiektów kwalifikujemy również obiekty, w których pokrycie wykonane jest z materiałów trudno zapalnych ułożonych na podłożu niepalnym (np. papa na podłożu betonowym lub stalowym itp.)

Klasa II - obiekty wykonane z użyciem materiałów palnych to takie, które zawierają elementy konstrukcji nośnej, elementy osłonowe lub przekrycia wykonane z materiałów palnych lub z zastosowaniem materiałów palnych, np.: z zastosowaniem drewna, trzciny, pianki poliuretanowej, styropianu itp., do tej grupy zaliczamy również obiekty, których elementy wykonane są z tkanin, folii, topliwych tworzyw sztucznych oraz obiekty tymczasowe, jak również ściany z rdzeniem (wypełnieniem) ze spienionego polistyrenu (styropianu) lub poliuretanu.

W obiektach/pomieszczeniach są stosowane, magazynowane materiały niebezpieczne pożarowo

□Tak (rodzaj materiałów, ilość, sposób składowania)

X Nie

Za materiały niebezpieczne pożarowo uważa się gazy, ciecze i materiały stałe, które ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne stwarzają zagrożenie wybuchem lub szybkim rozwojem pożaru:

- gazy palne,

- ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C,

- materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,

- materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,

- materiały wybuchowe i pirotechniczne,

- materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,

- materiały mające skłonności do samozapalenia;

Aktualizacja danych na dzień:24.11.2015
sporządzona przez: Specjalista ds. O.C i P.Poż

Wykaz substancji toksycznych / niebezpiecznych:

| Rodzaj substancji | ilość | przeznaczenie |
| --- | --- | --- |
| Chlor | 4.5 tony | produkcja dwutlenku chloru |
| Chloryn sodu | 14 ton | produkcja dwutlenku chloru |
| Podchloryn sodu | 1000 l | dezynfekcja studni i zbiorników |

Ilu zmianowa jest praca w zakładzie: jednozmianowa. czterobrygadowa, trzyzmianowa
Statystyka wypadków przy pracy:

| Rok | ilość wypadków przy pracy | łączny uszczerbek [%] |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 3 | 7 |
| 2006 | 2 | 0 |
| 2007 | 5 | 2 |
| 2008 | 6 | 6 |
| 2009 | 7 | 12 |
| 2010 | 6 | 31 |
| 2011 | 7 | 4 |
| 2012.10.09. | 3 | 1 |
| 2013 | 6 | 8 |
|  | 3 | 18 |

ZWiK sp. z o.o. dzierżawi (powierza) pomieszczenia

- na działalność gastronomiczną NIE

- magazyn w którym przechowywane są materiały obce (kształtki do rur)

Jeżeli dzierżawią Państwo / powierzają pomieszczenia, maszyny lub inne składniki majątku osobom
trzecim, to:

X   firma ubezpieczeniowa ma mieć prawo do regresu wobec użytkownika / najemcy gastronomii

Siedziba: Zielona Góra Al. Zjednoczenia

Stacja uzdatniania wody w Zawadzie

Ujęcie wody na rzece Obrzyca

ltry w SUW Zawada

Pompownia w SUW Zawada

v w m .*■—

Pompownia Zielona Góra, ul. Wiśniowa Budynek Mikrosit

Zbiorniki Zielona Góra ul. Braniborska

Wodomierzownia ul. Lubuska	Laboratorium badania wód i ścieków

Jedna z kaskad na kanale ogólnospławnym prowadzącym do oczyszczalni ścieków

Przedmiot działalności

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. w Zielonej Górze prowadzi swoją działalność w
oparciu o:

- Ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 r. z późn.
zm.),

- Ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.  z 2011 r. Nr 45, poz. 236),

- Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U.  z 2015 r., poz. 139),

- Uchwałę nr VII.25.2015 pełniącego funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 04 lutego 2015 roku  w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Ścieków obowiązującego na terenie miasta Zielona Góra (Dz.U. Wojewody Lubuskiego z dnia 05 lutego 2015 r. poz.255).

- "Akt przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z
aktem założycielskim spółki" - akt notarialny Nr 6177/2004 z 27 maja 2004 r.,

- Decyzję Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie udzielenia zezwolenia
Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie miasta Zielona Góra.

- Decyzję Wójta Gminy Świdnica z dnia 24 września 2008 r. w sprawie udzielenia zezwolenia Spółce
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Świdnica.

- Regulamin Rady Nadzorczej Spółki przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników,

- Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Przedmiot działalności "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. szczegółowo zawarty został
w Akcie założycielskim spółki. Poza licznymi kierunkami działalności do podstawowych obowiązków
należy zaliczyć:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę pitną miasta Zielonej Góry

- częściowa dystrybucja wody w miejscowości Wilkanowo - gmina Świdnica;

- zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z miasta Zielona Góra;

- zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z miejscowości Wilkanowo - gmina Świdnica;

Zadaniem spółki jest nie tylko wypełnienie wyżej wymienionych zadań ale również utrzymanie dobrego
standardu usług poprzez zapewnienie w najwyższym stopniu niezawodnego funkcjonowania urządzeń
wodno-kanalizacyjnych, którymi spółka zarządza . Do priorytetów w tym zakresie należy zaliczyć:

- zapewnienie ciągłości produkcji, dystrybucji oraz jakości dostarczanej wody (dostawa wody pod
odpowiednim ciśnieniem, z wymaganą wydajnością i o jak najlepszych parametrach
bakteriologicznych oraz fizyko-chemicznych) uwzględniając równolegle racjonalność kosztów
inwestycyjnych i przyszłych - eksploatacyjnych,

- zapewnienie ciągłości odbioru ścieków,

- optymalizacja procesu oczyszczania ścieków,

- optymalizacja kosztów energotwórczych oraz kosztów utrzymania infrastruktury towarzyszącej
prowadzonej działalności podstawowej.

Spółka oferuje również dodatkowy pakiet usług związanych z gospodarką wodno-ściekową. Są to między
innymi:

- inspekcje kanalizacji kamerą TV,

- wymiany i legalizacje wodomierzy,

- badania laboratoryjne wody i ścieków w akredytowanym laboratorium,

- likwidacja zatorów w kanałach i usuwanie wycieków w przewodach wodociągowych,

- wykonawstwo sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- roboty warsztatowe;

Zaopatrzenie miasta Zielona Góra w wodę oparte jest na:

- ujęciu wód powierzchniowych z rzeki Obrzycy w miejscowości Sadowa,

ujęciu wód podziemnych z pradoliny Odry w rejonie miejscowości Zawada,

• ujęciach lokalnych wód podziemnych zlokalizowanych na terenie miasta (aktualnie Spółka pracuje 3
studniami zlokalizowanymi przy ul. Zjednoczenia i 4 studniami przy ul. Wojska Polskiego).

Ujęcie wody powierzchniowej

Zasadniczym źródłem wody surowej dla potrzeb wodociągu zielonogórskiego jest obecnie woda z rzeki Obrzycy,
prawostronnego dopływu Odry.

Ujęcie wody powierzchniowej "Sadowa" na rzece Obrzycy znajduje się na przyujściowym odcinku tej rzeki, w
pobliżu miejscowości Głuchów. Jest ono typowym ujęciem brzegowym; na wlocie wody do komór czerpnych
pompowni znajdują się kraty i sita. Ujęta woda przetłaczana jest magistralą 0 800 mm o długości ok. 10 km na Stację
Uzdatniania Wody w Zawadzie.

Ujęcia wody podziemnej

Ujęcie lewarowe wód podziemnych zlokalizowane jest w Pradolinie Odry w rejonie miejscowości Zawada i Jany.
Ujmuje wody infiltracyjne z rzeki Odry i podziemne, spływające z Wału Zielonogórskiego. Ujęcie to składa się z 9
studni o głębokościach od 18 do 30 m, połączonych lewarem ze studnią zbiorczą pompowni, skąd woda
przetłaczana jest rurociągiem 0 500 mm na Stację Uzdatniania Wody. Od czerwca 2009 rozpoczęto inwestycję w
zakresie nowych odwiertów , z których woda jest ujmowana pompami. Obecnie na tym ujęciu pracuje sześć takich
studni a kolejne trzy są w trakcie realizacji. Niska sprawność studni lewaru i dobre wyniki studni z pompami
rekomenduje odejście od tego sposobu ujmowania wody na tym terenie. Pozwolenie wodnoprawne dopuszcza
pobór wody w ilości 770 m3/h. Aktualna wydajność ujęcia lewarowego wynosi 6 000 - 8 000 m3/d.

Na terenie miasta istnieje ponadto kilkanaście studni głębinowych. Obecnie wykorzystuje się 3 w rejonie siedziby
Spółki przy ul. Zjednoczenia. Woda z tych studni w ilości 1 000 m3/d - 1500 m3/d pochodzi z utworów
czwartorzędowych, nie wymaga uzdatniania i wtłaczana jest bezpośrednio do sieci miejskiej. Woda głębinowa z
pozostałych otworów posiada ponadnormatywne ilości żelaza i manganu. Spółka od roku 2008 przywróciła do pracy
4 studnie w zachodniej części miasta przy ul. Wojska Polskiego, dzięki wybudowaniu tutaj Stacji Uzdatniania Wody
"Zacisze". Pozwolenia wodno prawne dopuszcza pobór wody z tych ujęć w ilości 5600 m3/d.

UZDATNIANIE

Woda uzdatniana w Stacji Uzdatniania Wody (SUW) "Zawada" jest ujmowana z ujęcia lewarowego w
Zawadzie (ok. 50%) i z ujęcia powierzchniowego z rzeki Obrzycy (~50%). Wody ujmowane z obu źródeł
wymagają znacznego uzdatnienia aby wypełniła warunki stawiane przez dyrektywę min. zdrowia z
04.2010r.

Woda z ujęcia brzegowego na Obrzycy jest wstępnie odcedzona na kratach o oczkach 2 cm, a następnie na sitach o
oczku 2 mm. Dalej jest pompowana do odległej ok. 10 km SUW "Zawada", gdzie poddana jest cedzeniu na
mikrositach. Na tych urządzeniach usuwane są z wody: plankton i inne zawiesiny o wielkości powyżej 10 mikronów
(0,01mm). Woda ulega znacznemu natlenieniu i korzystnie zmieniają się niektóre parametry fizykochemiczne wody.

Woda z ujęcia lewarowego jest napowietrzona na przelewie kaskadowym w budynku mikrosit kiedy ujęcie
powierzchniowe jest wyłączone. W przeciwnym przypadku natlenienie wody podziemnej uzyskuje się przez
zmieszanie z natlenioną wodą z Obrzycy.

Woda po mikrositach mieszana jest z wodą podziemną i trafia na akcelatory gdzie poddana jest koagulacji. Jest to
ważny proces w którym usuwa się w znaczącym stopniu związki humusowe, koloidy, pozostałe zawiesiny, mikroby i
wiele innych. Stosowanym koagulantem jest PIX (roztwór Fe2(SO4)3). Na odpływach z akcelatorów dawkuje się
roztwór dwutlenku chloru i chlor. Jest to tzw. utlenienie pośrednie, którego celem jest utlenienie niektórych
związków, wybicie pozostałego planktonu i mikrobów, oraz zabezpieczenie filtrów przed rozwojem na nich fauny i
flory.

Kolejnym etapem w procesie uzdatniania wody jest filtracja na filtrach pospiesznych otwartych. Zachodzi tam
katalityczne utlenienie rozpuszczonych związków żelaza (II) i manganu (II) do związków nierozpuszczalnych, oraz
redukcja zawartości azotu amonowego. Drugim ważnym zadaniem filtrów jest usunięcie z wody substancji
powodujących mętność. Do wody wpływającej do zbiornika wody czystej dawkowany jest dezynfekant, którym jest
roztwór dwutlenku chloru, środek skuteczny a przy tym nie tworzy związków pogarszających smak i zapach wody.
Zastosowanie jego jest niezbędne dla zabezpieczenia rozległej sieci wodociągowej przed rozwojem w niej mikrobów.

Ostatnim etapem uzdatniania wody jest dodanie do niej odpowiedniej ilości roztworu sody kalcynowanej (Na2CO3)
w celu związania pozostałego agresywnego CO2. Odczyn wody wzrasta do ~7,7. Wyłącznym celem tego zabiegu jest
maksymalne zminimalizowanie korozyjności wody i ograniczeniem wynikających z niej problemów odbiorców z tzw.
"żółtą lub brunatną wodą".

Przeciętna ilość wody uzdatnianej na SUW w Zawadzie wynosi około 20 000 m3/d.

Woda pitna przesyłana jest do miejskiej sieci wodociągowej dwoma rurociągami: 0 500 i 0 800 mm.

Woda pitna z SUW Zawada spełnia wszelkie aktualne wymogi stawiane przepisami krajowymi jak i przepisami Unii
Europejskiej.

Stacja Uzdatniania Wody "Zacisze"

Stację Uzdatniania Wody "Zacisze" oddano do użytku 1 sierpnia 2008r.

Ujmowana tutaj woda charakteryzuje się ponadnormatywną ilością związków żelaza (0,8 - 1,0 mgFe/dm3) i
manganu (0,2 - 0,3 mgMn/dm3), których usuwanie z wody prowadzone jest w układzie technologicznym składającym
się z następujących elementów:

- napowietrzanie ciśnieniowe ze zbiornikiem reakcji;

- jednostopniowa filtracja w filtrach ciśnieniowych przez warstwę złoża piaskowo - katalitycznego
(braunsztyn);

Ponadto w układzie technologicznym umieszczono:

- dezynfekcj ę wody NaClO;

- układ do ewentualnej korekty pH (Na2CO3);

- układ do ewentualnego chemicznego utleniania żelaza i manganu za pomocą roztworu KMnO4.
Łężyca

Instalacja spalania osadu zlokalizowana jest w budynku instalacji suszenia i spalania osadów.

W budynku instalacji suszenia i spalania osadów pomieszczenie instalacji spalania osadu kwalifikuje się
jako niezagrożone wybuchem ze względu na pracujące w zamkniętym układzie urządzenia
technologiczne objęte wysokosprawnym systemem dozoru.

W budynku zostały wykonane instalacje technologiczne, wodociągowe w tym p.poż. i kanalizacyjne.
Powierzchnie posadzek oraz ścian do wysokości 2,0 m zostały wykonane z materiałów łatwo
zmywalnych.

W normalnych warunkach eksploatacyjnych nie występują źródła powstawania metanu, siarkowodoru lub
innych gazów np. (H2). W suszarce stężenie tlenu wynosi poniżej 9%, temperatura poniżej 250oC a
stężenie pyłu poniżej 50g/m3.

Do neutralizacji atmosfery mogącej powodować zagrożenie wybuchem istnieje instalacja dozowania
azotu do układu technologicznego suszenia osadów. Instalacja suszenia pracuje w lekkim podciśnieniu,
więc nie występuj ą żadne emisje z procesu suszenia do pomieszczenia.

Transport wszelkich mediów w procesie suszenia i spalania odbywa się w zamkniętych, szczelnych
przewodach rurowych poprzez pompowanie lub przenoszenie przenośnikami kubełkowymi lub
ślimakowymi. Wszystkie urządzenia mechaniczne zamontowane na obiekcie są napędzane silnikami
elektrycznymi. Silniki urządzeń pracują wewnątrz pomieszczeń. Jednak z uwagi na specyfikę procesu
suszenia część napędów urządzeń jest w wykonaniu EX.

W związku z powyższym nie było konieczności sporządzenia dodatkowego opracowania analizy
zagrożenia wybuchem.

ETAPY PROCESU PROD.

Instalacja termicznej przeróbki osadów

Suszarnia

Opis technologii suszenia

Zastosowana technologia nazywana przez producenta firmę VOMM turbo-suszarką oparta jest na wytwarzaniu w suszarce trzech faz materiału (wilgotna, gęstoplastyczna, sucha). Osad wewnątrz suszarni znajduje się w ciągłym ruchu wytworzonym przez turbulencje wywołane przez obracający się z dużą prędkością wał z zainstalowanymi na nim łopatami wewnątrz cylindra z płaszczem grzewczym. Podczas przylegania cienkiej warstwy osadu do ścianek cylindra możliwe jest dokonanie wymiany ciepła przy dużej sprawności termicznej. Proces suszenia jest procesem pośrednim i nie wpływa on na modyfikację osadu i w rzeczywistości obróbka cieplna polega na przepływie gorącego gazu procesowego i utrzymaniu produktu w temperaturze 80°C ÷ 90°C oraz w podciśnieniu 30 ÷ 35 mbar. Czas przebywania osadu wewnątrz suszarki to około 2 ÷5 minut.

Układ technologiczny

Osad po odwodnieniu w prasie komorowej lub taśmowej transportowany przenośnikiem trafia do zbiornika S1(1) osadu mokrego o pojemności 190 m3. Zbiornik jest wyposażony w ruchome urządzenie rozładunkowe. Dalej osad surowy transportowany jest do dozownika przed suszarką i dalej do wnętrza turbo suszarki (2).

Turbo suszarka charakteryzuje się:

- Przepustowość 3,4 m3/h osadu surowego (850 kg s.m.o/h)

- Czas pracy 8000 h/r

- Ilość odparowanej wody 2422kg/h

- Ilość osadu wysuszonego 20,7 m3/d

- Uwodnienie osadu wysuszonego 10%

Po przejściu przez suszarkę wysuszony pył osadowy zmieszany z gazem procesowym trafia do cyklonu(3) i dalej do filtra workowego (4) gdzie następuje oddzielenie pyłu od gazu. Po oddzieleniu wysuszony osad transportowany jest dalej do peletyzatora (8) skąd po oddzieleniu od pozostałego pyłu na wytrząsarce trafia w postaci peletu do zbiornika osadu wysuszonego S2 (9) o pojemności czynnej 100m3.

Gaz procesowy recyrkulowany jest z filtra workowego do suszarki poprzez system rurociągów i wentylator procesowy o wydajności 25 000 m3/h. Na rurociągu ssawnym zainstalowana jest przepustnica umożliwiająca usuwanie nadmiaru gazu z układu do kolumny kondensacyjnej i wymiennika powietrze - woda (5) w celu odzysku ciepła. Na rurociągu tłocznym za wentylatorem zainstalowano wymiennik ciepła olej-gaz procesowy służący do utrzymania odpowiedniej temperatury gazu procesowego.

Nadmiar gazu po schłodzeniu w kolumnie kondensacyjnej poddawany jest oczyszczaniu w filtrze chemicznym (6) i odprowadzany do atmosfery.

Jako czynnik grzewczy zastosowano olej diatermiczny ogrzewany do temperatury 280°C÷ 300°C

Do wytwarzania ciepła potrzebnego do procesu suszenia osadów (w przypadku pracy bez udziału opalarki) zainstalowano kocioł o mocy 2326 kW opalany olejem opałowym.

Dla zapewnienia odpowiedniej ilości wody suszarnia osadów została wyposażona w instalację wody technologicznej, o wydajności 120 m3/h ujmowanej z osadnika wtórnego i poddawanej filtracji oraz dezynfekcji przy użyciu głowicy ultrafioletowej.

Spalarnia

Opis technologii spalania

Ruchomy ruszt pieca wyposażony jest w system sterowania prędkością przesuwu wewnątrz komory spalania oraz palnik olejowy modulujący poziom temperatury do wymaganych wartości. Instalacja wyposażona jest w system do selektywnej nie katalitycznej redukcji NOx do cząsteczek N2 przy pomocy 35 % roztworu mocznika.

Wymiennik ciepła spaliny/olej odzyskuje ciepło spalania dla instalacji suszenia osadów. Spaliny po opuszczeniu wymiennika spaliny/olej kierowane są do cyklonu w celu oddzielenia frakcji stałych a następnie do wymiennika ciepła spaliny/ powietrze w celu podgrzania powietrza podmuchowego do komory spalania. Jednocześnie następuje schłodzenie spalin przed kolumną reakcyjną.

W celu zobojętnienia kwasów oraz do absorpcji metali ciężkich i dioksyn dozowany jest do kolumny reakcyjnej sorbent. Po opuszczeniu wieży reakcyjnej oczyszczone spaliny przechodzą przez filtr workowy i dalej przez komin do atmosfery. Na kominie zamontowana jest instalacja do ciągłego pomiaru emisji spalin.

Układ technologiczny

Osad wysuszony zmagazynowany w silosie S2 (9) podawany jest do leja zasypowego spalarki (10). Następnie trafia  na ruszt ruchomy (10b) gdzie następuje spalanie osadu. Spaliny przepływają przez komorę adiabatyczną (10a) gdzie przetrzymywane są przez 3 sekundy.

Ruchomy ruszt pieca wyposażony jest w system sterowania prędkością przesuwu, regulowany system dozowania powietrza i regulację warstwy paliwowej w celu optymalizacji pracy spalarki.

Komora adiabatyczna wyposażona jest w palnik olejowy oraz instalację dozowania roztworu mocznika.

Z komory spaliny przechodzą do wymiennika ciepła spaliny/olej (12) podgrzewając olej diatermiczny do temperatury 280°C stanowiąc źródło ciepła dla suszarni osadów.

W skład sekcji oczyszczania gazów odlotowych wchodzą cyklon, wieża reakcyjna, filtr workowy, wentylator i komin.

Spaliny po wydostaniu się z wymiennika spaliny/olej (12) przenoszone są do cyklonu (13) gdzie następuje oddzielenie substancji pylistych i dalej poprzez rekuperator (14) -wymiennik spaliny/powietrze gdzie następuje podgrzanie powietrza podmuchowego oraz schłodzenie spalin do temperatury 180°C - do filtra workowego (15).

Przed filtrem workowym spaliny przechodzą przez wieżę reakcyjną, w której zachodzi proces mieszania z sorbentem w celu wyeliminowania ze spalin niebezpiecznych substancji lotnych (metali ciężkich, dioksyn, substancji kwaśnych).

Spaliny po wyjściu z filtra są przenoszone przy pomocy wentylatora do komina (16) i dalej do atmosfery.

Podczas procesu w komorze spalania powstające żużle usuwane są spod rusztu w sposób automatyczny, schładzane wodą i przenoszone do kontenera.  Pyły spod cyklonu i filtra workowego zbierane są do big-bagów i ręcznie transportowane do miejsca tymczasowego składowania.

Wybrane parametry spalarni:

- Wydajność:                                                       850 kg s.m.o/h

- Temperatura procesu w komorze:                     850°C

- Powierzchnia paleniska:                                      5 m2

- Przepływ powietrza i spalin powrotnych : 12 000 kg/h

- Czas pobytu w komorze adiabatycznej:              2 s

# Text boxes

tak nie

tak nie
tak nie

elektryczna
nie