SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej 5.225.000  Euro

na:

Budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu Czarkowo 
w ul. Łężyca – Budowlanych w miejscowości Zielona Góra

OZNACZENIE  POSTĘPOWANIA: RR/RI-112/PZ-04/2016

ZAMAWIAJĄCY:

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110a

tel.  0-68  45-19-359, faks: 0-68  45-19-352

www.zwik.zgora.pl,  e-mail: poczta@zwik.zgora.pl

TRYB ZAMÓWIENIA :

Zamawiający, działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164) dalej zwaną „ustawą Pzp”, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej 5.225.000 € na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Czarkowo w ul. Łężyca – Budowlanych w m. Zielona Góra”.

# Opis przedmiotu zamówienia

1.1.		Podstawa prawna wykonywania zamówienia

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164)

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z późniejszymi zmianami);

  - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5 z 2001 r., poz. 42);

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 39 z późniejszymi zmianami);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126);

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

  - Przepisy i wytyczne branżowe.

1.2	Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

- 45111200-0,

- 45231300-8,

- 45233000-9

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Czarkowo w ul. Łężyca – Budowlanych w m. Zielona Góra.

Teren inwestycji stanowi własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim z siedzibą przy ul. Podgórnej 22 w Zielonej Górze.

  - Część sanitarna

Całą nową kanalizację deszczową projektuje się z rur PP w zakresie średnic: 200mm, 250mm, 315mm, 400mm, 500mm i 800mm.

Długości rurociągów do wykonania:

- Ø 200mm PP o łącznej długości około: L ≈ 93,0 m;

- Ø 250mm PP o łącznej długości około: L ≈ 118,0 m;

- Ø 315mm PP o łącznej długości około: L ≈ 43,0 m;

- Ø 400mm PP o łącznej długości około: L ≈ 78,0 m;

- Ø 500mm PP o łącznej długości około: L ≈ 108,0 m;

- Ø 800mm PP o łącznej długości około: L ≈ 151,0 m.

Powyższe długości są długościami orientacyjnymi i ich przekroczenie nie będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia.

Wody opadowe z przedmiotowego odcinka zostaną odprowadzone do gruntu za pośrednictwem nowo projektowanego zbiornika podziemnego wykonanego ze skrzynek rozsączających. Zbiornik podziemny należy wykonać ze skrzynek rozsączających produkowanych z polipropylenu (PP). Pojemność wodna netto skrzynki wynosi 206 dm3. Skrzynki posiadają pomiędzy poziomymi oraz pionowymi otworami wewnętrzny kanał o szerokości 200 mm, umożliwiający wykonanie inspekcji za pomocą kamery CCTV oraz wprowadzenie sprzętu czyszczącego. Skrzynki przeznaczone są do retencjonowania i rozsączania wody deszczowej i zgodnie z aprobatą techniczną IBDiM AT/2008-03-2402 mogą być układane z minimalnym przykryciem wynoszącym 0,8 m w terenach obciążonych ruchem kołowym ciężarowym oraz 0,4 m w terenach zielonych.

Stopień zagęszczenia gruntu wokół skrzynek w terenach obciążonych ruchem kołowym powinien wynosić min. 95% ZMP (Zmodyfikowanej metody Proctora), w terenach zielonych min. 90% ZMP.

Zagęszczenie gruntu oraz dobór gruntu podatnego na zagęszczenie należy prowadzić zgonie z PN-ENV 1046. Elementy systemu skrzynek należy posadowić na podłożu płaskim i równym z żwiru o granulacji 8-16 mm lub 12-24 mm i wysokości min. 10 cm. W gruntach przepuszczalnych spoistych (słabo przepuszczalnych) należy skrzynki dodatkowo obsypać żwirem w celu zwiększenia szybkości infiltracji.

Skrzynki przeznaczone do rozsączania należy owinąć geowłókniną polipropylenową o wytrzymałości na przebicie  statyczne CBR min. 1,2 kN  wg EN ISO 12236 oraz na rozciąganie min. 8 kN/m wg EN ISO 10319.

W ramach zadania należy wykonać zbiornik podziemny na wody opadowe o wymiarach w rzucie poziomym 30 x 19,8 m (rys. nr 2 i 8 projektu wykonawczego)

Ponadto w celu spełnienia wymagań wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wszystkie wody opadowe i roztopowe zostaną podczyszczone w separatorze lamelowym 60/600 oraz osadniku O/S 2000mm V=6,0m3.

W miejscu skrzyżowania się projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącymi sieciami cieplnymi należy zastosować rury osłonowe stalowe o średnicy 700mm i 630mm wraz z płozami i manszetami.

W związku z prowadzeniem monitoringu należy wybudować piezometr zlokalizowany po stronie północnej od projektowanego zbiornika.

Wszystkie roboty dotyczące kanalizacji deszczowej należy prowadzić w wykopach umocnionych wąskoprzestrzennych.

  - Część drogowa

W związku z budową kanalizacji deszczowej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię ulic na których będą prowadzone roboty budowlane.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi utwardzonej kruszywem o długości 360m:

- nawierzchnia z kruszywa łamanego naturalnego 0/63 (15cm) – 1500 m2

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi o nawierzchni asfaltowej na długości 100m:

- podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego 0/63 (25cm) – 250 m2

- warstwa ścieralna AC11S (7cm) – 250 m2

  - Zakres zamówienia obejmuje wszystkie elementy wg Tabeli Elementów Rozliczeniowych oraz następujące prace i związane z tym koszty:

- sporządzenie planu BIOZ,

- organizację i utrzymanie zaplecza budowy, zasilanie w wodę i energię placu budowy oraz opłaty za zużytą wodę do prób szczelności, celów socjalnych i produkcyjnych,

- wszystkie prace geodezyjne związane z wytyczeniem, pomiarami powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą całości realizowanego zadania (w tym wykonanie map powykonawczych),

- uzyskanie zgody właścicieli poszczególnych dróg na zajęcie pasa drogowego wraz ze sporządzeniem i uzyskaniem dla tego celu niezbędnych dokumentów,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót zgodnie z projektem organizacji ruchu, z zapewnieniem dojazdu do wszystkich posesji,

- koszty zajęcia terenu (w tym pasa drogowego),

- zawiadomienie mieszkańców o prowadzonych robotach,

- odtworzenie nawierzchni pasa drogowego i odbiór przez Departament Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami w Zielonej Górze, lub inną, właściwą dla danego terenu jednostkę administracyjną, wraz z uporządkowaniem terenu po robotach budowlanych,

- wywiezienie na wysypisko gruzu i innych materiałów rozbiórkowych wraz z kosztami wysypiska, utylizacji odpadów itp.

- koszty wszystkich nadzorów branżowych, których konieczność narzucają uzgodnienia projektu,

- oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót,

- uzyskanie protokołu odbioru końcowego zadania

oraz

- udzielenie Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót na okres 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót, potwierdzonego protokołem odbioru

Załącznikami do SIWZ są: Projekt budowlany (w tym STWiOR), projekt wykonawczy dla ww. zadania oraz pomocniczo – tabela elementów rozliczeniowych robót.

Tabela elementów rozliczeniowych stanowi materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego, nie stanowi podstawy wyceny.

  - Zamówienie nie obejmuje:

- kosztów nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

  - Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z PROJEKTEM BUDOWLANYM budowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Czarkowo w ul. Łężyca – Budowlanych w miejscowości Zielona Góra, opracowanym przez BPR „OLPRO”, 65-722 Zielona Góra ul. Dekoracyjna 3, tel. (068) 456 15 53.  Integralną część projektu budowlanego stanowi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Dokumentacja techniczna dotycząca zamówienia jest do wglądu u inspektora Przemysława Zamorskiego, pokój 12, w siedzibie Zamawiającego po uprzednim umówieniu się, tel. (068) 451 93 59 w godz. 8.00. – 14.00.

  - Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie uzyskał akceptację Zamawiającego na wyroby, które będzie zamierzał wbudować w ramach przedmiotu zamówienia.

# Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania  przedmiotu  zamówienia: do 16 tygodni od dnia podpisania umowy.

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

# 4.1 	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie;

- posiadania wiedzy i doświadczenia -  Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie (jako wykonawca lub podwykonawca) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch oddzielnych zamówień na roboty budowlane, odpowiadające swym rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na budowie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do zbiornika podziemnego wykonanego ze skrzynek rozsączających, każda o wartości zadania min. 800 000 zł netto oraz złoży oświadczenie wg zał. nr 7 - Wykaz robót budowlanych, potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Nie należy sumować wartości robót objętych odrębnymi zamówieniami w celu uzyskania wymaganej minimalnej wartości.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca:

    - dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej jedną osobą, odpowiedzialną za realizację zamówienia z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w wykonawstwie sieci wod–kan, która będzie sprawowała funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej – sanitarnej, zgodnie z wymogami ustawy z dn. 7.07.1994 r. – Prawo budowlane z późn. zm. oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa oraz złoży oświadczenie wg zał. nr 10 Wykaz osób,

    - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zatrudniał średnio rocznie przynajmniej 10 pracowników, w tym przynajmniej 1 osobę kadry kierowniczej oraz złoży oświadczenie wg zał. nr 9

- sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:

    - Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na sumę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca załączy do oferty informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej jak 1.000.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

    - Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca załączy do oferty kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

- oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w Art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, na potwierdzenie czego złożą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg zał. nr 2b oraz dokumenty wymienione w pkt 5.4-5.9 SIWZ.

# 4.2 	Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Zamawiający wymaga aby pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia Wykonawcy swoich zasobów zawierało oświadczenie tego podmiotu o solidarnej z Wykonawcą odpowiedzialności za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów do realizacji zamówienia.

# 4.3	W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów dotyczących w szczególności:

# a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

# b)	sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

# c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

# d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

# 4.4	Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 5.4-5.9.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 5.14. Kopie dokumentów podmiotów trzecich powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

# 4.5 	W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia do wykonywania podwykonawcom, Wykonawca wskaże w formularzu Oferta – Załącznik nr 1 do SIWZ,  jakie części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub poda nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

# 4.6	Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zmieni albo zrezygnuje z podwykonawcy, będącego  podmiotem, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

# 4.7	Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oferty i dokumentów załączonych do oferty.

# 4.8	Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych wraz z ofertą.

# 4.9	Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta zostanie uznana za odrzuconą.

# Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała następujące oświadczenia i dokumenty, ponumerowane wg podanej kolejności:

- Formularz oferty,

- zał. nr 1 - dowód wniesienia wadium,

- zał. nr 2a  - oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w Art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wg załączonego wzoru,

- zał. nr 2b  - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w Art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – wg załączonego wzoru,

- zał. nr 3 -  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- zał. nr 4 - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- zał. nr 5 - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- zał. nr 6a  - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 oraz 10-11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- zał. nr 6b - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;,

- zał. nr 7 - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania,  spełniające warunek określony w pkt 4.1.2) – wg załączonego wzoru;

- zał. nr 8 - dowody (w szczególności referencje) potwierdzające że roboty wymienione w wykazie robót (wg wzoru zał. nr 7) zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

- zał. nr 9 – oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wg załączonego wzoru

- zał. nr 10 wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, spełniających warunki określone w pkt 4.1.3a), a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z oświadczeniem o posiadaniu przez te osoby wymaganych uprawnień – wg załączonego wzoru,

- zał. nr 11 - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości 1.000.000 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- zał. nr 12 - opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min. 1 000 000,- zł,

- zał. nr 13 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy (jeśli Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów i zawarł taką informację w formularzu Oferta) lub oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej – wg załączonego wzoru,

Pozostałe dokumenty wymagane od Wykonawców:

- zał. nr 14 - pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (w przypadku ubiegania się o wykonanie zadania przez konsorcjum)

- zał. nr 15 – wypełniona Tabela Elementów Rozliczeniowych – wg  załączonego wzoru,

Dokumenty opisane w pkt 5.1 lit. a-d, j, l-m, p, r muszą być przedstawione w formie oryginału. Dokument opisany w pkt 5.1 lit. q (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Dokumenty opisane w pkt 5.1. lit. e-i, k, n-o, oraz odpowiednio w pkt 5.2, 5.3 i 5.5 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Wskazane jest, aby oświadczenia i dane zawarte w formularzach miały formę zgodną z załączonymi wzorami.

Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski.

- Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w:

a) 	pkt 5.1 lit. e-g i lit. i – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– 	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

– 	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

– 	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) 	pkt 9.1 lit. h – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy;

- Dokumenty, o których mowa w pkt 5.3  lit. a tiret pierwsze i trzecie oraz lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5.3 lit. a tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt 5.4 stosuje się odpowiednio.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

# Opis sposobu obliczenia ceny

Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres prac podany w punkcie 2 niniejszej Specyfikacji.

Cena przedmiotu zamówienia powinna wynikać z uwzględnienia: posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji, wszystkich warunków podanych w SIWZ, wizji w terenie oraz obowiązujących przepisów prawnych, technicznych i norm budowlanych.

Ma zawierać w sobie wszystkie nośniki kosztów dla okresu wykonania zamówienia, które Wykonawca ma obowiązek opłacić w związku z realizacją niniejszego zamówienia. Cena ofertowa obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, w oparciu o własną kalkulację kosztów, zobowiązany jest przedstawić cenę (netto) zamówienia.

Tak obliczoną cenę netto oferty należy powiększyć o podatek VAT wg obowiązujących przepisów (w formularzu oferty). Cenę oferty stanowi kwota brutto.

Zamawiający wypłaci wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto z wyjątkiem sytuacji, gdy złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, w takim przypadku zamawiający uiści Wykonawcy wynagrodzenie netto.

Wyliczenia dokonać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń stosowanej w przepisach podatkowych.

Jeśli Wykonawca przy sporządzaniu wyceny stwierdzi brak jakiegoś elementu, określonego w niniejszej Specyfikacji lub w wyniku przeprowadzonej wizji w terenie, winien o tym niezwłocznie i na piśmie powiadomić Zamawiającego.

Tabela elementów rozliczeniowych stanowi materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego, nie stanowi podstawy wyceny.

Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z SIWZ, dokumentacji projektowej, jak również koszty w nich nieujęte, bez których nie można wykonać zamówienia.

Cena przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszystkie roboty, niezależnie od tego, czy są ujęte w dokumentacji, czy też wynikają z wymagań postawionych w niniejszej SIWZ.

Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe – podana w formularzu oferty cena będzie podstawą zapisu w treść umowy.

Nie dopuszcza się rozliczania zamówienia w walutach innych niż złoty polski.

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa Zamawiającego będzie się kierowała następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

1. Kryterium X1: cena - waga: 80 %

2. Kryterium X2: skrócenie terminu wykonania kompletnego zbiornika na wody opadowe włącznie z odtworzeniem nawierzchni w jego obrębie - waga: 20 %

- Sposób dokonania oceny ofert (X):

X = X1 + X2

Liczbę punktów (X1) przyznanych ofercie w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty dla kryterium cena, określa wzór:

X1 = (Cmin / Cn ) x 80

gdzie:

Cmin = cena minimalna z zaoferowanych

Cn = cena badanej oferty

Liczbę punktów (X2) przyznanych ofercie w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty dla kryterium skrócenie terminu wykonania kompletnego zbiornika na wody opadowe włącznie z odtworzeniem nawierzchni w jego obrębie, określa się następująco:

X2 = 20 pkt - jeżeli Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania protokołem „bez usterek” Zamawiającemu zbiornika o którym mowa powyżej, w terminie do 10 tygodni,

X2 = 10 pkt - jeżeli Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania protokołem „bez usterek” Zamawiającemu zbiornika o którym mowa powyżej, w terminie od 11 do 12 tygodni,

X2 = 5 pkt - jeżeli Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania protokołem „bez usterek” Zamawiającemu zbiornika o którym mowa powyżej, w terminie od 13 do 14 tygodni

X2 = 0 pkt - jeżeli Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania protokołem „bez usterek” Zamawiającemu zbiornika o którym mowa powyżej j, w terminie od 15 do 16 tygodni.

- Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zawierają dokumenty określone w pkt. 5 SIWZ i zostały złożone przez Wykonawców spełniających warunki określone w pkt. 4.1 SIWZ.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w SIWZ oraz posiadać będzie najwyższa liczbę punktów wynikającą z oceny ofert na podstawie przyjętych kryteriów.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r.  poz. 2164).

- Jeżeli w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

# Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być przedstawiona jako jedna oferta od jednego podmiotu i musi spełniać następujące wymagania:

a -	do oferty należy dołączyć umowę partnerów o wspólnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za realizację zamówienia będącego przedmiotem przetargu, w której określony zostanie sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności,

b - 	w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 24 ust 1 ustawy Pzp i złożyć dokumenty, określone w pkt 5.4-5.9 SIWZ.

c  -	w przypadku warunku doświadczenia i jego oceny (wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do zbiornika podziemnego wykonanego ze skrzynek rozsączających) przynajmniej jeden ze współpartnerów musi spełniać wymagany warunek samodzielnie,

d - 	w przypadku warunku posiadania i dysponowania potencjałem technicznym oraz warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia współpartnerzy mogą wspólnie spełniać wymagane warunki; współpartnerzy również wspólnie mogą udokumentować, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e - 	współpartnerzy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczyć lidera) a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych współpartnerów,

f - 	wszelka korespondencja, przyjmowanie zobowiązań, podpisanie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z liderem.

# Jedna oferta od jednego Wykonawcy

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych - ofertę należy złożyć na cały zakres robót objęty zamówieniem.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie dwóch lub więcej ofert wyklucza. Wykonawcę z przetargu.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

# Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r.  poz. 2164)

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających do niniejszego zamówienia.

# Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim na komputerze, na maszynie do pisania lub nieścieralnym atramentem – zgodnie z wzorem formularza załączonym do niniejszej SIWZ.

Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.

Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. Brak własnoręcznego podpisu Wykonawcy powoduje uznanie oferty za nieważną.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wszystkie załączniki wymagane niniejszą SIWZ. Wskazanym jest, aby:

- oferta zawierała spis zawartości,

- załączniki zostały dołączone do oferty w kolejności wynikającej ze Specyfikacji,

- każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,

- wszystkie strony oferty powinny były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości  dekompletacji jej zawartości.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 – tekst jednolity) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Stosowne zastrzeżenie oraz uzasadnienie Wykonawca winien złożyć na formularzu Oferta.

W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej strony.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej, wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Uwaga: Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy Pzp).

# Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa wyżej, nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# Oględziny miejsca robót

Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej miejsca robót oraz zebrać na swoją własną odpowiedzialność, koszt oraz ryzyko wszelkie informacje mogące okazać się za niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Poprzez złożenie oferty uznaje się, że wszelkie warunki wykonania zamówienia są Wykonawcy znane i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

# Koszt przygotowania oferty

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# Wymagania dotyczące wadium

  - Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

  - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275 – tekst jednolity)

  - Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r.  poz. 2164).

  - Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego.

  - Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie przekazu pocztowego.

  - Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez  Zamawiającego:

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. –

BANK ZACHODNI WBK S.A. II /O w Zielonej Górze,

nr 77 1090 1636 0000 0000 6201 5733

z dopiskiem: „Wadium przetarg – Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Czarkowo w ul. Łężyca – Budowlanych w miejscowości Zielona Góra”.

Oryginał dokumentu (gwarancji, poręczenia itp.) należy złożyć w kasie ZWiK, Zielona Góra ul. Zjednoczenia 110a.

  - Dowód wniesienia wadium, tj. kopię przelewu lub dokument z potwierdzeniem złożenia oryginału w kasie należy dołączyć do oferty jako załącznik nr 1.

Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oryginału wadium, w wersji gdy wystawiający gwarancję wadium nie wymaga zwrotu jej oryginału po upływie terminu jej ważności.

  - Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na konto zamawiającego do upływu terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 17.1 SIWZ. Załączenie do oferty kopii dowodu wpłaty wadium nie jest warunkiem wystarczającym do skutecznego wniesienia wadium.

  - Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp i pkt. 15.15.

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

      - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

      - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

      - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

  - Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

# Opakowanie oferty

Oferty należy składać w nieprzezroczystych i trwale zamkniętych kopertach. Należy zastosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne.

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra

ul. Zjednoczenia 110a, sekretariat

oraz powinna być oznakowana następująco:

„Oferta do przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu Czarkowo w ul. Łężyca – Budowlanych w miejscowości Zielona Góra”

- nie otwierać przed dniem 17.06.2016 r.  godz. 1200

Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak zewnętrzna, a ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych warunków.

# Miejsce i termin składania ofert.

  - Oferty należy składać za potwierdzeniem odbioru w:

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110a

65-120 Zielona Góra

w godzinach od 700 do 1430  w sekretariacie Spółki.

Ustala się termin składania ofert na dzień 17.06.2016 r. do godz. 1130

Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w powyższe miejsce, a nie data nadania.

  - Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone Wykonawcy bez otwierania kopert wewnętrznych na adres Wykonawcy podany na tej kopercie.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert przed jego upływem. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

# Zmiana lub wycofanie oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, jeżeli o tym powiadomi pisemnie Zamawiającego przed terminem składania ofert, tj. 17.06.2016 r. godz. 1130. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy przygotować na zasadzie nowej oferty i opakować tak samo jak w punkcie 16, z tym, że koperta zewnętrzna będzie oznakowana określeniem: Zmiana lub Wycofanie.

# Miejsce i termin otwarcia ofert

- Komisja Przetargowa dokona otwarcia ofert podczas sesji jawnej w dniu 17.06.2016 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego w salce konferencyjnej (pok. nr 105).

- Podczas sesji jawnej Przewodniczący Komisji Przetargowej stwierdzi, czy przetarg został ogłoszony prawidłowo, czy koperty nie zostały naruszone, ponadto policzy ilość ofert i dokona ich otwarcia przy zachowaniu następujących zasad:

- jako pierwsze zostaną otwarte koperty  z napisem „wycofanie oferty”,

- następnie zostaną otwarte koperty z napisem „oferty zamienne”,

- następnie - w kolejności wpływu – zostaną otwarte pozostałe oferty, z tym, że oferty, których dotyczy wycofanie oraz oferty pierwotne względem ofert zamiennych (jeśli zmiana dotyczy całości) nie będą otwierane,

- jako ostatnie zostaną otwarte oferty, które nie zostały zmienione ani wycofane.

- Podczas otwarcia ofert zostaną podane do wiadomości obecnych następujące dane: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także cena oferty, termin wykonania zamówienia, termin wykonania zbiornika – zobowiązanie Wykonawcy, okres udzielonej gwarancji oraz warunki płatności.

- W przypadku nieobecności Wykonawcy podczas otwarcia ofert Zamawiający przekaże    Wykonawcy informację z otwarcia ofert – na jego pisemny wniosek.

- W części niejawnej posiedzenia Komisji Przetargowej, w której mogą uczestniczyć tylko członkowie Komisji, będzie dokonywana ocena ofert.

# Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy

- Zgodnie z zapisami w art. 92 ustawy Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia  Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty,

- wykonawcach których oferty zostały odrzucone,

- wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania

- terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą - art. 94 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r.  poz. 2164).

- Wykonawca na żądanie i w terminie ustalonym przez Zamawiającego przedstawi oryginalne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości i na zasadach opisanych w pkt 22 SIWZ.

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

- Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy na warunkach przedstawionych w załączonym do niniejszej SIWZ projekcie umowy.

- Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:

  - w trakcie realizacji zamówienia zostanie ujawniony błąd Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, niemożliwy do zauważenia przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty,

  - z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą (art. 3571 KC),

  - nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia, w tym zmiana stawki VAT),

  - wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych,

  - wystąpi zmiana wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek),

  - wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę;

  - wystąpi konieczność zmiany osób wykonujących czynności na budowie (np. kierownik budowy, inspektor nadzoru), jeżeli umowa (SIWZ) określa te osoby.

  - wystąpi konieczność zmiany terminów umownych rozpoczęcia bądź zakończenia umowy z uwagi na: panujące warunki atmosferyczne, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, udzielenie zamówień dodatkowych.

  - w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia Umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań – strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy,

  - zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

  - niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

  - pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

  - zaproponowania przez wykonawcę innego rozwiązania technologicznego wykonania zaprojektowanych robót pozwalającego na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, pod warunkiem akceptowania przedmiotowego rozwiązania przez projektanta,

  - koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań

  - technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

Strony ustalają, że wszystkie zmiany postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, w postaci aneksu. Każda ze stron może wystąpić z inicjatywą zmiany umowy, z tym, że decyzja o zmianie należy każdorazowo do Zamawiającego.

- W razie nienależytego wykonania robót lub powstania szkody z winy Wykonawcy, zobowiąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania zgodnie z art. 363 i art. 484 KC.

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w formie:

- pieniądza,

- poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancji bankowych,

- gwarancji ubezpieczeniowych

- poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- przez ustanowieniu zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2015r.  poz. 2164).

- Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2015r.  poz. 2164).

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

- Strony postanawiają, że 70% zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 22.1 stanowi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, zaś 30% zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 22.1 stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu  rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 70% zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 22.1 zostanie zwrócone Wykonawcy po odbiorze przedmiotu Umowy i po usunięciu wad poodbiorowych – w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru, potwierdzonego protokołem.

- Zabezpieczenie roszczeń z tytułu  rękojmi w wysokości 30% zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 22.1 Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Niezależnie od gwarancji, o której mowa w pkt 2.3 niniejszej SIWZ, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi w okresie 5 lat, licząc od dnia końcowego odbioru robót, zgodnie z zasadami określonymi przez Kodeks Cywilny.

- Zamawiający określi termin przeglądu technicznego przed upływem okresu gwarancji.

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami na etapie przygotowania i składania ofert są:

    - mgr inż. Przemysław Zamorski, tel. (068) 451 93 59

    - Zbigniew Stawinoga, tel. (068) 451 93 59,

w pok. nr 12 w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00. – 14.00.

- Wszelka komunikacja na etapie przygotowywania ofert pomiędzy Zamawiającym i każdym z Wykonawców musi być jawna i prowadzona w sposób pisemny.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ bezpośrednio u Zamawiającego, bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

- W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

- W przypadku, gdy zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

- Zamawiający informuje, że wszelka komunikacja z Zamawiającym za pomocą faksu, poczty elektronicznej i potwierdzona niezwłocznie na piśmie będzie uznana za dostarczoną w dniu otrzymania faksu, poczty elektronicznej.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

# Środki ochrony prawnej określa dział VI (art. 179 – 198) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r.  poz. 2164).

# 22.2	Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w pozostałych przypadkach w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

# Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

# Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

# 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

# 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

# 3) odrzucenia oferty odwołującego.

# Zabezpieczenie finansowe u Zamawiającego

Zamawiający oświadcza, że na opisane roboty posiada środki finansowe i jest zdolny do płynnego realizowania zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

SIWZ wraz z formularzami do pobrania na stronie internetowej „ZWiK” Sp. z o.o.

Lista wzorów formularzy załączonych do niniejszej SIWZ:

      - Oferta,

      - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2a),

      - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania (zał. nr 2b),

      - Wykaz robót budowlanych (zał. nr 7),

      - Oświadczenie na temat wielkości średnio rocznego zatrudnienia (zał. nr 9),

      - Wykaz osób (zał. nr 10),

      - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 13),

      - Tabela elementów rozliczeniowych (zał. nr 15),

      - Wzór umowy (zał. nr 16).

Zielona Góra, 27.05.2016 r.                                                   Zatwierdzam: ..............................

OFERTA

na budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu Czarkowo w ul. Łężyca – Budowlanych w miejscowości Zielona Góra.

- ZAMAWIAJĄCY: „ZIELONOGÓRSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA” Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110a

65-120 ZIELONA GÓRA,

tel. 0-68 45-19-300, tel./fax 0-68 45-19-352

REGON: 978093091, NIP: 1040000159

www.zwik.zgora.pl,  e-mail: poczta@zwik.zgora.pl

- WYKONAWCA – ( należy podać pełną nazwę i siedzibę Wykonawcy składającego ofertę oraz status prawny:)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

tel. ................................................................................. fax. ................................................................. http:// ............................................................... e-mail ………………...........@....................................

REGON ............................................. NIP.............................................................................................

upełnomocniony przedstawiciel: ...........................................................................................................

nazwa i adres banku oraz nr rachunku bankowego: ........................................................... ................................................................................................................................................................

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu Czarkowo w ul. Łężyca – Budowlanych w miejscowości Zielona Góra, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za końcową cenę brutto w wysokości:

słownie:........................................................................................................................................zł.

Cena netto wynosi.........................................zł , podatek VAT 23% ................................ zł.

Oświadczam, że cena oferty uwzględnia cały zakres robót związany z wykonaniem zamówienia. Nie będę wnosił żadnych roszczeń do Zamawiającego jeśli błędnie wyliczę swoją cenę ofertową.

Uwaga: Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany  pisemnie poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia: do 16 tygodni od dnia podpisania umowy.

Termin realizacji kompletnego zbiornika na wody opadowe włącznie z odtworzeniem nawierzchni w jego obrębie: do ………………… tygodni

- Na całość wykonanych robót udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres 36 m-cy licząc od daty odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru.

- Termin płatności faktur: do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

8. Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres robót oraz, że zapoznaliśmy się z dokumentacją techniczną i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń.

9. Oświadczamy, że projekt umowy stanowiący Zał. nr 16 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w  SIWZ, tj. przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.

- Oświadczamy, że zamówienie wykonamy siłami własnymi w wielkości ..................%. Następujące prace zamierzamy zlecić Podwykonawcy:

(podać zakres zlecanych Podwykonawcy prac, a w przypadku powoływania się na zasoby wiedzy i doświadczenia podmiotu będącego zarazem Podwykonawcą, również jego nazwę i adres)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej w SIWZ wysokości, tj. o wartości ...................... zł, słownie..................................................................................................................

.................................................................................................................. zł, w formie / formach* ...............................................................................................  przed terminem podpisania umowy.

- Oferta została złożona na .............................. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .................... do nr ....................... .

- Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ….............. do ................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Uzasadnienie zastrzeżenia jawności: ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

- Informujemy, że przynależymy* / nie przynależymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W związku z przynależnością do grupy kapitałowej składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 13)* (*niepotrzebne skreślić lub usunąć).

- Zgodnie z art. 297 § 1ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz.553 z późn. zm.), jesteśmy w pełni świadomi o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia.

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

| zał. nr 1 | dowód wniesienia wadium |
| --- | --- |
| zał. nr 2a | oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w Art 22 ust 1 ustawy Pzp |
| zał. nr 2b | oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w Art. 24 ust 1 ustawy Pzp |
| zał. nr 3 | aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej |
| zał. nr 4 | aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego |
| zał. nr 5 | aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS |
| zał. nr 6a i 6b | aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego |
| zał. nr 7 | wykaz wykonanych robót |
| zał. nr 8 | dowody (referencje), że roboty wykazane w zał. nr 7 wykonano w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończono |
| zał. nr 9 | oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie |
| zał. nr10 | wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o posiadaniu przez te osoby wymaganych uprawnień |
| zał. nr 11 | informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy |
| zał. nr 12 | polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności |
| zał. nr 13 | lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, sporządzona wg Załącznika nr 9 do SIWZ (jeśli Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów i zawarł taką informację w Załączniku nr 1 do SIWZ – formularzu Oferta) lub oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej. |
| zał. nr 14 | pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (w przypadku ubiegania się o wykonanie zadania przez konsorcjum) |
| zał. nr 15 | wypełniona Tabela Elementów Rozliczeniowych |
|  | Inne dokumenty (proszę wymienić jakie): |

(* ) – niepotrzebne skreślić

Ofertę sporządzono dnia ............................  	.............................................................

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

Zał. nr 2a

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia (sprawa nr RR/RI-112/PZ-04/2016) dot. budowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Czarkowo w ul. Łężyca – Budowlanych w miejscowości Zielona Góra

ja/my* (imię i nazwisko)...............................................................................................................

zamieszkały .......................................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy)................................................................................................

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze*................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

...................................................

(  miejscowość, data )

..........................................................................

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

- niepotrzebne skreślić

Zał. nr 2b

O Ś W I A D C Z E N I E

o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne

w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia (sprawa nr RR/RI-112/PZ-04/2016) dot. budowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Czarkowo w ul. Łężyca – Budowlanych w miejscowości Zielona Góra

ja/my* (imię i nazwisko)...............................................................................................................

zamieszkały .......................................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy)................................................................................................

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze*................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie zachodzą wobec nas przesłanki dotyczące wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne zawarte w Art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

...................................................

(  miejscowość, data )

……………………………............................................................................

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

- niepotrzebne skreślić

Zał. nr 7

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Należy wypełnić poniższy formularz podając wykaz wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat (a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy – w tym okresie), jako generalny wykonawca lub podwykonawca, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do zbiornika podziemnego wykonanego ze skrzynek rozsączających, każda o wartości zadania min. 800 000 zł netto, (zał. nr 7);

| Nazwa Zamawiającego | Miejsce realizacji | Rodzaj i zakres wykonanych robót | Termin realizacji | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: do wyszczególnionych wyżej robót dołączyć listy referencyjne (jako zał. nr 8)

...................................................

(  miejscowość, data )

.............................................................................

( Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

Zał. nr 9

INFORMACJA O STANIE ZATRUDNIENIA U WYKONAWCY

Wykonawca powinien posiadać przeciętną liczbę zatrudnienia w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) co najmniej 10 pracowników, w tym przynajmniej 1 osoba kadry kierowniczej)

| Lp. | Opis | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | Aktualne zatrudnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zatrudnieni pracownicy ogółem |  |  |  |  |
| 2. | W tym personel kierowniczy |  |  |  |  |

..................................................

(  miejscowość, data )

.............................................................................

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

Zał. nr 10

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE LUB UCZESTNICZĄCYCH W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Wymagane:

- co najmniej jedna osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia, pełniąca funkcje kierownika budowy, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w wykonawstwie sieci wod–kan i posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej – sanitarnej, zgodnie z wymogami ustawy z dn. 7.07.1994 r. – Prawo budowlane z późn. zm. oraz posiadająca aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa,

| Imię i nazwisko | Przewidywana funkcja w realizacji zamówienia | Wykształcenie Specjalność Zawodowa | Praktyka w latach ogółem | Opis posiadanych kwalifikacji i uprawnień |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczamy, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

...................................................

(  miejscowość, data )

..................................................................

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

Zał. nr 13

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia (sprawa nr RR/RI-112/PZ-04/2016) dot. budowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Czarkowo w ul. Łężyca – Budowlanych w miejscowości Zielona Góra

ja/my* (imię i nazwisko)...............................................................................................................

zamieszkały .......................................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy)................................................................................................

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze*................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że przynależymy* / nie przynależymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp.

W związku z przynależnością do grupy kapitałowej składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy*:

  - …………………………………………………………..

  - …………………………………………………………..

  - …………………………………………………………..

  - Itd.

*Niewłaściwe skreślić

...................................................

(  miejscowość, data )

…………………………………..............................................................................

(  Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy )

Zał. nr 15

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Czarkowo w ul. Łężyca – Budowlanych                  w m. Zielona Góra

| L.p. | Podstawa opisu | Kod Specyfikacji Technicznej | Opis | J.m. | Obmiar | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | D-03.02.01 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45111200-0 |
| 1.1 |  | D-03.02.01 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,6 |  |  |
| 1.2 |  | D-03.02.01 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych wraz z utylizacją | m2 | 210 |  |  |
| 1.3 |  | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową, z załadunkiem i wywiezieniem materiału z terenu budowy wraz z utylizacją [w związku z budową kanalizacji deszczowej] | m2 | 240 |  |  |
| RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: |  |
| 2. | D-03.02.01 |  | KANALIZACJA DESZCZOWA KOD CPV 45231300-8 |
| 2.1 |  | D-03.02.01 | Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PP o śr. 200 mm | m | 92,40 |  |  |
| 2.2 |  | D-03.02.01 | Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PP o śr. 250 mm | m | 118,00 |  |  |
| 2.3 |  | D-03.02.01 | Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PP o śr. 315 mm | m | 42,40 |  |  |
| 2.4 |  | D-03.02.01 | Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PP o śr. 400 mm | m | 77,80 |  |  |
| 2.5 |  | D-03.02.01 | Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PP o śr. 500 mm | m | 108,10 |  |  |
| 2.6 |  | D-03.02.01 | Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PP o śr. 800 mm | m | 150,55 |  |  |
| 2.7 |  | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 1000 mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego,W8, mrozoodpornego z prefabrykowanym dnem, | szt. | 13,00 |  |  |
| 2.8 |  | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 1200 mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego,W8, mrozoodpornego z prefabrykowanym dnem, | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.9 |  | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 2000 mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego,W8, mrozoodpornego z prefabrykowanym dnem, | szt. | 7,00 |  |  |
| 2.10 |  | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem H=0,8m | szt. | 22,00 |  |  |
| 2.11 |  | D-03.02.01 | Zbiornik podziemny rozsączający o wymiarach 30 m x 19,80m x 1,22m wraz ze studzienkami kontrolnymi | kpl. | 1,00 |  |  |
| 2.12 |  | D-03.02.01 | Studzienki tworzywowe 600mm | szt. | 4,00 |  |  |
| 2.13 |  | D-03.02.01 | Separator lamelowy 60/600 | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.14 |  | D-03.02.01 | Osadnik 2000mm V=6,0m3 | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.15 |  | D-03.02.01 | Rury stalowe osłonowe o średnicy 630mm wraz z manszetami i płozami o wys. H=24mm | m | 9,00 |  |  |
| 2.16 |  | D-03.02.01 | Rury stalowe osłonowe o średnicy 700mm wraz z manszetami i płozami o wys. H=24mm | m | 3,00 |  |  |
| 2.17 |  | D-03.02.01 | Wykonanie piezometru | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.18 |  | D-03.02.01 | Regulacja wysokościowa istniejącej armatury wodociągowej | szt. | 5,00 |  |  |
| 2.19 |  | D-03.02.01 | Regulacja wysokościowa istniejącej armatury gazowej | szt. | 3,00 |  |  |
| 2.20 |  | D-03.02.01 | Regulacja wysokościowa istniejących studni kanalizacyjnych | szt. | 11,00 |  |  |
| RAZEM KANALIZACJA DESZCZOWA: |  |
| 3. |  |  | PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9 |
| 3.1 | - | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm [w związku z budową kanalizacji deszczowej]. | m2 | 250,00 |  |  |
| RAZEM DZIAŁ: PODBUDOWY |  |
| 4. |  |  | NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9 |
| 4.1 | - | D-04.04.02 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm [w związku z budową kanalizacji deszczowej]. | m2 | 1500 |  |  |
| 4.2 | - | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm [w związku z budową kanalizacji deszczowej]. | m2 | 250,00 |  |  |
| RAZEM DZIAŁ: NAWIERZCHNIE |  |
| 5. |  |  | OBSŁUGA GEODEZYJNA, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA |
| 5.1 | - | - | Obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza, kamerowanie | kpl. | 1,00 |  |  |
| RAZEM DZIAŁ: OBSŁUGA GEODEZYJNA, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA |  |
| RAZEM TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NETTO: |  |
| VAT 23%: |  |
| OGÓŁEM TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH BRUTTO: |  |

Koszt przedmiotu zamówienia ustalono  w oparciu o następujące składniki cenotwórcze:

- stawka roboczogodziny ........................... zł

- narzut kosztów pośrednich (R+S) .................%

- zysk kalkulacyjny (R+S+Kp) ........................%

- koszty zaopatrzenia ...... ..................................

Końcowa wartość robót (brutto) za wykonanie robót zgodnie z ww. Tabelą Elementów Rozliczeniowych wynosi  ........................................................................................................................................................................... zł.,

słownie złotych:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    .

...................................................

miejscowość, data

........................................................................................................

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Zał. nr 16

PROJEKT UMOWY

na budowę kanalizacji deszczowej na os. Czarkowo w ul. Łężyca–Budowlanych w Zielonej Górze.

zawarta w dniu .................................... w Zielonej Górze,

pomiędzy:

„Zielonogórskimi Wodociągami i Kanalizacją” Sp. z o.o. mającymi swoją siedzibę w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110a, zarejestrowanymi w: Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000211506,

zwanymi w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanymi przez:

1.  mgr inż. Beatą Jilek             -          Prezes Zarządu,

zwanymi w treści umowy „Zamawiającym” z jednej strony

a:

...............................................................................................................................................

mającym swoją siedzibę w:

................................................................................................................................................

NIP: ………………………… REGON: …………………………………

zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

( 1

- Na podstawie przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) (sprawa nr RR/RI-112/PZ-04/2016) ZAMAWIAJĄCY zamawia a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na: budowie kanalizacji deszczowej na os. Czarkowo w ul. Łężyca – Budowlanych w Zielonej Górze, zgodnie z zakresem określonym w SIWZ (w tym w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót).

- Zakres zamówienia obejmuje również następujące prace i związane z tym koszty:

    - sporządzenie planu BIOZ,

    - organizację i utrzymanie zaplecza budowy, zasilanie w wodę i energię placu budowy oraz opłaty za zużytą wodę do prób szczelności, celów socjalnych i produkcyjnych,

    - wywiezienie na wysypisko gruzu i innych materiałów rozbiórkowych wraz z kosztami wysypiska, utylizacji odpadów itp.

    - wszystkie prace geodezyjne związane z wytyczeniem, pomiarami powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą całości realizowanego zadania (w tym wykonanie map powykonawczych),

    - uzyskanie zgody właścicieli poszczególnych dróg na zajęcie pasa drogowego wraz ze sporządzeniem i uzyskaniem dla tego celu niezbędnych dokumentów,

    - oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót zgodnie z projektem organizacji ruchu,

    - koszty zajęcia terenu (w tym pasa drogowego) i zabezpieczenia robót, z zapewnieniem dojazdu do wszystkich posesji,

    - zawiadomienie mieszkańców o prowadzonych robotach,

    - odtworzenie nawierzchni pasa drogowego i odbiór przez Departament Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami w Zielonej Górze – lub inną, właściwą dla danego terenu jednostkę administracyjną, wraz z uporządkowaniem terenu po robotach budowlanych,

    - koszty wszystkich nadzorów branżowych, których konieczność narzucają uzgodnienia projektu,

    - oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót,

    - udzielenie Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót, potwierdzonego protokołem odbioru.

- Roboty będące przedmiotem umowy wykonane będą zgodnie z PROJEKTEM BUDOWLANYM oraz z PROJEKTEM WYKONAWCZYM budowy kanalizacji deszczowej na os. Czarkowo w ul. Łężyca – Budowlanych w Zielonej Górze, opracowanym przez mgr inż. Bartosza Chrastka oraz ofertą WYKONAWCY, aktualnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych i Kanalizacyjnych wydanymi przez „COBRTI INSTAL” – Warszawa oraz wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi i normami branżowymi.

( 2

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.

- Ustala się termin wykonania całości prac: do 16 tygodni od dnia podpisania umowy.

( 3

      - Strony zgodnie ustalają, że WYKONAWCA został zapoznany z przedmiotem zamówienia w oparciu o dokumentację techniczną będącą w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO i nie wnosi zastrzeżeń do przedmiotu zamówienia oraz przedstawionej dokumentacji technicznej, gwarantując jego realizację w całości.

      - WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania i oddania ZAMAWIAJĄCEMU wykonanego przedmiotu umowy zgodnego z dostarczoną dokumentacją, wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami.

( 4

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do:

- Dostarczenia WYKONAWCY pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy,

- Przekazania placu budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

- Zapewnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

( 5

- WYKONAWCA wystąpi do Departamentu Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami w Zielonej Górze o zajęcie pasa drogowego na potrzeby wykonania przedmiotu umowy oraz zgłosi rozpoczęcie robót.

- Przekazanie pasów drogowych nastąpi przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA, w terminie 14 dni od podpisania umowy, zobowiązuje się do przekazania do akceptacji ZAMAWIAJĄCEMU, harmonogramu robót w zakresie rzeczowo-finansowym.

( 6

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do przekazania WYKONAWCY w terminie 3 dni roboczych od dnia    podpisania umowy, dokumentacji technicznej w 1 egz., która określa przedmiot umowy w ramach zamówienia.

( 7

- ZAMAWIAJĄCY powołuje inspektora nadzoru w osobie:

……………………………………..

- Przedstawicielem WYKONAWCY będzie:

……………………………………..

( 8

  - W czasie realizacji robót WYKONAWCA będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

  - W czasie realizacji robót WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo na placu budowy i oznakowanie robót w obrębie terenu budowy do czasu zakończenia odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCEMU oraz za szkody w stosunku do ZAMAWIĄCEGO i osób trzecich powstałe na terenie budowy podczas prowadzenia prac.

  - WYKONAWCA zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

  - Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać odwrotnie w terminie na dzień odbioru robót.

( 9

- WYKONAWCA oświadcza, że ustalony w ( 1 umowy zakres robót będzie wykonywał własnymi siłami.

- W sytuacji gdy Wykonawca  będzie realizował przedmiot Umowy przy pomocy podwykonawców, obowiązują następujące zasady:

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców działających na jego rzecz jak za własne działania lub zaniechania. W razie wykonywania przez podwykonawcę części robót w sposób sprzeczny z wymaganiami Zamawiającego, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiającego podwykonawcę z terenu budowy.

- Obowiązkowo Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu zamiar zlecenia robót podwykonawcy, przedkładając Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą do akceptacji.

- Projekt umowy Wykonawcy z podwykonawcą, o którym mowa w pkt 2 musi zawierać minimum:

  - zakres zlecanych robót

  - terminy wykonania zlecanych robót

  - kwotę przysługującego wynagrodzenia netto i brutto

  - warunki i zasady płatności wynagrodzenia – w szczególności zasadę, że termin płatności wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających prawidłowe wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej

  - zastrzeżenie, że podwykonawca nie może podzlecić wykonania robót dalszemu podwykonawcy bez odrębnej pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy

  - zapisy zobowiązujące podwykonawcę do jednoczesnego doręczania Zamawiającemu kopii wszystkich dokumentów kierowanych do Wykonawcy, związanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo:

- niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

- W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca doręczy Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię tej umowy. Zamawiający, w terminie 3 dni od doręczenia umowy o podwykonawstwo, zgłosi pisemny sprzeciw do tej umowy, w przypadku gdy nie spełnia ona wymogów określonych w pkt 2.3) lit. a-f niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie sprzeciwu w tym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą robót budowlanych ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku każdorazowej zmiany tej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku, o którym mowa w pkt 6) i 8) , jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni , Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca udzieli mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

- Zamawiający może nie wyrazić zgody na realizację części prac przez konkretnego podwykonawcę; w takim wypadku Wykonawca powinien dokonać wyboru innego podwykonawcy.

- Zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy nastąpi po przedłożeniu zaświadczenia od podwykonawców o dokonaniu zapłaty za wykonane roboty przez Wykonawcę.

- W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty tego wynagrodzenia na zasadach opisanych w art. 143c ustawy p.z.p.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 13) powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 13 powyżej, Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 16) powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 13) powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 13) powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zmieni albo zrezygnuje z podwykonawcy, będącego  podmiotem, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

( 10

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości określonej w ofercie wybranej jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym obowiązuje w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie, niezmienne wynagrodzenie WYKONAWCY wyraża się kwotą ……………………., (słownie:……………………………………………………..) i nie podlega żadnym przeliczeniom cen; obejmuje wszelkie narzuty i dodatki dla WYKONAWCY, z wyłączeniem podatku VAT, który zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wystawienia faktury.

- ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że zgodnie z art. 146, ust. 1 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami, podatek VAT wynosi 23%, tj. …………………zł, (słownie: …………………………………………………………….).

- Łącznie wynagrodzenie brutto przysługujące Wykonawcy na dzień podpisania umowy wynosi …………………….. zł, (słownie: ………………………………………………..).

( 11

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi:

- fakturą częściową w wysokości 65% wynagrodzenia po pozytywnym odbiorze wykonania kompletnego zbiornika na wody opadowe z odtworzeniem terenu w jego obrębie,

- fakturą częściową w wysokości 30% wynagrodzenia po pozytywnym odbiorze wykonania całości kanalizacji deszczowej (bez zbiornika),

- fakturą końcową w wysokości 5% wynagrodzenia po zakończeniu umownego zakresu robót oraz ich końcowym odbiorze połączonym z przekazaniem przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCEMU.

( 12

W trakcie technicznych odbiorów częściowych (przed zasypaniem) WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU następujące dokumenty:

- dziennik budowy,

- dokumentację techniczną z wprowadzonymi zmianami,

- szkice polowe,

- analizę geodezyjną powykonawczą,

- protokół z prób szczelności,

- aprobaty techniczne i atesty PZH zastosowanych materiałów,

- deklaracje zgodności zastosowanych materiałów z aprobatą techniczną,

- inspekcję TV wykonanych odcinków sieci kanalizacji deszczowej,

- inspekcję TV wykonanego zbiornika na wody opadowe.

Rozpoczęcie odbioru częściowego nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez WYKONAWCĘ o gotowości odbioru (pismem złożonym w sekretariacie ZAMAWIAJĄCEGO).

W trakcie odbioru końcowego WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU następujące dokumenty:

- dziennik budowy,

- dokumentację techniczną z wprowadzonymi zmianami,

- szkice polowe,

- mapy powykonawcze,

- protokół z prób szczelności,

- protokoły z badań stopnia zagęszczenia gruntu,

- aprobaty techniczne i atesty PZH zastosowanych materiałów,

- deklaracje zgodności zastosowanych materiałów z aprobatą techniczną,

- inspekcję TV całości wykonanej sieci kanalizacji deszczowej,

- inspekcję TV wykonanego zbiornika na wody opadowe

- protokoły odbiorów nawierzchni.

Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez WYKONAWCĘ o gotowości odbioru (pismem złożonym w sekretariacie ZAMAWIAJĄCEGO).

Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich rozpoczęcia.

Czynności odbioru końcowego dokonywane będą w obecności przedstawiciela Miasta Zielona Góra.

( 13

- ZAMAWIAJĄCY dokona płatności na podstawie faktur częściowych i końcowej.

- ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zapłaty faktur częściowych i końcowej, a także wynagrodzenia o którym mowa w (18 pkt. 3.5 umowy, w terminie do 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Warunkiem rozpoczęcia biegu ww. terminu zapłaty faktury jest przedłożenie, wraz z dokumentami rozliczeniowymi, oświadczenia podwykonawcy(ów) o otrzymaniu zapłaty za wykonane roboty budowlane.

- W razie opóźnienia w zapłacie należności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

( 14

  - W celu zapewnienia właściwej jakości robót WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto), tj. kwotę ……………………… zł. w formie …………………………...

  - Strony postanawiają, że 70 % kwoty zabezpieczenia, tj. ………………. zł, zostanie zwrócone WYKONAWCY w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego całości robót, potwierdzonego protokołem, 30% kwoty zabezpieczenia tj. …………………… zł zostanie zwrócona WYKONAWCY w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, ZAMAWIAWAJĄCY zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek WYKONAWCY.

  - WYKONAWCA traci na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO zabezpieczenie w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO.

( 15

    - WYKONAWCA udziela gwarancji za wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy zgodnie z przepisami o gwarancji z art. 577 – 581 K.C., licząc od dnia zakończenia odbioru końcowego inwestycji, potwierdzonego protokołem.

    - W przypadku ujawnienia wady istnienie jej powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić WYKONAWCĘ na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin.

    - ZAMAWIAJĄCY wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno-organizacyjne WYKONAWCY. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

    - WYKONAWCA nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

    - ZAMAWIAJĄCY może usunąć, w zastępstwie WYKONAWCY i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

( 16

- WYKONAWCA płaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (w tym za zwłokę w wykonaniu kompletnego zbiornika na wody opadowe włącznie z odtworzeniem nawierzchni w jego obrębie), wyszczególnionego w ( 2 umowy w wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego netto za ten przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi za wady - w wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego netto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od WYKONAWCY w wysokości 0,15 % wartości robót netto pozostałych do wykonania na dzień przerwania robót, za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego albo Wykonawcę - z przyczyn zależnych od WYKONAWCY w wysokości 10% ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto.

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia za przedmiot Umowy brutto;

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 5% wynagrodzenia za przedmiot Umowy brutto;

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5% wynagrodzenia za przedmiot Umowy brutto;

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5% wynagrodzenia za przedmiot Umowy brutto

- ZAMAWIAJĄCY płaci WYKONAWCY kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 10 % ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

( 17

      - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

      - Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:

  - w trakcie realizacji zamówienia zostanie ujawniony błąd Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, niemożliwy do zauważenia przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty,

  - z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą (art. 3571 KC),

  - nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia, w tym zmiana stawki VAT),

  - wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych,

  - wystąpi zmiana wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek),

  - wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę;

  - wystąpi konieczność zmiany osób wykonujących czynności na budowie (np. kierownik budowy, inspektor nadzoru), jeżeli umowa (SIWZ) określa te osoby.

  - wystąpi konieczność zmiany terminów umownych rozpoczęcia bądź zakończenia umowy z uwagi na: panujące warunki atmosferyczne, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, udzielenie zamówień dodatkowych.

  - w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia Umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań – strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy,

  - zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

      - niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

      - pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

      - zaproponowania przez wykonawcę innego rozwiązania technologicznego wykonania zaprojektowanych robót pozwalającego na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, pod warunkiem akceptowania przedmiotowego rozwiązania przez projektanta,

      - koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

Strony ustalają, że wszystkie zmiany postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, w postaci aneksu. Każda ze stron może wystąpić z inicjatywą zmiany umowy, z tym, że decyzja o zmianie należy każdorazowo do Zamawiającego.

( 18

            - Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XVI księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy WYKONAWCY,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY,

- WYKONAWCA nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie,

- WYKONAWCA przerwał realizację i przerwa trwa dłużej niż 7 dni a warunki atmosferyczne umożliwiają wykonywanie robót.

            - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

            - W razie odstąpienia od umowy WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO obowiązują następujące czynności szczegółowe:

- WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku odstąpienia od umowy z powodów określonych w punktach 1.1 a) oraz na koszt własny w przypadku odstąpienia od umowy z powodów określonych w punktach 1.1b), 1.1c), 1.1d) i 1.1e). Jeżeli WYKONAWCA odmówi wykonania zabezpieczenia robót lub nie wykona zabezpieczenia w uzgodnionym terminie, to ZAMAWIAJĄCY ma prawo zlecić wykonanie zabezpieczenia robót innemu wykonawcy na koszt WYKONAWCY umownego.

- WYKONAWCA sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez WYKONAWCĘ do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- WYKONAWCA wezwie do dokonania przez ZAMAWIĄCEGO niezwłocznego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających i najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza.

- ZAMAWIAJĄCY w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

( 19

  - W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy WYKONAWCA jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

  - Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do ZAMAWIAJĄCEGO.

  - ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez WYKONAWCĘ roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

  - W razie odmowy przez ZAMAWIAJĄCEGO uznania roszczenia WYKONAWCY lub brak odpowiedzi na roszczenie, WYKONAWCA uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

  - Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd w Zielonej Górze.

( 20

    - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

    - Ustala się, że o wszystkich zmianach strukturalnych oraz własnościowych podmiotów zawierających umowę strony będą się wzajemnie informowały.

( 21

WYKONAWCA jest podatnikiem VAT NIP: ……………….. .

ZAMAWIAJĄCY jest podatnikiem VAT NIP: 1040000159.

ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do wystawiania faktur bez swojego podpisu.

( 22

Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

( 23

Integralną część niniejszej umowy stanowią poniższe załączniki:

- Oferta Wykonawcy.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

WYKONAWCA:				          ZAMAWIAJĄCY:

# Text boxes

........................................................  zł,

.............................................................................................  zł