SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 100 000 € na:

roboty remontowo-konserwacyjne  kanału dopływowego do oczyszczalni ścieków „Łącza” w Łężycy, 66-016  Czerwieńsk

OZNACZENIE  POSTĘPOWANIA: RR/RI-2/MJ/2015

ZAMAWIAJĄCY:

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110a

tel.  0-68  45-19-300 do 302, faks: 0-68  45-19-352

www.zwik.zgora.pl,  e-mail: poczta@zwik.zgora.pl

##### Nazwa i adres Zamawiającego

##### „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra

tel.( 0-68 ) 45-19-300 do 302, faks (0-68 ) 45-19-352,

REGON: 978093091,   NIP: 1040000159

www.zwik.zgora.pl, e-mail: poczta@zwik.zgora.pl

# Tryb udzielania zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 100 000 €, zgodnie z §34 Regulaminu udzielania zamówień przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. zwanym dalej Regulaminem Spółki.

3.		Podstawa prawna wykonywania zamówienia

  - Regulamin udzielania zamówień przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja”        Sp. z o.o.

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z późniejszymi zmianami);

  - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5 z 2001 r., poz. 42);

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 39 z późniejszymi zmianami);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126);

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

  - Przepisy i wytyczne branżowe.

4.	Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

- 45221244-4

- Przedmiot zamówienia

5.1.  Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie robót remontowo - konserwacyjnych  na kanale dopływowym do oczyszczalni ścieków „ŁĄCZA” w Łężycy w zakresie wymiany uszkodzonego materiału wypełniającego szczeliny dylatacyjne i przerwy robocze wraz z robotami towarzyszącymi.

5.2. Informacje

5.2.1. Informacje ogólne:

Kanał dopływowy do oczyszczalni ścieków „ŁĄCZA” w Łężycy jest otwartą budowlą hydrotechniczną, będącą końcowym fragmentem kanalizacji ogólnospławnej aglomeracji Zielona Góra; który zaprojektowano tak aby przy jego długości, świetle przekroju i odp. rozmieszczeniu budowli piętrzących, stanowił bufor przed zalaniem oczyszczalni ściekami po gwałtownym ich przyborze. Koryto kanału jest zmiennej głębokości wyłożone żelbetową okładziną wylewaną na mokro, o nachyleniu ok. 1:1,5, zdylatowaną poprzecznie i podłużnie szczelinami o szer. do 80 mm. Co kilkaset metrów - w okładzinie usytuowane są obustronnie betonowe schodnie a przez kanał przerzucone są żelbetowe obiekty mostowe. W związku z retencyjną funkcją kanału dopływowego, po obfitych opadach deszczu kanał może wypełnić się do maksymalnie wysokiego poziomu, co powoduje duże turbulencje przepływu ścieków szczególnie za budowlami piętrzącymi, przez które przelewają się spiętrzone ścieki powodując zagrożenie dla ludzi i sprzętu znajdujących się w obrębie kanału. W związku z powyższym należy zwrócić szczególną uwagę na to, by nie pozostawiać w kanale elementów rusztowań, deskowań itp. mogących „odpłynąć” wraz ze spiętrzonymi ściekami i spowodować blokadę odpływów dennych komór a w konsekwencji przelanie się ścieków poza kanał i katastrofę ekologiczną okolicznych terenów. Z tych samych względów każdą porcję destruktu, urobku, opakowań po materiałach itp. należy niezwłocznie odtransportować poza strefę zsunięcia się lub zmycia do kanału. Wykonawca dołoży wszelkich starań, żeby jakiekolwiek materiały chemii budowlanej nie dostały się do płynących ścieków bo może to spowodować zakłócenie pracy oczyszczalni poprzez zaburzenie lub całkowite zniszczenie procesów tam zachodzących, a w konsekwencji drastyczne obniżenie parametrów oczyszczenia ścieków. Za tym idzie cały szereg konsekwencji, których kosztami obciążony zostanie Wykonawca. Niedopuszczalne jest również stosowanie obróbki strumieniowo-ściernej bez zabezpieczenia przed dostaniem się do ścieków materiału ściernego, który może spowodować zatarcie się pomp z konsekwencjami jw.

Uwaga:

- Zamawiający będzie na bieżąco kontrolował wywiązywanie się z powyższych wymogów. Jakiekolwiek odstępstwa są niedopuszczalne i spotkają się z reakcją do odsunięcia od realizacji zadania włącznie. Wszystkie powyższe utrudnienia należy mieć na uwadze, przy sporządzaniu kalkulacji i harmonogramu robót oraz dotrzymania terminu wykonania zadania.

5.2.2. Stan techniczny:

Uszkodzenia dotyczą w szczególności  szczelin dylatacyjnych żelbetowej okładziny kanału oraz betonów schodni i samej okładziny. Wskutek oddziaływania zmiennego poziomu agresywnych ścieków komunalnych i ich osadów a także czynników atmosferycznych –       w szczególności oddziaływania na wypełnienie szczelin promieniowania UV – i skrajnych temperatur (ekspozycja na słońce) na konstrukcję okładzin kanału, beton jest miejscowo uszkodzony w obrębie schodni oraz dużej części stref dylatacji. Z powodu wieku konstrukcji należy liczyć się również z zanieczyszczeniem betonu siarczanami i fenolami, których nie da się całkowicie usunąć. Z powodu głębokości uszkodzenia betonu korozji uległy również pręty zbrojeniowe. Szczeliny są rożnej rozwartości, z wykruszonymi krawędziami (czasami znacznie); krawędzie sąsiednie są w rożnym poziomie – w szczególnie złym stanie jest wzdłużna dolna zawilgocona, wyszczerbiona, wypełniona osadami, ekstremalnie nierówna i głęboka; szczelina ta to styk prefabrykowanych elementów dennych i dobetonowanych okładzin.

Uwaga: szczelina wzdłużna dolna znajduje się w strefie dobowego wahania się poziomu ścieków co należy uwzględnić w doborze materiałów i technologii wykonania.

Część wypełnienia szczelin jest niepełne lub brak ich w ogóle; te które wypełniają szczeliny są skruszałe, odspojone – bez jakichkolwiek cech elastyczności – miejscowo wysadzane przez podrastającą roślinność i korzenie.

Na „ścianach” kanału zalegać mogą osady porośnięte roślinnością.

5.3. Zakres zamówienia obejmuje wszystkie elementy wg kosztorysu ofertowego oraz następujące prace i związane z tym koszty:

- sporządzenie planu BIOZ,

- organizację, całodobowy dozór i utrzymanie zaplecza budowy, zasilanie w wodę i energię placu budowy itp.,

- zabezpieczenie odcinka prowadzenia robót, w sposób uniemożliwiający wstęp osób postronnych

- uporządkowaniem terenu po robotach budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia kanału i przyległego lasu ALP,

- wywiezienie na składowisko: osadów z kanału, destruktu i innych materiałów rozbiórkowych oraz odpadów stosowanych materiałów itp. wraz z kosztami udokumentowanej ich utylizacji,

- uzyskanie we własnym zakresie:

- wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót,

- uzyskanie protokołu odbioru końcowego zadania.

5.4. Zamówienie nie obejmuje:

- kosztów nadzoru inwestorskiego,

- kosztów nadzoru autorskiego.

UWAGA:

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonać wizji przedmiotu zamówienia w celu zapoznania się ze stanem technicznym kanału, dokonać stosownej inwentaryzacji, oceny zakresu robót, itd. Termin wizji należy potwierdzić u kierownika oczyszczalni –p. Igora Łojko, tel.: 68/45-13-602 (613) lub z-ca kierownika – p. Waldemara Zysa - 68/45-13-614, ewentualnie w sekretariacie - 68/45-13-600, co najmniej na 2 dni naprzód przed planowaną wizją.

### WYMAGANIA OGÓLNE W ZAKRESIE REALIZACJI ROBÓT:

    - PROWADZENIE ROBÓT:

Roboty prowadzone będą na czynnym obiekcie w związku z czym wymaga się od Wykonawcy uwzględnienia konieczności szybkiej realizacji i stosownego zabezpieczenia robót.

Jednocześnie należy brać pod uwagę sytuacje, w których nastąpi spiętrzenie ścieków po opadach atmosferycznych, łącznie z zalaniem przez ścieki robót już wykonanych i skutki takich zdarzeń uwzględnić przy planowaniu terminu i wycenie robót (oferta winna uwzględniać wszystkie następstwa takich zdarzeń).

W trakcie realizacji robót obiekt musi być dostępny dla obsługi bez ograniczeń.

Ponieważ kanał przebiega przez tereny ALP a droga serwisowa kanału pełni równocześnie drogę p-poż. ALP; wymagana będzie jej przejezdność bez ograniczeń a roboty prowadzone będą z przestrzeganiem odp. przepisow p-poż. obowiązujących na terenie ALP.

Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników wynikających z pracy w kontakcie z nieoczyszczonymi ściekami sanitarnymi.

Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt 1 b Prawa Budowlanego wszystkie wyroby budowlane użyte do robót budowlanych muszą spełniać wymogi dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać atest higieniczny PZH, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności lub krajową lub europejską aprobatę techniczną.

Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania  i Odbioru Robót Budowlanych”(opracow. przez ITB), przepisami „Prawa Budowlanego”, Polskimi Normami, instrukcjami i kartami technicznymi producentów wyrobów                   i systemowych technologii oraz z poszanowaniem zasad i przepisów BIOZ.

Wykonawca przedstawi na etapie oferty, szczegółowe rozwiązanie technolog.-materiałowe.

Po stronie Wykonawcy leżą wszystkie prace przygotowawcze i zabezpieczające front robót   w związku z czym w cenie oferty muszą być uwzględnione.

Wykonawca musi uwzględnić powyższe w wycenie robót.

    - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

1. Wykonanie:

- tymczasowych, przestawnych schodni i podestów roboczych z których będą prowadzone roboty remontowe, usuwane poza koryto kanału każdorazowo po zakończenia dnia roboczego i opuszczeniu przez pracowników terenu budowy,

-  osłon zabezpieczających  kanał przed przedostaniem się do niego „odpadów” z prowadzonych robót.

2. Zniszczenie ekologicznym, biodegradowalnym środkiem roślinności w bezpośrednim otoczeniu okładzin kanału, ze szczególnym uwzględnieniem korzeni podrastających beton.

3. Uszkodzone, osłabione fragmenty betonu schodni i okładzin odspojone zostaną mechanicznie - przy użyciu lekkiego sprzętu skuwającego lub hydromonitoringu - aż do osiągnięcia „zdrowych struktur”.

4. Mechaniczne usunięcia (na całą głębokość) wypełnienia szczelin, osłabionych, odspojonych krawędzi i korzeni roślin.

5. Oczyszczenie strumieniowo-ściernie, bezpyłowo, piaskiem naturalnym wszystkich obrabianych powierzchni i odkrytego zbrojenia.

6. Chemiczne zabezpieczenie szczelin przed odrastaniem korzeni

    - ROBOTY NAPRAWCZE

Betony płyt i schodów - uszkodzone, osłabione fragmenty zostaną zreprofilowane niskoskurczowymi mieszankami PCC aplikowanymi na w-wie sczepnej. Odkryte zbrojenie oczyszczone zostanie do stopnia 21/2 wg. PN-ISO i zabezpieczone zostanie antykorozyjnie min. dwukrotnie, materiałem mineralno-polimerowym zgodnym z zaprawami PCC użytymi do reprofilacji.

Szczeliny dylatacyjne zreprofilowane, wyrównane zostaną uszkodzenia krawędzie, mineralnymi niskoskurczowymi zaprawami PCC, aplikowanymi na w-wie sczepnej.

- pionowe – po zagruntowaniu - wypełnione zostaną trwale elastycznym, niespływającym materiałem wodoszczelnym, poliuretanowym, średnio modułowym odpornym na UV, w kolorze szaro betonowym.

Uwaga: należy zwrócić uwagę na odp. kształt przekroju wypełnienia.

Dodatkowo końce szczelin zabezpieczone będą mechanicznie przed podrastaniem roślinności.

- wzdłużne, poziome

dolna po dokładnym wysuszeniu i „wygrzaniu, wypełniona zostanie na całej grubości bitumiczną masą zalewową aplikowaną na gorąco i równocześnie (świeże na świeże) – po wcześniejszym zagruntowaniu roztworem bitumicznym- zamknięta trwaleelastycznymi taśmami bitumicznymi z powłoką aluminiową o szerokości min. trzykrotnej rozwartości szczeliny dylatacyjnej i grubości min. 2 mm; podgrzanie taśmy bitumicznej spowoduje trwałe połączenie zarówno z bitumiczna masą zalewową jak i zagruntowaną powierzchnią betonu

środkowa jako dylatacja pozorna wypełniona zostanie w technologii jednej z wcześniej opisanych

Uwaga:

Betony i zaprawy reprofilacyjne muszą być bezwzględnie pielęgnowane lub zabezpieczone przed utratą wilgotności przez odpowiednie preparaty.

W przypadku wystąpienia „zapadliny” lub wypłukania podłoża pod betonowymi płytami należy je wypełnić materiałem mineralnym z dodatkami wiążącymi (np. suspensja cementowa) metodą iniekcji: w szczelinę lub przewiertem przez płytę okładziny w przypadku większych objętości.

Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania odbioru na każdym etapie postępowania opisanego w punktach 5.5.2. i 5.5.3. Brak odbioru któregokolwiek etapu, wyklucza możliwość  kontynuacji robót.

Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie uzyskał akceptację Zamawiającego na wyroby, które będzie zamierzał wbudować w ramach przedmiotu zamówienia.

  - Wytyczne w zakresie naprawy podłoży mineralnych

W przypadku konstrukcji betonowych do ich naprawy używa się zapraw cementowych modyfikowanych polimerowo. Do ubytków stosunkowo głębokich zalecane jest stosowanie zapraw gruboziarnistych o zakresie stosowania do 50 mm z możliwością punktowych napraw do 100 mm. Ze względu na duże zanieczyszczenie podłoża siarczanami i fenolami, których nie można całkowicie usunąć podczas procesu przygotowania bezwzględnie wymaga się stosowania zapraw naprawczych w pełni odpornych na korozję siarczanowa klasy XA3. Zaleca się również aby zaprawy naprawcze były trwale odporne na działanie środowiska lekko kwaśnego o pH ≥ 3,5.

Podstawowe wymagania techniczne jakie musi spełniać zaprawa naprawcza używana do reprofilacji starych obiektów infrastruktury wodno – ściekowej :

- wysoka odporność na działanie siarczanów, klasa ekspozycji XA3 wg PN EN 206-1

- spoiwo cementowe wolne od trój - glinianu wapniowego C3A = 0

- trwała odporność na działanie ścieków o pH ≥ 3,5

- niska nasiąkliwość ≤ 5%

- wysoka paroprzepuszczalność, opór na dyfuzję pary wodnej ≤ 4 m

- grubość wyprawy 6 do50 mm (punktowo do 100 mm)

- brak utraty wytrzymałości na odrywanie po 28 dniach w kąpieli w pH 3,5

- możliwość nakładania ręcznego lub natryskiem mechanicznym (np. OMBRAN MHP, INDUCRET-KIS, itp.)

1. Dobór systemu zabezpieczającego.

W przypadku konstrukcji betonowych mających stały kontakt ze ściekami i pracujących w trybie zamkniętym obok klasycznej korozji siarczanowej i fenolowej dochodzi do zjawiska korozji kwasowej. Korozja kwasowa jest bardzo dynamiczna i prowadzi do zamiany spoiwa cementowego w łatwo wymywane sole. Na powierzchni betonu osadza się aerozol wodno – kwasowy którego pH może spadać do poziomu 1.

Żaden materiał mineralny wiązanym cementem nie jest odporny na działanie mediów o tak kwaśnym odczynie. W budownictwie hydrotechnicznym do zabezpieczania konstrukcji betonowych przed działaniem kwasów stosuje się powłoki i laminaty żywiczne lub wyprawy silikatowo – polimerowe. Ze względu na ograniczony czas trwania prac oraz wysoki poziom zawilgocenia podłoża nie zalecamy stosowania powłok żywicznych bardzo wrażliwych na tzw. wilgotność resztkową lub wtórną.

Zaleca się stosowanie paro przepuszczalnych wypraw silikatowo – polimerowych.

2. Przygotowanie podłoża

Reprofilacje

podłoże betonowe należy wstępnie zmyć wodą pod ciśnieniem lub strumieniowo-ściernie bezpyłowo celem usunięcia szlamu, nalotów i resztek ścieków. Po wstępnym oczyszczeniu należy przeprowadzić oględziny stanu podłoża betowego z ewidencją miejsc wskazujących na korozję zbrojenia oraz obszarów skorodowanego betonu.

Zasadnicze czyszczenie należy przeprowadzić za pomocą urządzenia do hydromonitoringu o ciśnieniu roboczy > 350 barów lub za pomocą urządzenia do piaskowania na mokro. W przypadku hydromonitoringu istnieje konieczność mechanicznego doczyszczenia prętów zbrojeniowych. W przypadku piaskowania na mokro nie występuje taka konieczność. W miejscach wskazujących na korozję zbrojenia (rdzawe naloty, rysy, odspojenia otuliny) skuwamy beton aż do odkrycia prętów zbrojeniowych w taki sposób aby możliwe było dokładne oczyszczenie prętów i dokładne nałożenie powłoki antykorozyjnej. Odkuwamy mechanicznie również wszystkie pola w których beton jest naruszony, głuchy lub silnie skorodowany a które nie uległ usunięciu podczas czyszczenia strumieniowo – ściernego. Po oczyszczeniu sprawdzamy przyczepność podłoża. Ilość i rozmieszczenie punktów pomiarowych zależy od charakteru konstrukcji oraz jej stanu, ale nie powinna być mniejsza niż 1 punkt na 50 m2 powierzchni. Średnia przyczepność podłoża nie powinna być mniejsza od 1,5 N/mm2. Najniższy pojedynczy pomiar nie powinien być mniejszy od 1,0 N/mm2. Stal zbrojeniową należy oczyścić do stanu Sa 21/2.

Dylatacje

szczeliny dylatacyjne oczyszczone zostaną z wypełnienia mineralnego i bitumicznego typu OLKIT, na całą głębokość ; usunięte zostaną uszkodzone, odspojone fragmenty betonów, korzenie roślin i oczyszczone strumieniowo-ściernie oraz zabezpieczone przed podrastaniem roślinności.   Szczególną uwagę zwrócić należy na przygotowanie szczeliny wzdłużnej dolnej, która znajduje się w strefie dobowego wahania poziomu ścieków. Musi być ona bezwzględnie sucha i „wygrzana” (wolna od sadzy).

3. Technologia wykonania prac naprawczych

3.1. Antykorozja prętów zbrojeniowych.

Odkute oraz odpowiednio oczyszczone pręty zbrojeniowe należy zabezpieczyć przed działaniem korozji za pomocą środka polimerowo – cementowego  lub cementowo–epoksydowego

3.2. Warstwa sczepna.

W przypadki nakładania zaprawy metodą ręczną konieczne jest stosowanie warstwy sczepnej  pod zaprawę szybkosprawną.  Przed nałożeniem warstwy sczepnej oczyszczone podłoże należy zwilżyć woda do stanu matowo – wilgotnego. Przygotowaną warstwę sczepną nakładamy na wilgotne podłoże przy pomocy pędzla jedną warstwą w ilości ok. 1,0 do 1,5 kg/m2.

3.3. Reprofilacje.

Reprofilację ubytków należy wykonać za pomocą specjalistycznych, siarczanoodpornych zapraw naprawczych o zakresie stosowania 6 do 50 mm (punktowo do 100 mm). Zaprawy można nakładać ręcznie lub  przy pomocy pompy natryskowej.  Przy naprawach ręcznych stosujemy warstwy  sczepne zgodnie z zaleceniami producenta. Podłoże przed aplikacją należy starannie zwilżyć wodą. Jeżeli stosujemy warstwę sczepną to zaprawę nanosimy na świeżą warstwę sczepną. Po nałożeniu zaprawę wstępnie wyrównujemy pacą.

3.4. Prace zabezpieczające.

Prowadzone będą przy rygorystycznym przestrzeganiu warunków pogodowych, wilgotnościowych (punkt rosy) i temperatur, z uwzględnieniem odp. czasu sezonowania przed wystąpieniem niekorzystnego oddziaływania pogody. Podłoża suche, szorstko-przyczepne, zagruntowane penetrującym materiałem zgodnym z materiałem zamykającym szczeliny. Należy zwrócić uwagę na nieprzekraczanie max. odstępów czasowych aby utrzymać efekt „świeże na świeże”. Zgrzanie bitumiczno-aluminiowej taśmy zamykającej i „gorącego”, płynnego wypełnienia szczeliny musi odbywać się równocześnie, przy rygorystycznym przestrzeganiu wilgotności i czystości podłoża.

- Termin realizacji zamówienia

Wykonawca w przeciągu 30 dni od podpisania umowy zobowiązany jest przedstawić i zaakceptować u Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlano-montażowych objętych przedmiotem zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

- rozpoczęcie robót nie wcześniej niż 11.05.2015 r.

- zakończenie robót do 01.09.2015 r.

7.	Warunki, jakie muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie.

Do udziału w postępowaniu dopuszcza się Wykonawców, którzy:

  - spełniają wymogi określone w § 17,ust.1. Regulaminu Spółki, tj.:

- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, posiadają lub dysponują niezbędnym potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  - wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert,

  - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

  - zobowiążą się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:

- rozpoczęcie robót nie wcześniej niż 11.05.2015 r.

- zakończenie robót do 01.09.2015 r.

  - udzielą co najmniej 5 – letniej gwarancji na wykonane roboty,

  - zobowiążą się do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy.

  - sporządzą ofertę zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.

- Ocena spełnienia warunków.

W celu dokonania oceny spełnienia warunków, Wykonawcy zobowiązani są wykazać się m.in.:

  - uprawnieniami do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

  - niepodleganiem wykluczeniu z postępowania na podstawie § 19 Regulaminu Spółki.

W związku z powyższym należy przedstawić:

a)	aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w § 19 ust. 1 pkt 4 – 8, Regulaminu Spółki tj. potwierdzające odpowiednio, że w przypadku wykonawcy będącego:

- osobą fizyczną – tej osoby fizycznej;

- spółką jawną – wspólnika;

- spółką partnerską – partnera lub członka zarządu;

- spółką komandytową – komplementariusza;

- spółką komandytowo-akcyjną - komplementariusza;

- osobą prawną (nie wymienioną powyżej) – urzędującego członka organu zarządzającego,

nie skazaną prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub innego przestępstwa popełnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)	aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 19 ust. 1 pkt. 9 Regulaminu Spółki, tj. potwierdzająca, że wobec podmiotu zbiorowego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c)	aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - należytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – jako generalny wykonawca lub podwykonawca, co najmniej 2 robót budowlanych o identycznym – z przedmiotem zamówienia – charakterze, wykonanych w równoważnej technologii, każda z robót o wartości min. 200.000 zł netto, lub jednej roboty budowlanej o identycznym – z przedmiotem zamówienia – charakterze, wykonanej w równoważnej technologii o wartości min. 250 000 zł netto (zał. nr 7);

  - uczestnictwem w realizacji zamówienia (zał. nr 9):

- co najmniej jednej osoby z wyższym wykształceniem i min. 5-letnim doświadczeniem w wykonawstwie robót naprawczych przy konstrukcjach żelbetowych, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z wymogami ustawy z dn. 7.07.1994 r.– Prawo budowlane z późn. zm. oraz posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa,

- co najmniej trzech osób posiadających doświadczenie w zakresie wykonywania robót naprawczych materiałami PCC i SPCC przy konstrukcjach żelbetowych, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem i legitymującymi się ukończeniem przeszkoleń w zakresie aplikacji materiałów przewidzianych do wykonania zadania.

  - posiadaniem na rachunku w banku wolnych środków finansowych i/lub zdolnością kredytową w wysokości min. 300 000 zł. (zał. nr 10),

  - ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 500 000,- zł (zał. nr 11).

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zastanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z   postępowania.

- Wymagana od Wykonawców zawartość oferty.

Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawców warunków Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała następujące załączniki, ponumerowane wg podanej kolejności:

9.1  Formularz oferty,

9.2  zał. nr 1 - dowód wniesienia wadium,

9.3 zał. nr 2  - oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w §17, ust.1 Regulaminu Spółki – wg załączonego wzoru,

9.4	zał. nr 3 -  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie dodatkowo umowę regulującą współpracę tych podmiotów,

9.5	zał. nr 4 - aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

9.6	zał. nr 5 -  aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

9.7	zał. nr 6  - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w zakresie określonym w §19 ust.1. pkt. 4-9 Regulaminu Spółki),

9.8	zał. nr 7 – należytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – jako generalny wykonawca lub podwykonawca, co najmniej 2 robót budowlanych o identycznym – z przedmiotem zamówienia – charakterze, wykonanych w równoważnej technologii, każda z robót o wartości min. 200.000 zł netto, lub jednej roboty budowlanej o identycznym – z przedmiotem zamówienia – charakterze, wykonanej w równoważnej technologii o wartości min. 250 000 zł netto;

9.9 zał. nr 8 - listy referencyjne potwierdzające wykonanie z należytą starannością robót wymaganych w pkt. 9.8

9.10 zał. nr 9 - wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – wg załączonego wzoru,

9.11 zał. nr 10 - informacja z banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca, że Wykonawca posiada na rachunku wolne środki finansowe i/lub zdolność kredytową w wysokości min. 300 000,- zł, wystawiona nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert,

9.12 zał. nr 11 - polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie  Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości min. 500 000,- zł,

9.13 zał. nr 12  –  kosztorys ofertowy – wg załączonego wzoru,

9.14 zał. nr 12 A   –  przedmiar/kosztorys – wg załączonego wzoru,

9.15 zał. nr 12 B   –  opis  technologii robót,

9.16 zał. nr 13 – oświadczenia Wykonawcy o: cenie, odpowiedzialności, znajomości, sprawdzeniu i przyjęciu zakresu robót – wg załączonego wzoru,

9.17 zał. nr 14 - zaakceptowany projekt umowy – wg załączonego wzoru,

Wszelkie dokumenty załączone do oferty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami przez upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy, określonych w dokumencie rejestrowym.

Wskazane jest, aby oświadczenia i dane zawarte w formularzach miały formę zgodną z załączonymi wzorami.

Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Zamawiający w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Sposób ustalenia ceny ofertowej.

Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres prac podany w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.

Cena przedmiotu zamówienia powinna wynikać z uwzględnienia wszystkich warunków podanych w SIWZ i wizji w terenie. Ma zawierać w sobie wszystkie nośniki kosztów dla okresu wykonania zamówienia, które Wykonawca ma obowiązek opłacić w związku z realizacją niniejszego zamówienia.

Wycenę zamówienia wykonać zgodnie z załączonym formularzem wyceny (kosztorysem ofertowym i przedmiarem/kosztorysem). Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza w załączniku nr 12, 12A. Na podstawie załącznika nr 12A należy ustalić ceny jednostokowe remontu szczelin dylatacyjnych oraz wartość robót ogółem.

Wykonawca, w oparciu o własną kalkulację kosztów, zobowiązany jest:

(  określić ceny jednostkowe netto wszystkich prac (Cena j.)

(  wyliczyć ceny ogółem netto w każdej pozycji (Wartość),

(  określić koszt przedmiotu zamówienia ogółem netto,

Tak obliczoną cenę netto oferty należy powiększyć o podatek VAT wg obowiązujących przepisów (w formularzu oferty).

Wyliczenia dokonać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń stosowanej w przepisach podatkowych.

Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę powinny być stałe przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlegają zmianom.

Wykonawcy zabrania się modyfikowania formularza wyceny poprzez zmianę kolejności lub dopisywanie nie ujętych elementów prac bez zgody Zamawiającego. Jeśli Wykonawca przy sporządzaniu wyceny stwierdzi brak jakiegoś elementu, określonego w niniejszej Specyfikacji lub w wyniku przeprowadzonej wizji w terenie, winien o tym niezwłocznie i na piśmie powiadomić Zamawiającego.

Cena przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszystkie roboty wynikające z wymagań postawionych w niniejszej SIWZ.

Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie kosztorysowe – podana w formularzu oferty cena będzie podstawą zapisu w treść umowy.

Nie dopuszcza się rozliczania zamówienia w walutach innych niż złoty polski.

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w §77 Regulaminu Spółki niezwłocznie zawiadamiając wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega żadnym rokowaniom i negocjacjom.

Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie §77 Regulaminu Spółki zostanie odrzucona.

11.	Kryteria oceny ofert oraz sposób dokonania oceny.

Komisja dokona oceny ofert wg następujących kryteriów:

a)    cena oferty     -	100 %

Oferty otrzymają ilość punktów wyliczoną z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń stosowanej w przepisach podatkowych przy zastosowaniu następującej formuły:

Pb =    Cn / Cb x 10  gdzie:

Pb - ilość punktów oferty badanej,

Cn  - najniższa cena oferty,

Cb  - cena oferty badanej,

Oferta z najniższą ceną uznana zostanie za ofertę najkorzystniejszą spośród ważnych ofert złożonych w tym przetargu a Wykonawcy, który złożył tę ofertę zostanie przyznane zamówienie.

- Oferta kilku partnerów

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) musi być przedstawiona jako jedna oferta od jednego podmiotu i musi spełniać następujące wymagania:

- do oferty należy dołączyć umowę partnerów o wspólnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za realizację zamówienia będącego przedmiotem przetargu, w której określony zostanie sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich oraz zasady ponoszenia solidarnej odpowiedzialności,

- w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy ze współpartnerów oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 19 Regulaminu Spółki,

- w przypadku warunku wymaganego doświadczenia współpartnerzy muszą wspólnie spełnić wymagany warunek, tj. okazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – jako generalny wykonawca lub podwykonawca, co najmniej 2 robót budowlanych o identycznym – z przedmiotem zamówienia – charakterze, wykonanych w równoważnej technologii, każda z robót o wartości min. 200.000 zł netto, lub jednej roboty budowlanej o identycznym – z przedmiotem zamówienia – charakterze, wykonanej w równoważnej technologii o wartości min. 250 000 zł netto (zał. nr 7);

- w przypadku warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia współpartnerzy muszą wspólnie spełniać wymagane warunki, współpartnerzy wspólnie muszą udokumentować, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- współpartnerzy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczyć lidera) a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych współpartnerów,

- wszelka korespondencja, przyjmowanie zobowiązań, podpisanie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z liderem,

Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty (Urząd Skarbowy, ZUS, Krajowy Rejestr Karny, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), osobno dla każdego ze współpartnerów.

- Jedna oferta od jednego Wykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych -  ofertę należy złożyć na cały zakres robót objęty zamówieniem.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie dwóch lub więcej ofert wyklucza Wykonawcę z przetargu.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Zamówienia dodatkowe.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych w ramach zamówienia podstawowego.

- Sposób przygotowania oferty. Jawność ofert.

Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim na komputerze lub na maszynie do pisania lub nieścieralnym atramentem – zgodnie ze wzorem formularza dołączonego do niniejszej Specyfikacji.

Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.

Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. Brak własnoręcznego podpisu Wykonawcy powoduje uznanie oferty za nieważną.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wszystkie załączniki wymagane niniejszą SIWZ. Wskazane jest, aby:

- oferta zawierała spis zawartości,

- załączniki zostały dołączone do oferty w kolejności wynikającej ze Specyfikacji,

- każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,

- wszystkie strony oferty powinny były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości  dekompletacji jej zawartości.

Mając na uwadze treść art. 25, ust. 3 Regulaminu Spółki, oferty zawierające dokumenty z informacjami zastrzeżonymi co do ich jawności, muszą posiadać możliwość ich odłączenia bez naruszenia pozostałej części oferty.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę państwową w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

Zamawiający informuje, że przez informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa              w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, rozumie się nieujawnione       do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności.

UWAGA!

Wykonawca nie może zastrzec treści oferty a w szczególności informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie §78 ust.1 pkt 1,2,3 Regulaminu Spółki.

Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

Ujawnienie ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie wskazanych dokumentów przetargowych.

- Po rozpatrzeniu wniosku Zamawiający określi termin, miejsce, sposób i zakres udostępnienia dokumentów przetargowych w świetle zapisów Regulaminu Spółki.

W czasie prac Komisji Przetargowej nie ma możliwości udostępnianie zainteresowanym Wykonawcom dokumentów przetargowych.

- Okres związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od pierwszego dnia po upływie terminu złożenia ofert.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie okresu związania złożoną ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności  wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą,

Zmiana okresu związania ofertą nie daje prawa do zmiany żadnego z dokumentów przetargowych, a w szczególności ceny oferty.

- Oględziny miejsca robót

Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej miejsca robót w celu zapoznania się z jego stanem technicznym, dokonać stosownej inwentaryzacji itd. oraz zebrać na swoją własną odpowiedzialność, koszt oraz ryzyko wszelkich informacji mogących okazać się za niezbędnymi do przygotowania oferty i podpisania umowy.

- Koszt przygotowania oferty

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wadium

  - Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

  - Wykonawca powinien wnieść wadium najpóźniej do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert, tj. do dnia 07.04.2015 r. do godz. 1130.

  - Wadium może być wnoszone w:

- pieniądzu - w formie przelewu bankowego na konto  „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. - BANK ZACHODNI WBK S.A. II /O w Zielonej Górze, nr 77 1090 1636 0000 0000 6201 5733 z dopiskiem: „Wadium przetarg – roboty remontowo-konserwacyjne kanału dopływowego w Łężycy”.

- gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach i gwarancjach bankowych (gwarancje muszą być bezwarunkowe i na każde żądanie Zamawiającego).

Oryginał dokumentu (gwarancji, poręczenia itp.) należy złożyć w kasie „ZWiK” Sp. z o.o., Zielona Góra ul. Zjednoczenia 110a.

  - Dowód wniesienia wadium, tj. kopię przelewu lub dokument z potwierdzeniem złożenia oryginału w kasie należy dołączyć do oferty jako załącznik nr 1.

Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oryginału wadium, w wersji gdy wystawiający gwarancję wadium nie wymaga zwrotu jej oryginału po upływie terminu jej ważności.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia,

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne za zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana;

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Opakowanie oferty

Oferty należy składać w nieprzezroczystych i trwale zamkniętych kopertach. Należy zastosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne.

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

,,Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra

ul. Zjednoczenia 110a, sekretariat

oraz powinna być oznakowana następująco:

„Oferta do przetargu nieograniczonego na roboty remontowo-konserwacyjne  kanału dopływowego do oczyszczalni ścieków „Łącza” w Łężycy, 66-016  Czerwieńsk

- nie otwierać przed dniem 07.04.2015 r.  godz.1200.

Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak zewnętrzna, a ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane nie zachowaniem powyższych warunków.

- Miejsce i termin składania oferty

  - Oferty należy składać za potwierdzeniem odbioru w siedzibie:

„Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110a

65-120 Zielona Góra

w godzinach od 700 do 1430 w sekretariacie Spółki.

Ustala się ostateczny termin składania ofert na dzień 07.04.2015 r. do godz. 1130 .

Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w powyższe miejsce a nie data nadania.

  - Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone Wykonawcy bez otwierania kopert wewnętrznych po upływie terminu na złożenie protestu na adres Wykonawcy podany na tej kopercie.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert przed jego upływem. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

- Zmiana lub wycofanie oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, jeżeli o tym powiadomi pisemnie Zamawiającego przed terminem składania ofert, tj. 07.04.2015 r. godz. 1130. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy przygotować na zasadzie nowej oferty i opakować tak samo jak w punkcie 20, z tym, że koperta zewnętrzna będzie oznakowana określeniem: Zmiana lub Wycofanie.

- Otwarcie ofert

  - Komisja Przetargowa dokona otwarcia ofert podczas sesji jawnej w dniu 07.04.2015 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego w salce konferencyjnej (pok. nr 105).

  - Podczas sesji jawnej Przewodniczący Komisji Przetargowej stwierdzi, czy przetarg został ogłoszony prawidłowo, czy koperty nie zostały naruszone, ponadto policzy ilość ofert i dokona ich otwarcia przy zachowaniu następujących zasad:

- jako pierwsze zostaną otwarte koperty z napisem „wycofanie oferty”,

- następnie zostaną otwarte koperty z napisem „oferty zamienne”,

- następnie - w kolejności wpływu – zostaną otwarte pozostałe oferty, z tym, że oferty, których dotyczy wycofanie oraz oferty pierwotne względem ofert zamiennych (jeśli zmiana dotyczy całości) nie będą otwierane,

- jako ostatnie zostaną otwarte oferty, które nie zostały zmienione ani wycofane

  - Podczas otwarcia ofert zostaną podane do wiadomości obecnych następujące dane: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres udzielonej gwarancji oraz warunki płatności.

  - W przypadku nieobecności Wykonawcy podczas otwarcia ofert Zamawiający przekaże    Wykonawcy informację z otwarcia ofert – na jego pisemny wniosek.

  - W części niejawnej posiedzenia Komisji Przetargowej, w której mogą uczestniczyć tylko członkowie Komisji, będzie dokonywana ocena ofert.

- Odrzucenie oferty

Zamawiający, stosownie do § 78 Regulaminu Spółki odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z Regulaminem Spółki,

- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie §77 Regulaminu Spółki,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Unieważnienie postępowania

Zamawiający stosownie do §82 ust.1 Regulaminu Spółki unieważnia postępowanie, gdy:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,

- w przypadku, o którym mowa w §80 ust. 5 Regulaminu Spółki, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie dotknięte jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

- Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą

Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy na warunkach przedstawionych w załączonym do niniejszej SIWZ projekcie umowy.

Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy (o ile nie zostanie wniesiony protest) w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty i nie dłuższym niż przed upływem terminu związania ofertą.

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym formę i wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub uchyla się od złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Zabezpieczenie należytego wykonania

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej netto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych i bankowych (gwarancje muszą być bezwarunkowe i na każde żądanie Zamawiającego),

Zabezpieczenie musi być wniesione  przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie przeznaczone na :

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 70 %,

- zabezpieczenie gwarancji - 30 %.

- Udzielanie wyjaśnień

Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ                   w prowadzonym postępowaniu.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami na etapie przygotowania i składania ofert jest       p. Jarosław Miszczyk, tel. (68) 45-19-351, e-mail: jmiszczyk@zwik.zgora.pl, pok. nr 304 w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00. – 14.00.

Wszelka komunikacja na etapie przygotowywania ofert pomiędzy Zamawiającym i każdym z Wykonawców musi być jawna i prowadzona w sposób pisemny (za potwierdzeniem odbioru listownie lub faksem) przez ogłoszenie na stronie internetowej „ZWiK” Sp. z o.o. w przypadku bezpłatnego zamieszczenia dokumentów SIWZ na stronie internetowej Spółki,                         z zachowaniem tajności źródła pytania.

Zamawiający informuje, że wszelka komunikacja z Zamawiającym za pomocą faksu, poczty elektronicznej i potwierdzona niezwłocznie na piśmie będzie uznana za dostarczoną w dniu otrzymania faksu, poczty elektronicznej, nawet, jeżeli nie z winy nadawcy dotrze do odbiorcy z opóźnieniem.

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania                 o udzielenie zamówienia.

Informacja o środkach odwoławczych, przysługujących Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad udzielania zamówienia, określone są w Dziale V „Regulaminu Spółki”.

Sprawy nieujęte w niniejszej SIWZ regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Zabezpieczenie finansowe u Zamawiającego

Zamawiający oświadcza, że na opisane roboty posiada środki finansowe i jest zdolny do płynnego realizowania zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

SIWZ wraz z formularzami do pobrania na stronie internetowej „ZWiK” Sp. z o.o.

Zielona Góra 18.03.2015 r.					Zatwierdzam: ..............................

OFERTA

na roboty remontowo-konserwacyjne  kanału dopływowego do oczyszczalni ścieków „Łącza”  w Łężycy, 66-016  Czerwieńsk

- ZAMAWIAJĄCY:  „ZIELONOGÓRSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA” Sp.z o.o.

ul. Zjednoczenia 110a

65-120 ZIELONA GÓRA,

tel. 0-68 45-19-300, tel./fax 0-68 45-19-352

REGON: 978093091, NIP: 1040000159

www.zwik.zgora.pl,  e-mail: poczta@zwik.zgora.pl

- WYKONAWCA – ( należy podać pełną nazwę i siedzibę Wykonawcy składającego ofertę oraz status prawny)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

tel.:.................................................................................fax:.................................................................http://...............................................................e-mail …………...........................................

REGON ............................................. NIP.............................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel: ...........................................................................................................

nazwa i adres banku oraz nr rachunku bankowego: ........................................................... .......................................................................................................................................................

- Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowo-konserwacyjne  kanału dopływowego do oczyszczalni ścieków „Łącza” w Łężycy, 66-016  Czerwieńsk, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ i po dokonaniu wizji w terenie oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za końcową cenę netto w wysokości:

słownie: ........................................................................................................................................zł.

Cena brutto wynosi.........................................zł w tym podatek VAT 23%................................ zł.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: ….....................................................

(podać dzień, miesiąc, rok)

- Na całość wykonanych robót udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres .............. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

- Termin płatności faktur: 21 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentami odbiorowymi.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres robót oraz, że zapoznaliśmy się z dokumentacją techniczną i dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie.

- Oświadczamy, że projekt umowy stanowiący Załącznik nr 14 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.

- Oświadczamy, że zamówienie wykonamy siłami własnymi w wielkości ............................... %. Następujące prace zamierzamy zlecić Podwykonawcy:

( podać nazwę, adres Podwykonawcy oraz zakres rzeczowy planowany do realizacji przez Podwykonawcę )

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jednocześnie wyrażamy zgodę na ewentualną cesję części przysługującego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców.

- Wadium w kwocie 5 000,- złotych (słownie: pięć tysięcy złotych, zero groszy) wniesione zostało w dniu ...................................... w następującej formie: .................................................................................................................................................................................................................

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w §39 ust. 5 Regulaminu Spółki, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej w SIWZ wysokości, tj. kwoty ...................................... zł (słownie: ........................................................................................................................................................................................................................................................) w formie / formach* ........................................................................................................................ przed terminem podpisania umowy.

- Oferta została złożona na .............................. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .................... do nr ....................... .

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- zał. nr 1 – dowód wniesienia wadium,

- zał. nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w §17, ust.1 Regulaminu Spółki,

- zał. nr 3 – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- zał. nr 4 – aktualne zaświadczenie z organu podatkowego,

- zał. nr 5  – aktualne zaświadczenie  z  ZUS-u,

- zał. nr 6 – informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

- zał. nr 7 – wykaz zrealizowanych podobnych zamówień,

- zał. nr 8 – potwierdzone listy referencyjne do robót wymienionych w zał. nr 7,

- zał. nr 9 – wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z kopiami

uprawnień i ich kwalifikacji,

- zał. nr 10 – informacja z banku o wolnych środkach i/lub zdolności kredytowej,

- zał. nr 11 – polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

- zał. nr 12 –  kosztorys ofertowy – wg załączonego wzoru,

- zał. nr 12 A –  przedmiar/kosztorys – wg załączonego wzoru,

- zał. nr 12 B –  opis  technologii robót,

- zał. nr 13 – oświadczenia Wykonawcy o: cenie, odpowiedzialności, znajomości, sprawdzeniu i przyjęciu zakresu robót – wg załączonego wzoru,

- zał. nr 14 – zaakceptowany projekt umowy – wg załączonego wzoru,

- Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od .................. do .................  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

* - niepotrzebne skreślić

Ofertę sporządzono dnia ...............................

......................................................

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

Zał. nr 2

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnieniu warunków

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia (sprawa nr RR/RI-2/MJ/2015) dot. roboty remontowo-konserwacyjnej kanału dopływowego do oczyszczalni ścieków „Łącza” w Łężycy, 66-016  Czerwieńsk

ja/my* (imię i nazwisko)...............................................................................................................

zamieszkały .......................................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy)................................................................................................

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze*................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz posiadamy lub dysponujemy potencjałem technicznym a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z §19 Regulaminu Spółki.

- na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu.

- zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikami do SIWZ (w tym z projektem umowy) i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

...................................................

(  miejscowość, data )

..........................................................................

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Zał. nr 7

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE

- Należy wypełnić poniższy formularz podając wykaz wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat (a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy – w tym okresie) jako generalny wykonawca lub podwykonawca, co najmniej 2 robót budowlanych o identycznym – z przedmiotem zamówienia – charakterze, wykonanych w równoważnej technologii, każda z robót o wartości min. 200.000 zł netto, lub jednej roboty budowlanej o identycznym – z przedmiotem zamówienia – charakterze, wykonanej w równoważnej technologii o wartości min. 250 000 zł netto;

| Nazwa Zamawiającego | Miejsce realizacji | Rodzaj i zakres wykonanych prac | Termin realizacji | Całkowita wartość prac | Procentowy udział Wykonawcy w pracach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: do wyszczególnionych wyżej robót dołączyć listy referencyjne (jako zał. nr 8)

...................................................

(  miejscowość, data )

.............................................................................

( Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

Zał. nr 9

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE LUB UCZESTNICZĄCYCH W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Wymagane:

co najmniej jednej osoby, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

| Imię i nazwisko | Przewidywana funkcja w realizacji zamówienia | Wykształcenie Specjalność Zawodowa | Praktyka w latach ogółem | Praktyka w latach u Wykonawcy | Opis posiadanych kwalifikacji i uprawnień |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: do formularza zaleca się dołączyć kopie wykazanych uprawnień oraz kopie aktualnych zaświadczeń o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa.

...................................................

(  miejscowość, data )

.............................................................................

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

Zał. nr 12

Kosztorys ofertowy

Kanał – dylatacje konstrukcyjne

| Lp. | Zadanie nr 8 – Etap II | JM | Ilość (m) | Cena jedn. (zł) | Wartość (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dylatacja wzdłużna (dolna) | m | 2*184,00 |  |  |
| 2. | Dylatacja wzdłużna (środkowa) | m | 2*184,00 |  |  |
| 3. | Dylatacje poprzeczne ( pionowe) | m | 854,00 |  |  |
|  | Ogółem ( netto) |  | 1 590,00 |  |  |

…...............................................................

(miejscowość i data)

……….....................................................................

(  Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy )

UWAGA:

1. Na podstawie załącznika nr 12A należy ustalić ceny jednostkowe remontu szczelin dylatacyjnych oraz wartość robót ogółem.

2. Podać stawkę roboczogodziny, kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu, stanowiących podstawę wyceny ewentualnych robót dodatkowych.

Zał. nr 12 A

PRZEDMIAR/KOSZTORYS:

| Poz | Symbol |  | Nazwa |  | Jedn | Ilość | Cena j. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DZIAŁ 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |
| 1. | Ryczałt |  | Zabezpieczenie robót, dostosowanie się do warunków kontraktu i wymogów Zamawiającego; KOSZTY POZOSTAŁE |  | kmpl | 1,000 |  |  |
| 2. | KNR 201-01-09-06-00 |  | Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich |  | HA | 0,074 |  |  |
|  | 4.1 Karczowanie krzaków | (184,00*4,00)/10000 | 0,074 |  |  |
| 3. | KNR 225-04-12-01-00 |  | Budowa schodni drewnianych o szer do 1 m z poręczami |  | metr | 15,000 |  |  |
| 4. | KNR 202-16-20-01-01 |  | Przestawianie schodów - ANALOGIA |  | szt | 122,000 |  |  |
| 5. | KNR 225-04-12-02-00 |  | Rozebranie schodni drewnianych o szer do 1 m z poręczami |  | metr | 15,000 |  |  |
| 6. | KNR 233-01-08-01-00 |  | Wykonanie pomostu roboczego - ANALOGIA |  | m3 | 0,270 |  |  |
| 7. | KNR 202-16-20-01-01 |  | Przesuwanie pomostu roboczego |  | szt | 122,000 |  |  |
| 8. | KNR 233-01-08-03-00 |  | Rozebranie pomostu roboczego |  | m3 | 0,270 |  |  |
| 9. | KNR 712-00-02-01-00 |  | Czyszczenie ręczne skrobakami konstr. beton. – usunięcie mchu i osadów – ANALOGIA (x0,35) |  | m2 | 658,168 |  |  |
| 10. | KNR 401-01-08-05-00 |  | Wywóz urobku samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 1-2 |  | m3 | 3,291 |  |  |
| 11. | KNR 401-01-08-08-00 |  | Wywóz urobku samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km K=12 |  | m3 | 3,291 |  |  |
| 12. | Kalk. indywidualna |  | Składowanie/utylizacja osadów |  | m3 | 3,291 |  |  |
| DZIAŁ 2 | ROBOTY PODSTAWOWE |  |  |  |  |
| 13. | KNR 401-02-12-03-00 |  | Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych - SCHODY,PŁYTY |  | m3 | 0,120 |  |  |
| 14. | KNR 401-02-10-07-00 |  | Usunięcie z całego przekroju -0,011 m2- dylatacji wypełnienia mineralno-bitumicznego -WZDŁUŻNA DOLNA- ANALOGIA |  | metr | 368,000 |  |  |
|  | 16.1 Stare wypełnienie | 2*184,00 | 368,000 |  |  |
| 15. | KNR 401-02-10-07-00 |  | Usunięcie z całego przekroju 0,006 m2 dylatacji wypełnienia mineralno-bitumicznego - ANALOGIA |  | metr | 1222,000 |  |  |
|  | 17. 1 Wzdłużne ŚRODKOWE | (2*184,00) | 368,000 |  |  |
|  | 17.2 POPRZECZNE | 854,00 | 854,000 |  |  |
| 16. | Kalk. indywidualna |  | Mechaniczne i chemiczne zabezpieczenie przed odrastaniem korzeni roślin |  | metr | 1590,000 |  |  |
|  | 18.1 Wzdłużne DOLNE | 2*184,00 | 368,000 |  |  |
|  | 18.2 Wzdłużne ŚRODKOWE | 2*184,00 | 368,000 |  |  |
|  | 18.3 POPRZECZNE | 854,00 | 854,000 |  |  |
| 17. | KNR 712-00-04-01-00 |  | Czyszczenie mechan strum-ścierne konstr beton poziomej |  | m2 | 492,000 |  |  |
|  | 19.1 DOLNE | (2*184,00)*0,39 | 143,520 |  |  |
|  | 19.2 ŚRODKOWE | (2*184,00)*0,39 | 143,520 |  |  |
|  | 19.3 POPRZECZNE | 854,00*0,24 | 204,960 |  |  |
| 18. | Kalk.indywidualna |  | Reprofilacja zaprawami PCC rozebranych elementów betonowych - SCHODY, PŁYTY |  | m3 | 0,120 |  |  |
| 19. | KNR 404-11-01-01-00 |  | Wywiezienie destruktu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem |  | m3 | 0,120 |  |  |
| 20. | KNR 404-11-01-04-00 |  | Dodatek za dalszy 1 km wywozu ciągnikiem K=12 |  | m3 | 0,120 |  |  |
| 21. | Kalk.indywidualna |  | Składowanie/utylizacja destruktu |  | m3 | 0,120 |  |  |
| 22. | KNR 401-07-32-07-00 |  | Reprofilacja zaprawami PCC szczelin dylatacyjnych 50%- ANALOGIA R+S |  | metr | 795,000 |  |  |
|  | 24.1 DOLNE | 2*184,00*0,5 | 184,000 |  |  |
|  | 24.2 ŚRODKOWE | 2*184,00*0,5 | 184,000 |  |  |
|  | 24.3 POPRZECZNE | 854,00*0,5 | 427,000 |  |  |
| 23. | KNR 712-00-12-02-20 |  | Gruntowanie podłoży betonowych -szczeliny PROSTOPADŁE- ANALOGIA R+S |  | m2 | 204,960 |  |  |
|  | 25.1 POPRZECZNE | 854,00*0,24 | 204,960 |  |  |
| 24. | KNR 226-03-03-10-00 |  | Wypełnienie sznurem z pianki -PROSTOPADŁE- ANALOGIA R+S |  | metr | 854,000 |  |  |
| 25. | KNR 226-03-03-12-00 |  | Trwaleelastyczne uszczelnienia dylatacji - PROSTOPADŁE- ANALOGIA R+S |  | metr | 854,000 |  |  |
| 26. | KNR 712-00-09-01-00 |  | Gruntowanie podłoży betonowych -szczeliny WZDŁUŻNE- ANALOGIA R+S |  | m2 | 287,040 |  |  |
|  | 28.1 DOLNE | (2*184,00)*0,39 | 143,520 |  |  |
|  | 28.2 ŚRODKOWE | (2*184,00)*0,39 | 143,520 |  |  |
| 27. | KNR 226-03-03-12-00 |  | Trwaleelastyczne wypełnienie dylatacji WZDŁUŻNA ŚRODKOWA - ANALOGIA R+S |  | metr | 368,000 |  |  |
| 28. | KNR 214-08-06-01-00 |  | Trwaleelastyczne wypełnienie na całą głębokość szczelin dylatacyjnych szer. powyżej 8 cm, masą trwale plastyczną zwulkanizowaną z taśmą zamykającą WZDŁUŻNE DOLNE ANALOGIA R+S |  | metr | 368,000 |  |  |
| 29. | KNR 214-08-05-02-00 |  | Zamknięcie szczeliny dyl. wodoszczelną taśmą elastyczną odporną na UV o wymiarach wg. Specyfikacji -WZDŁUŻNA ŚRODKOWA ANALOGIA R+S |  | metr | 368,000 |  |  |
| 30. | KNR 214-08-05-02-00 |  | Zamknięcie szczeliny dyl. wodoszczelną taśmą elastyczną odporną na UV o wymiarach wg. Specyfikacji -WZDŁUŻNA DOLNA ANALOGIA R+S |  | metr | 368,000 |  |  |

Zał. nr 13

###### Oświadczenie

Oświadczam, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac oraz, że dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie.

...................................................

(  miejscowość, data )

.............................................................................

(  Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy )

###### Oświadczenie

Oświadczam, że cena oferty uwzględnia cały zakres robót związany z wykonaniem zamówienia. Nie będę wnosił żadnych roszczeń do Zamawiającego, jeśli błędnie wyliczę swoją cenę ofertową.

...................................................

(  miejscowość, data )

.............................................................................

(  Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy )

###### Oświadczenie

Zgodnie z art. 297 § 1ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz.553 z późn. zm), jesteśmy w pełni świadomi o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia.

...................................................

(  miejscowość, data )

.............................................................................

(  Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy )

Zał. nr 14

PROJEKT UMOWY

na roboty remontowo-konserwacyjne  kanału dopływowego do oczyszczalni ścieków „Łącza” w Łężycy, 66-016  Czerwieńsk

zawarta w dniu ............................................................ w Zielonej Górze,

pomiędzy:

„Zielonogórskimi Wodociągami i Kanalizacją” Sp. z o.o. mającymi swoją siedzibę w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110a

zarejestrowanymi w: Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000211506,

posiadającymi Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania – Jakość · Środowisko 
PN-EN ISO 9001:2001 i PN-EN ISO 14001:2005

zwanymi w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanymi przez:

1.  mgr inż. Beatą Jilek             -          Prezes Zarządu,

a:

...................................................................................................................................................

mającym swoją siedzibę w:

...................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

( 1

- Na podstawie protokołu z przetargu nieograniczonego (sprawa nr RR/RI-2/MJ/2015) ZAMAWIAJĄCY zamawia a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania roboty polegające na: roboty remontowo-konserwacyjne  kanału dopływowego do oczyszczalni ścieków „Łącza” w Łężycy, 66-016  Czerwieńsk.

- Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

- Roboty będące przedmiotem umowy wykonane będą zgodnie z SIWZ, ofertą WYKONAWCY i wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi, aktualnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” (opracowanymi przez ITB), Polskimi Normami, normami branżowymi.

- Zakres zamówienia obejmuje również następujące prace i związane z tym koszty:

- sporządzenie planu BIOZ,

- koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy, zasilania placu budowy w wodę i energię elektryczną itp.

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót,

- wywiezienie na wysypisko gruzu i innych materiałów rozbiórkowych wraz z kosztami wysypiska, utylizacji odpadów itp.

- oraz uzyskanie we własnym zakresie innych niezbędnych uzgodnień do wykonania zadania oraz dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót.

( 2

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia – nie wcześniej niż 11.05.2015 r.

- Termin zakończenia całości prac i przekazania jej Zamawiającemu nastąpi do dnia 01.09.2015 r.

( 3

Strony zgodnie ustalają, że WYKONAWCA został zapoznany z przedmiotem zamówienia w oparciu o przeprowadzoną wizję w terenie i nie wnosi zastrzeżeń do przedmiotu zamówienia.

( 4

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do:

- przekazania WYKONAWCY w terminie 14 dni od daty podpisania umowy:

- placu budowy.

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

( 5

WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania i oddania ZAMAWIAJĄCEMU wykonanego przedmiotu umowy zgodnego z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami.

( 6

- ZAMAWIAJĄCY  powołuje inspektorów nadzoru w osobach:

..........................................................................................................................................

- Przedstawicielem WYKONAWCY będzie:

............................................................................................................................................

( 7

1. W czasie realizacji robót WYKONAWCA będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

2. W czasie realizacji robót WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo na placu budowy i oznakowanie robót w obrębie terenu budowy do czasu zakończenia odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCEMU oraz za szkody w stosunku do ZAMAWIĄCEGO i osób trzecich powstałe na terenie budowy podczas prowadzenia prac.

3. WYKONAWCA zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

4. Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać odwrotnie w terminie na dzień odbioru robót.

( 8

- WYKONAWCA oświadcza, że ustalony w ( 1 umowy zakres robót będzie wykonywał własnymi siłami.

- W przypadku odstąpienia od zasady określonej w ust. 1, do zawarcia przez WYKONAWCĘ umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez WYKONAWCĘ umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń WYKONAWCA ma prawo uznać, że ZAMAWIAJĄCY wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowy, o których mowa w ust. 2 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców oraz odpowiada za koordynację robót i odbiór robót od podwykonawców.

- Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

( 9

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości określonej w ofercie w postępowaniu przetargowym obowiązuje w formie kosztorysu, wg. cen jednostkowych określonych w SIWZ.

- Ustalone w tej formie, niezmienne wynagrodzenie WYKONAWCY wyraża się kwotą ..............zł, (słownie złotych: .................................................................................................... ...…………………………………………………………………………………………….…... ) i nie podlega żadnym przeliczeniom cen; obejmuje wszelkie narzuty i dodatki dla WYKONAWCY, z wyłączeniem podatku VAT, który zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wystawienia faktury.

- ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że zgodnie z art. 146, ust. 1 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami, na dzień podpisania umowy podatek VAT wynosi 23%, tj. ........................................................zł, (słownie zł. .................................. ......................................................................................................................................................).

4. Łącznie wynagrodzenie brutto przysługujące WYKONAWCY na dzień podpisania umowy wynosi .................................... zł, (słownie zł. ........................................….................................).

( 10

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową po zakończeniu umownego zakresu robót oraz ich pozytywnym końcowym odbiorze.

( 11

- W trakcie odbioru końcowego WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU następujące dokumenty:

- aprobaty techniczne i atesty PZH zastosowanych materiałów,

- deklaracje zgodności zastosowanych materiałów z aprobatą techniczną.

- Odbiór końcowy zostanie rozpoczęty w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez WYKONAWCĘ o gotowości do odbioru (pismem złożonym w sekretariacie ZAMAWIAJĄCEGO).

- Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich rozpoczęcia.

( 12

- ZAMAWIAJĄCY będzie dokonywał płatności na podstawie faktury końcowej.

- ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zapłaty faktury, w terminie do 21 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z protokołem odbioru końcowego, w których częścią składową są dokumenty wskazane w § 11.

- Warunkiem rozpoczęcia biegu ww. terminu zapłaty faktury jest przedłożenie wraz z dokumentami rozliczeniowymi oświadczenia podwykonawcy(ów) o otrzymaniu zapłaty za wykonane roboty budowlane.

- W razie opóźnienia w zapłacie należności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

( 13

  - W celu zapewnienia właściwej jakości robót WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto, tj. kwotę  ............................................................... zł. w następujących formach:

- wpłaty gotówkowej w wysokości .................................................................................. zł na uzgodniony z ZAMAWIAJĄCYM rachunek bankowy,

- poręczenia bankowego w wysokości: …......................................................................  zł,

- gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych w wysokości: ...................................... zł.

  - Strony postanawiają, że 70 % kwoty zabezpieczenia, tj. ..................................... zł, zostanie zwrócone WYKONAWCY w terminie 21 dni od daty odbioru końcowego robót, pozostała część zabezpieczenia tj. kwota .................................................... zł zostanie zwrócona WYKONAWCY w terminie 15 dni po upływie terminu gwarancji.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, ZAMAWIAWAJĄCY zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek WYKONAWCY.

  - WYKONAWCA traci na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO zabezpieczenie w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO.

( 14

1.  WYKONAWCA udziela gwarancji za wykonany przedmiot umowy na okres 60 miesięcy zgodnie z przepisami o gwarancji z art. 577 – 581 K.C., licząc od dnia zakończenia  odbioru końcowego inwestycji.

2.  W przypadku ujawnienia wady istnienie jej powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić WYKONAWCĘ na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin.

3. ZAMAWIAJĄCY wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno-organizacyjne WYKONAWCY. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

4. WYKONAWCA nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

5. ZAMAWIAJĄCY może usunąć, w zastępstwie WYKONAWCY i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

( 15

1. WYKONAWCA płaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

a) za zwłokę określonego terminu odbioru, wyszczególnionego w ( 2 umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za ten przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,

b)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od WYKONAWCY w wysokości 0,1 % wartości robót netto pozostałych do wykonania na dzień przerwania robót, za każdy dzień przerwy,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY w wysokości 20 % ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto.

2.  ZAMAWIAJĄCY płaci WYKONAWCY kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 20 % ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

( 16

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

( 17

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XVI księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy WYKONAWCY,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY,

d) WYKONAWCA nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie,

e) WYKONAWCA przerwał realizację i przerwa trwa dłużej niż 7 dni;

2.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W razie odstąpienia od umowy WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO obowiązują następujące czynności szczegółowe:

3.1.  WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

3.2.  WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku odstąpienia od umowy z powodów określonych w punktach 1.1 a) oraz na koszt własny w przypadku odstąpienia od umowy z powodów określonych w punktach 1.1b), 1.1c), 1.1d) i 1.1e). Jeżeli WYKONAWCA odmówi wykonania zabezpieczenia robót lub nie wykona zabezpieczenia w uzgodnionym terminie, to ZAMAWIAJĄCY ma prawo zlecić wykonanie zabezpieczenia robót innemu wykonawcy na koszt WYKONAWCY umownego.

3.3. WYKONAWCA sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez WYKONAWCĘ do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

3.4. WYKONAWCA wezwie do dokonania przez ZAMAWIĄCEGO niezwłocznego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających i najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza.

3.5. ZAMAWIAJĄCY w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

( 18

  - W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy WYKONAWCA jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

  - Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do ZAMAWIAJĄCEGO.

  - ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez WYKONAWCĘ roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

  - W razie odmowy przez ZAMAWIAJĄCEGO uznania roszczenia WYKONAWCY lub brak odpowiedzi na roszczenie, WYKONAWCA uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

  - Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd w Zielonej Górze.

( 19

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

- Ustala się, że o wszystkich zmianach strukturalnych oraz własnościowych podmiotów zawierających umowę strony będą się wzajemnie informowały.

( 20

WYKONAWCA jest podatnikiem VAT NIP: ............................................... .

ZAMAWIAJĄCY jest podatnikiem VAT NIP: 1040000159.

ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do wystawiania faktur bez swojego podpisu.

( 21

Umowę niniejsza sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

( 22

Integralną część niniejszej umowy stanowią poniższe załączniki:

- Oferta Wykonawcy.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

WYKONAWCA:				      				    ZAMAWIAJĄCY:

Akceptuję projekt umowy:

.........................................................

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

# Text boxes

........................................................zł

.............................................................................................  zł