SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 100 000 € na:

budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami  w ul. Przylep – Skokowa w Zielonej Górze

OZNACZENIE  POSTĘPOWANIA:

RR/RI-03/AM–05/2017

CPV:

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

ZAMAWIAJĄCY:

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110a

tel.  (68)  451 93 75, (68) 451 93 51, faks: (68) 451 93 52

www.zwik.zgora.pl,  e-mail: poczta@zwik.zgora.pl

##### Nazwa i adres Zamawiającego

##### „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra

tel.  (68)  451 93 75, (68) 451 93 51, faks: (68) 451 93 52

REGON: 978093091,   NIP: 1040000159

www.zwik.zgora.pl, e-mail: poczta@zwik.zgora.pl

# Tryb udzielania zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 100 000 €, zgodnie z §34 Regulaminu udzielania zamówień przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., zwanym dalej Regulaminem Spółki.

# Przedmiot zamówienia

3.1.	Podstawa prawna wykonywania zamówienia

          - Regulamin udzielania zamówień przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

          - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 z późniejszymi zmianami);

          - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5 z 2001 r., poz. 42);

          - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 39 z późniejszymi zmianami);

          - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126);

          - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

          - Przepisy i wytyczne branżowe.

3.2	Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

  - Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej 110 PE przebiegającej w ul. Przylep - Skokowa oraz przełączenie istniejących przyłączy do projektowanej sieci wodociągowej, a także budowa nowych przyłączy wodociągowych, w pasie drogowym ul. Przylep - Skokowa, dz. nr 263/1, 264/3, 264/5, 265 obręb nr 0060.

Odcinek sieci wodociągowej należy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej DN 80 w ul. Przylep – Skokowa w węźle W1. Węzeł ten wybudować z zastosowaniem trójnika i zasuw odcinających w trzech kierunkach: istniejącej Ø 90 i budowanej Ø 110.

Sieć wodociągową wykonać z rur ciśnieniowych PE100 SDR11 o średnicy Ø 110, natomiast przyłącza z rur PE 80 SDR 11 PN 12,5 w zakresie średnic od Ø 32 do Ø 50. Do budowy sieci i przyłączy zastosować kształtki PE100 SDR11. Połączenia rurociągów i kształtek PE wykonać przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe.

W węzłach jako odcięcia zastosować zasuwy wodociągowe żeliwne kołnierzowe o zabudowie długiej. Połączenia elementów kołnierzowych z projektowanymi sieciami wykonać za pomocą tulei kołnierzowych PE.

Ponadto sieć wodociągowa uzbroić będzie w hydranty przeciwpożarowe. Zamontować hydranty nadziemne DN 80 o wydajności 10 l/s.

Przyłącza wykonać z rur oraz Ø 32 - 50 PE80 i Ø 90 PE100 SDR11 jako odejścia dla hydrantów. Włączenia do projektowanej sieci wykonać poprzez trójnik PE dla średnicy Ø 90 oraz opaski do nawiercania lub trójniki siodłowe dla średnic Ø 32 i Ø 50 PE.

Jako odcięcia zastosować zasuwy kołnierzowe oraz zasuwy do przyłączy domowych.

UWAGA:

Za zasuwą do przyłączy domowych stosować elektromufę - przejście PE/mosiądz z gwintem zewnętrznym.

Istniejące przyłącza należy przełączyć do nowej sieci wodociągowej za pomocą łączników rurowych.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać sieć i przyłącza wodociągowe:

a) sieć wodociągowa:

- Około 180,75 m o średnicy DN/OD 110 mm, z rur PE klasy PE100, PN16, SDR 11, łączonych przez zgrzewanie doczołowe

- Około 6,75 m o średnicy DN/OD 90 mm, z rur PE klasy PE100, PN16, SDR 11, łączonych przez zgrzewanie doczołowe

b) przyłącza wodociągowe

- około 5,95 o średnicy DN/OD 50 mm, z rur PE klasy PE80, PN12,5, SDR 11

- około 43,8 m o średnicy DN/OD 32 mm, z rur PE klasy PE80, PN12,5, SDR 11

Roboty należy rozpocząć od odkrywki istniejącej sieci wodociągowej ( 90 w miejscu węzła W1 w ul. Skokowej. Po wykonaniu odkrywek w miejscach połączeń projektowanych sieci i przyłączy z istniejącymi rurociągami i stwierdzeniu rozbieżności z założonymi rozwiązaniami, należy skorygować i dostosować średnicę sieci oraz łączników rurowych.

Armatura

W skład uzbrojenia projektowanej sieci wodociągowej wchodzą:

- zasuwy kołnierzowe o zabudowie długiej PN16 typu F5, DN 100-3 szt., DN 80 -2 szt., DN 50 – 1szt.,

- obejmy do nawiercania 32 mm wraz z zasuwą, trzpieniem i skrzynką uliczną – 11 szt.

- hydrant przeciwpożarowy nadziemny  DN 80 z dwoma nasadami z podwójnym zamknięciem z zabezpieczeniem w przypadku złamania – 2 szt.

- kształtki żeliwne i PE.

Każdą zasuwę należy wyposażyć w obudowę teleskopową z wrzecionem ze stali ocynkowanej w osłonie HDPE z kołpakiem żeliwnym GG-25 i skrzynkę uliczną z żeliwa szarego GG-20 z korpusem HDPE oraz trwale oznakować tabliczką orientacyjną zgodnie z normą PN-B-09700.

Wykonanie robót

Przystępując do robót ziemnych należy wytyczyć oś trasy sieci wodociągowej. Głębokość ułożenia rurociągów waha się w granicach od 1,30÷1,89m. Wielkość zagłębienia sieci podano na profilach podłużnych - rys. nr 3.

Sieć wodociągową wykonać w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych umocnionych. Wykopy należy wykonać w większości mechanicznie, ręcznie w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.

W zakresie niniejszego projektu występują skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Przy realizacji przekroczeń należy dokładnie zapoznać się z uzgodnieniami właścicieli i administratorów urządzeń nad i podziemnych oraz zachować warunki określone w uzgodnieniach lokalizacyjnych i własnościowych.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić rzędne podłączeń kanalizacji sanitarnej do kanału sanitarnego w celu ewentualnego skorygowania projektowanego zagłębienia sieci wodociągowej.

Przy skrzyżowaniach z podziemnymi liniami kablowymi elektroenergetycznymi i światłowodami UPC należy zachować szczególną ostrożność. Inwestor ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia kabli i obciąży Wykonawcę wszystkimi kosztami wynikającymi z uszkodzenia.

Przekroczenia dróg wykonać zgodnie z warunkami wydanymi w uzgodnieniu przez ich właściciela.

Rurociąg układać na nienaruszonym gruncie rodzimym. W gruntach zwartych lub nasyconych spód wykopu powinien znajdować się o 15cm niżej od projektowanego dna przewodu.

W gruntach tych należy wykonać podłoże z zagęszczonego piasku lub żwiru bez grud i kamieni. Po wykonaniu i odbiorze sieci wodociągowej można przystąpić do zasypania wykopów wraz z zagęszczeniem. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Wz powinien odpowiadać zaleceniom zawartym w normie PN-59/B-04491. Wymagany stopień zagęszczenia warstwy 95% wartości Proctora.

Zasypanie wykopów wykonać w dwóch warstwach:

warstwa ochronna grubości 15cm (po zagęszczeniu) powyżej górnej powierzchni rury, obsypka jest ubijana warstwami o max. grub. 5 cm, warstwa wypełniająca wykop gruntem rodzimym po powierzchni terenu.

Zagęszczenie warstwy ochronnej powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności. Trasę sieci i przyłączy dokładnie oznakować poprzez ułożenie nad nią taśmy z wkładką metaliczną.

Zamontowana na sieci wodociągowej armatura musi być zgodna z wymogami określonymi w SIWZ. Uzbrojenie na sieci wodociągowej należy odpowiednio wyregulować do poziomu terenu i zabezpieczyć. Skrzynki zasuw należy wyregulować do poziomu terenu i zabezpieczyć poprzez obrukowanie lub obetonowanie betonem klasy min. C16/20 (B-20) w kwadracie o wymiarach co najmniej: 0,50 x 0,50 x wys. 0,12 m.

Uzbrojenie wykonanej sieci wodociągowej oraz przyłączy należy oznaczyć tabliczkami orientacyjnymi, zgodnie z normą PN-B-09700. Tabliczki orientacyjne należy zamontować na słupkach stalowych ocynkowanych Ø 1½ cala na wysokości 2 metrów.

Wykonane odcinki sieci wodociągowej oraz przyłączy należy poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne 1,0 MPa, a przed wykonaniem wcinek przez Wydział Sieci Wod-Kan całość należy dokładnie przepłukać i zdezynfekować, aż do uzyskania pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego wody pobranej z nowo wybudowanej sieci wodociągowej (z hydrantów Hn1, Hn2), oraz wykonać badanie na stężenie chloru po dezynfekcji sieci.

Przewidzianą do wymiany istniejącą armaturę: zasuwy i hydranty oraz stare tabliczki orientacyjne należy zdemontować, zgodnie z projektem budowlanym a następnie przekazać protokolarnie do siedziby Zamawiającego (Wydział Sieci Wod-Kan).

UWAGA:

W pierwszej kolejności należy wykonać roboty dotyczące budowy sieci wodociągowej. Roboty należy rozpocząć od odkrywek istniejącej sieci wodociągowej w miejscu projektowanej wcinki celem sprawdzenia rzędnych posadowienia istniejącej sieci wodociągowej. Sieć wodociągową należy układać od najniższego punktu (węzeł W1).

Po wykonaniu sieci wodociągowej wraz z pozytywnym odbiorem przed zasypaniem, uzyskaniem pozytywnych badań bakteriologicznych i stężenia chloru po dezynfekcji sieci, wykonaniem wcinki W1 przez Wydział Sieci Wod-Kan Zamawiającego należy przystąpić do budowy przyłączy wodociągowych.

Po odbiorze przed zasypaniem danego przyłącza przez inspektora nadzoru inwestorskiego zostanie wykonana przez Wydział Sieci Wod-Kan wcinka przyłącza do nowej sieci, na podstawie odpłatnego zlecenia Wykonawcy.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zapewniając w maksymalnym stopniu ciągłość dostawy wody z sieci dla okolicznych mieszkańców oraz dojazd do właścicieli poszczególnych posesji.

  - Wymogi materiałowe

Do wykonania przedmiotu zamówienia należy zastosować wyroby o nw. parametrach:

- rury i kształtki ciśnieniowe PE klasy PE100, SDR 11, PN 16, produkowane zgodnie z PN-EN 13244, posiadające dopuszczenie do stosowania w drogownictwie – aprobata techniczna IBDiM, dostarczane przez producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu;

- zasuwy kołnierzowe:

- ciśnienie nominalne: PN 16 (1,6 MPa)

- długość zabudowy: F5

- klin wykonany z żeliwa GGG-40; pokrycie klina – miękkouszczelniające z zewnątrz i od wewnątrz, elastomerem dopuszczonym do kontaktu z woda pitną

- korpus i pokrywa wykonane z żeliwa GGG – 40; na korpusie w postaci odlewu podana klasa żeliwa oraz logo producenta

- owiercenie kołnierzy wg PN

- przelot korpusu zasuwy – nominalny, pełny, bez gniazda w miejscu zamknięcia

- wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym (wrzeciono powinno posiadać niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko),

- uszczelnienie wrzeciona - minimum potrójne, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo,

- zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią – uszczelka czyszcząca oraz pierścień zabezpieczający przed wykręceniem tulei

- śruby mocujące pokrywę – nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone masą zalewową

- zabezpieczenie antykorozyjne żywicą epoksydową, zewnętrzne i wewnętrzne, grubość warstwy min. 250 (m;

- kolor – niebieski

- zasuwy do przyłącza domowego:

- ciśnienie nominalne: minimum PN 10 (1,0 MPa)

- korpus i pokrywa wykonane z żeliwa GGG – 40; na korpusie w postaci odlewu podana klasa żeliwa oraz logo producenta

- klin wykonany z żeliwa GGG-40; pokrycie klina – miękkouszczelniające z zewnątrz i od wewnątrz, elastomerem dopuszczonym do kontaktu z woda pitną

- przelot korpusu zasuwy – nominalny, pełny, bez gniazda w miejscu zamknięcia

- wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym (wrzeciono powinno posiadać niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko),

- uszczelnienie wrzeciona - minimum potrójne, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo,

- zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią – uszczelka czyszcząca oraz pierścień zabezpieczający przed wykręceniem tulei

- śruby mocujące pokrywę – nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone masą zalewową

- zabezpieczenie antykorozyjne żywicą epoksydową, zewnętrzne i wewnętrzne, grubość warstwy min. 250 (m;

- kolor – niebieski

- obudowy teleskopowe do zasuw:

  - wrzeciono ze stali ocynkowanej

  - rura osłonowa HDPE,

  - kołpak z żeliwa GG-25;

- skrzynki do zasuw:

- korpus HDPE,

- pokrywa: żeliwo szare GG-20,

- wkładka ze stali nierdzewnej,

- śruba ze stali nierdzewnej;

●  hydranty nadziemne DN80 z dwoma nasadami z podwójnym zamknięciem, zabezpieczone przed złamaniem,

- ciśnienie nominalne: 1,0 – 1,6 MPa,

- połączenie kołnierzowe zgodne z PN,

- korpusy: górny i dolny wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG – 40, na korpusie w postaci odlewu oznakowanie hydrantu określające producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu,

- kolumna z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 lub ze stali nierdzewnej

- zabezpieczenie nasad: pokrywa nasady żeliwna lub ze stopu aluminium,

- wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym,

- uszczelnienie wrzeciona – podwójne o-ringi,

- nakrętka wrzeciona – z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości,

- odwodnienie samoczynne z chwilą pełnego odcięcia przepływu, tj. w położeniach pośrednich i przy całkowitym otwarciu powinno być suche,

- grzyb (tłok hydrantu) pokryty całkowicie powłoka elastomerową dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną

- zabezpieczenie antykorozyjne – zewnętrzne i wewnętrzne pokrycie żywicą epoksydową o grubości warstwy 250 (m lub emaliowane; część zewnętrzna odporna na promienie UV,

- kolor czerwony,

- posiadające certyfikaty PZH, CE, dopuszczenie do stosowania w Polsce.

  - Dokumentacja projektowa

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z PROJEKTEM BUDOWLANO-WYKONAWCZYM sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Przylep - Skokowa w Zielonej Górze dz. 263/1; 264/3; 264/5, 265– obręb 0060 opracowanym przez BIURO PROJEKTOWO – USŁUGOWE „BART” BARTOSZ CHRASTEK, ul. Bankowa 4/3, 65-049 Zielona Góra, a także zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych wydanymi przez „COBRTI INSTAL” – Warszawa, Polskimi Normami i normami branżowymi, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.

## Integralną część dokumentacji projektowej stanowią pozostałe opracowania, tj.:

- Specyfikacja Techniczna,

- Projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót,

- Opinia geotechniczna pod wodociąg w ul. Przylep - Skokowa w Zielonej Górze.

Kompletna dokumentacja projektowa znajduje się w Wydziale Rozwoju „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. przy ul. Zjednoczenia 110a w Zielonej Górze (pokój nr 12) i może zostać udostępniona zainteresowanym na miejscu do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach 645 - 1445 po wcześniejszym umówieniu się. Sprawę prowadzą inspektorzy nadzoru inwestorskiego:

  - Agnieszka Maj - tel. (68) 451 93 75, e-mail: agnieszka.maj@zwik.zgora.pl

  - Jarosław Miszczyk - tel. (68) 451 93 51, e-mail: jaroslaw.miszczyk@zwik.zgora.pl

  - Zakres zamówienia obejmuje wszystkie elementy wg Tabeli Elementów Rozliczeniowych oraz następujące prace i związane z tym koszty:

    - sporządzenie planu BIOZ,

    - organizację i utrzymanie zaplecza budowy, zasilanie w wodę i energię placu budowy oraz opłaty za zużytą wodę do prób szczelności, celów socjalnych i produkcyjnych,

    - wszystkie prace geodezyjne związane z wytyczeniem, pomiarami powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą całości realizowanego zadania (w tym wykonanie map powykonawczych),

    - uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wraz ze sporządzeniem i uzyskaniem dla tego celu niezbędnych dokumentów,

    - koszty zajęcia terenu (w tym pasa drogowego) i zamknięcia ulic (z zapewnieniem dojazdu do wszystkich posesji),

    - oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót,

    - zawiadomienie mieszkańców o prowadzonych robotach,

    - zagęszczenie gruntu wraz z uzyskaniem świadectw badań wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu,

    - odtworzenie nawierzchni pasa drogowego i odbiór przez Urząd Gminy lub inną, właściwą dla danego terenu jednostkę administracyjną, wraz z uporządkowaniem terenu po robotach budowlanych,

    - wywiezienie na wysypisko gruzu i innych materiałów rozbiórkowych wraz z kosztami wysypiska, utylizacji odpadów itp.

    - uzyskanie pozytywnych badań bakteriologicznych wody pobranej z nowo wykonanej sieci wodociągowej, oraz stężenia chloru po dezynfekcji sieci

    - koszty wszystkich nadzorów branżowych, których konieczność narzucają uzgodnienia projektu, w tym poinformowanie operatorów innych sieci o robotach budowlanych

    - oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót.

UWAGA: Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego i nie stanowi podstawy wyceny.

  - Zamówienie nie obejmuje:

- kosztów nadzoru inwestorskiego,

- kosztów nadzoru autorskiego.

  - Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie uzyskał akceptację Zamawiającego na wyroby, które będzie zamierzał wbudować w ramach przedmiotu zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia

Wykonawca w przeciągu 7 dni od podpisania umowy obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu harmonogram robót budowlano-montażowych objętych przedmiotem zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31.07.2018 r.

- Warunki, jakie muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie.

Do udziału w postępowaniu dopuszcza się Wykonawców, którzy:

  - spełniają wymogi określone w § 17,ust.1. Regulaminu Spółki, tj.:

- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, posiadają lub dysponują niezbędnym potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert,

  - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

  - zobowiążą się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do: 31.07.2018 r.

  - udzielą co najmniej 3 – letniej gwarancji na wykonane roboty,

  - zobowiążą się do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy,

  - sporządzą ofertę zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.

- Ocena spełnienia warunków

W celu dokonania oceny spełnienia warunków, Wykonawcy zobowiązani są wykazać się:

  - uprawnieniami do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

  - niepodleganiem wykluczeniu z postępowania na podstawie § 19 Regulaminu Spółki.

W związku z powyższym należy przedstawić:

a)	aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w § 19 ust. 1 pkt 4 – 8, Regulaminu Spółki tj. potwierdzające odpowiednio, że w przypadku wykonawcy będącego:

- osobą fizyczną – tej osoby fizycznej;

- spółką jawną – wspólnika;

- spółką partnerską – partnera lub członka zarządu;

- spółką komandytową – komplementariusza;

- spółką komandytowo-akcyjną - komplementariusza;

- osobą prawną (nie wymienioną powyżej) – urzędującego członka organu zarządzającego

nie skazaną prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub innego przestępstwa popełnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)	aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 19 ust. 1 pkt. 9 Regulaminu Spółki, tj. potwierdzająca, że wobec podmiotu zbiorowego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c)	aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - uczestnictwem w realizacji zamówienia (zał. nr 6):

- co najmniej jednej osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w wykonawstwie sieci wod. – kan. i posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z wymogami ustawy z dn. 7.07.1994 r. – Prawo budowlane z późn. zm. oraz posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa,

- co najmniej jednej osoby posiadającej aktualne uprawnienia do zgrzewania rur PE z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w wykonawstwie przy zgrzewaniu ww. rur.

  - należytym wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej z rur PE każda o wartości co najmniej 200 000 zł (netto) - zał. nr 7; do oferty należy dołączyć jako załącznik nr 8 dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w załączniku nr 7 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

  - ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 200 000 zł (zał. nr 9);

  - posiadaniem na rachunku w banku wolnych środków finansowych i/lub zdolnością kredytową w wysokości min. 200 000 zł (zał. nr 10);

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zastanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- Wymagana od Wykonawców zawartość oferty

Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawców warunków Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała następujące załączniki, ponumerowane wg podanej kolejności:

- Formularz oferty,

- zał. nr 1  - oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w §17 ust.1 Regulaminu Spółki – wg załączonego wzoru,

- zał. nr 2 -  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający),

- zał. nr 3 - aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- zał. nr 4 - aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- zał. nr 5  - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w zakresie określonym w §19 ust.1. pkt. 4-9 Regulaminu Spółki),

- zał. nr 6 - wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – wg załączonego wzoru,

- zał. nr 7 - wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej z rur PE, każda o wartości co najmniej 200 000 zł (netto),

- zał. nr 8 - dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w załączniku nr 7 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- zał. nr 9 - polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie  Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 200 000 zł,

- zał.  nr 10 – informacja z banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca, że Wykonawca posiada na rachunku wolne środki finansowe i/lub zdolność kredytową w wysokości min. 200 000 zł, wystawiona nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert,

- zał. nr 11 – oświadczenia Wykonawcy o: cenie, odpowiedzialności, znajomości, sprawdzeniu i przyjęciu zakresu robót – wg załączonego wzoru,

- zał. nr 12 - zaakceptowany projekt umowy – wg załączonego wzoru,

- zał. nr 13 – dowód wniesienia wadium.

Wszelkie dokumenty załączone do oferty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami przez upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy, określonych w dokumencie rejestrowym.

Wskazane jest, aby oświadczenia i dane zawarte w formularzach miały formę zgodną z załączonymi wzorami.

Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Zamawiający w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8.Sposób ustalenia ceny ofertowej.

Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres prac podany w punkcie 3 niniejszej Specyfikacji.

Wyceny zamówienia należy dokonać uwzględniając ww. zakres, wszystkie warunki podane w SIWZ, dokumentację projektową posiadaną przez Zamawiającego, a także wizję w terenie. Wyliczona cena ma zawierać w sobie wszystkie nośniki kosztów dla okresu wykonania zamówienia, które Wykonawca ma obowiązek opłacić w związku z realizacją całego przedmiotu zamówienia.

Tak obliczoną cenę netto oferty należy powiększyć o podatek VAT wg obowiązujących przepisów (w formularzu oferty).

Wyliczenia dokonać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń stosowanej w przepisach podatkowych.

Przedmiar robót (kosztorys ślepy) stanowi materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego i nie stanowi podstawy wyceny.

Cena ofertowa powinna obejmować koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z SIWZ (w tym m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego) i dokumentacji projektowej, jak również koszty w nich nieujęte, bez których nie można wykonać zamówienia.

Cena przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszystkie roboty, niezależnie od tego, czy są ujęte w dokumentacji, czy też wynikają z wymagań postawionych w niniejszej SIWZ – łącznie z pracami wyszczególnionymi w punkcie 3.6, z wyłączeniem prac określonych w punkcie 3.7 niniejszej SIWZ.

Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe – podana w formularzu oferty cena będzie podstawą zapisu w treść umowy.

Nie dopuszcza się rozliczania zamówienia w walutach innych niż złoty polski.

Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega żadnym rokowaniom i negocjacjom.

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w §77 Regulaminu Spółki niezwłocznie zawiadamiając wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie §77 Regulaminu Spółki zostanie odrzucona.

9.Oferta z rażąco niską ceną

Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

10. Kryteria oceny ofert oraz sposób dokonania oceny.

Komisja dokona oceny ofert wg następujących kryteriów:

a)    cena oferty     -	100 %

Oferty otrzymają ilość punktów wyliczoną z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń stosowanej w przepisach podatkowych przy zastosowaniu następującej formuły:

Pb =    Cn / Cb x 10

gdzie:

Pb - ilość punktów oferty badanej,

Cn  - najniższa cena oferty,

Cb  - cena oferty badanej,

Oferta z najniższą ceną spośród ważnych ofert uznana zostanie za ofertę najkorzystniejszą w tym przetargu a Wykonawcy, który złożył tę ofertę zostanie przyznane zamówienie.

      - Oferta kilku partnerów

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) musi być przedstawiona jako jedna oferta od jednego podmiotu i musi spełniać następujące wymagania:

- do oferty należy dołączyć umowę partnerów o wspólnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za realizację zamówienia będącego przedmiotem przetargu, w której określony zostanie sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich oraz zasady ponoszenia solidarnej odpowiedzialności,

- w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy ze współpartnerów oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 19 Regulaminu Spółki,

- w przypadku warunku wymaganego doświadczenia współpartnerzy muszą wspólnie spełnić wymagany warunek, tj. należytego wykonania w ciągu ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej z zastosowaniem rur PE, każda o wartości co najmniej 200 000 zł (netto),

- w przypadku warunku posiadania i dysponowania potencjałem technicznym oraz warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia współpartnerzy muszą wspólnie spełniać wymagane warunki;

- współpartnerzy wspólnie muszą udokumentować, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- współpartnerzy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczyć lidera) a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych współpartnerów,

- wszelka korespondencja, przyjmowanie zobowiązań, podpisanie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z liderem,

Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty (Urząd Skarbowy, ZUS, Krajowy Rejestr Karny, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), osobno dla każdego ze współpartnerów.

12. Jedna oferta od jednego Wykonawcy

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych - ofertę należy złożyć na cały zakres robót objęty zamówieniem.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie dwóch lub więcej ofert wyklucza Wykonawcę z przetargu.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

13. Zamówienia dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych w ramach zamówienia podstawowego - zgodnie §60 ust.1 pkt 4 Regulaminu Spółki.

14. Sposób przygotowania oferty. Jawność ofert.

Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim na komputerze lub na maszynie do pisania lub nieścieralnym atramentem – zgodnie ze wzorem formularza dołączonego do niniejszej Specyfikacji.

Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.

Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. Brak własnoręcznego podpisu Wykonawcy powoduje uznanie oferty za nieważną.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wszystkie załączniki wymagane niniejszą SIWZ. Wskazane jest, aby:

- oferta zawierała spis zawartości,

- załączniki zostały dołączone do oferty w kolejności wynikającej ze Specyfikacji,

- każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,

- wszystkie strony oferty powinny były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości.

Mając na uwadze treść art. 25, ust. 3 Regulaminu Spółki, oferty zawierające dokumenty z informacjami zastrzeżonymi co do ich jawności, muszą posiadać możliwość ich odłączenia bez naruszenia pozostałej części oferty.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę państwową w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

Zamawiający informuje, że przez informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności.

UWAGA!

Wykonawca nie może zastrzec treści oferty a w szczególności informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie §78 ust.1 pkt 1,2,3 Regulaminu Spółki.

Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

Ujawnienie ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie wskazanych dokumentów przetargowych.

- Po rozpatrzeniu wniosku Zamawiający określi termin, miejsce, sposób i zakres udostępnienia dokumentów przetargowych w świetle zapisów Regulaminu Spółki.

W czasie prac Komisji Przetargowej nie ma możliwości udostępniania zainteresowanym Wykonawcom dokumentów przetargowych.

15. Okres związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od pierwszego dnia po upływie terminu złożenia ofert.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie okresu związania złożoną ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

Na pytanie Zamawiającego o przedłużenie tego terminu, Wykonawca udziela pisemnej odpowiedzi i może nie wyrazić zgody na przedłużenie okresu związania ofertą,

Zmiana okresu związania ofertą nie daje prawa do zmiany żadnego z dokumentów przetargowych, a w szczególności ceny oferty.

16. Oględziny miejsca robót

Zamawiający wymaga od Wykonawców dokonanie wizji lokalnej miejsca robót oraz zaleca zebranie na swoją własną odpowiedzialność, koszt oraz ryzyko wszelkich informacji mogących okazać się niezbędnymi do przygotowania oferty i podpisania umowy.

17. Koszt przygotowania oferty

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

18. Wadium

18.1 Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

18.2 Wykonawca powinien wnieść wadium najpóźniej do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert, tj. do dnia 19.02.2018 r. do godz. 1130.

18.3 Wadium może być wnoszone w:

- pieniądzu - w formie przelewu bankowego na konto  „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. - BANK ZACHODNI WBK S.A. II /O w Zielonej Górze, nr 77 1090 1636 0000 0000 6201 5733 z dopiskiem: „Wadium przetarg – ul. Przylep - Skokowa w Zielonej Górze”;

- gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach i gwarancjach bankowych (gwarancje muszą być bezwarunkowe i na każde żądanie Zamawiającego).

Oryginał dokumentu (gwarancji, poręczenia itp.) należy złożyć w kasie ZWiK, Zielona Góra ul. Zjednoczenia 110a.

18.4 Dowód wniesienia wadium, tj. kopię przelewu lub dokument z potwierdzeniem złożenia oryginału w kasie należy dołączyć do oferty jako załącznik nr 13.

Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oryginału wadium, w wersji gdy wystawiający gwarancję wadium nie wymaga zwrotu jej oryginału po upływie terminu jej ważności.

18.5 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia,

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia.

18.6 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

18.7 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

18.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana;

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

19. Opakowanie oferty

Oferty należy składać w nieprzezroczystych i trwale zamkniętych kopertach. Należy zastosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne.

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

,,Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra

ul. Zjednoczenia 110a, sekretariat

oraz powinna być oznakowana następująco:

„Oferta do przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej w ul. Przylep - Skokowa w Zielonej Górze”

- nie otwierać przed dniem 19.02.2018 r.,  godz.1200.

Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak zewnętrzna, a ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych warunków.

20. Miejsce i termin składania oferty

20.1 Oferty należy składać za potwierdzeniem odbioru w siedzibie:

„Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110a

65-120 Zielona Góra

w godzinach od 700 do 1430 w sekretariacie Spółki.

Ustala się ostateczny termin składania ofert na dzień 19.02.2018 r. do godz. 1130 .

Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w powyższe miejsce a nie data nadania.

20.2 Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone Wykonawcy bez otwierania kopert wewnętrznych na adres Wykonawcy podany na tej kopercie.

20.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert przed jego upływem. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

21. Zmiana lub wycofanie oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, jeżeli o tym powiadomi pisemnie Zamawiającego przed terminem składania ofert, tj. 19.02.2018 r. godz. 1130. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy przygotować na zasadzie nowej oferty i opakować tak samo jak w punkcie 18, z tym, że koperta zewnętrzna będzie oznakowana określeniem: Zmiana lub Wycofanie.

22. Otwarcie ofert

22.1 Komisja Przetargowa dokona otwarcia ofert podczas sesji jawnej w dniu 19.02.2018 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego w salce konferencyjnej (pok. nr 105).

22.2 Podczas sesji jawnej Przewodniczący Komisji Przetargowej stwierdzi, czy przetarg został ogłoszony prawidłowo, czy koperty nie zostały naruszone, ponadto policzy ilość ofert i dokona ich otwarcia przy zachowaniu następujących zasad:

- jako pierwsze zostaną otwarte koperty z napisem „wycofanie oferty”,

- następnie zostaną otwarte koperty z napisem „oferty zamienne”,

- następnie - w kolejności wpływu – zostaną otwarte pozostałe oferty, z tym, że oferty, których dotyczy wycofanie oraz oferty pierwotne względem ofert zamiennych (jeśli zmiana dotyczy całości) nie będą otwierane,

- jako ostatnie zostaną otwarte oferty, które nie zostały zmienione ani wycofane

22.3 Podczas otwarcia ofert zostaną podane do wiadomości obecnych następujące dane: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres udzielonej gwarancji oraz warunki płatności.

22.4 W przypadku nieobecności Wykonawcy podczas otwarcia ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy informację z otwarcia ofert – na jego pisemny wniosek.

  - W części niejawnej posiedzenia Komisji Przetargowej, w której mogą uczestniczyć tylko członkowie Komisji, będzie dokonywana ocena ofert.

- Odrzucenie oferty

Zamawiający, stosownie do § 78 Regulaminu Spółki odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z Regulaminem Spółki,

- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie §77 Regulaminu Spółki,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Unieważnienie postępowania

Zamawiający, stosownie do §82 ust.1 Regulaminu Spółki, unieważnia postępowanie, gdy:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,

- w przypadku, o którym mowa w §80 ust. 5 Regulaminu Spółki, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie dotknięte jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

- Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą

Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy na warunkach przedstawionych w załączonym do niniejszej SIWZ projekcie umowy.

Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty i nie dłuższym niż przed upływem terminu związania ofertą.

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym formę i wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub uchyla się od złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Zabezpieczenie należytego wykonania

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej netto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych i bankowych (gwarancje muszą być bezwarunkowe i na każde żądanie Zamawiającego),

Zabezpieczenie musi być wniesione  przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie przeznaczone na :

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 70 %,

- zabezpieczenie gwarancji - 30 %.

- Udzielanie wyjaśnień

Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami na etapie przygotowania i składania ofert są:

  - Agnieszka Maj, tel. (68) 451 93 75

  - Jarosław Miszczyk, tel. (68) 451 93 51,

w pok. nr 12 oraz nr 303 w siedzibie Zamawiającego, w godzinach 6.45. – 14.45.

Wszelka komunikacja na etapie przygotowywania ofert pomiędzy Zamawiającym i każdym z Wykonawców musi być jawna i prowadzona w sposób pisemny (za potwierdzeniem odbioru listownie lub faksem), z powiadomieniem wszystkich Wykonawców, którzy wykupili SIWZ i z zachowaniem tajności źródła pytania.

Zamawiający informuje, że wszelka komunikacja z Zamawiającym za pomocą faksu, poczty elektronicznej i potwierdzona niezwłocznie na piśmie będzie uznana za dostarczoną w dniu otrzymania faksu, poczty elektronicznej, nawet, jeżeli nie z winy nadawcy dotrze do odbiorcy z opóźnieniem.

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Informacja o środkach odwoławczych, przysługujących Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad udzielania zamówienia, określone są w Dziale V „Regulaminu Spółki”.

Sprawy nieujęte w niniejszej SIWZ regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Zabezpieczenie finansowe u Zamawiającego

Zamawiający oświadcza, że na opisane roboty posiada środki finansowe i jest zdolny do płynnego realizowania zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

Cena SIWZ wraz z formularzami wynosi 30,00 zł netto + koszt przesyłki.

Zielona Góra, 05.02.2018 r.					Zatwierdzam: ..............................

OFERTA

do przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami  w

ul. Przylep - Skokowa w Zielonej Górze

- ZAMAWIAJĄCY:  „ZIELONOGÓRSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA” Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110a

65-120 ZIELONA GÓRA,

tel.  (68)  451 93 75, (68) 451 93 59, faks: (68) 451 93 52

REGON: 978093091, NIP: 1040000159

www.zwik.zgora.pl,  e-mail: poczta@zwik.zgora.pl

- WYKONAWCA ( należy podać pełną nazwę i siedzibę Wykonawcy składającego ofertę oraz status prawny)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

tel. ................................................................................. fax. ................................................................. http:// ............................................................... e-mail ………………..................................................

REGON ............................................. NIP.............................................................................................

upełnomocniony przedstawiciel: ...........................................................................................................

nazwa i adres banku oraz nr rachunku bankowego: ........................................................... ................................................................................................................................................................

- Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Przylep - Skokowa w Zielonej Górze, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ i po dokonaniu wizji w terenie oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za końcową cenę netto w wysokości:

słownie: ............................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................zł.

Cena brutto wynosi.........................................zł w tym podatek VAT 23%................................ zł.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: ….....................................................

(podać dzień, miesiąc, rok)

- Na całość wykonanych robót udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres .............. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

- Termin płatności faktury: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentami odbiorowymi.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres robót oraz, że zapoznaliśmy się z dokumentacją techniczną i dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie.

- Oświadczamy, że projekt umowy stanowiący Załącznik nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.

- Oświadczamy, że zamówienie wykonamy siłami własnymi w wielkości ............................... %. Następujące prace zamierzamy zlecić Podwykonawcy:

( podać nazwę, adres Podwykonawcy oraz zakres rzeczowy planowany do realizacji przez Podwykonawcę )

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jednocześnie wyrażamy zgodę na ewentualną cesję części przysługującego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców.

- Wadium w kwocie 5 000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych, zero groszy) wniesione zostało w dniu ...................................... w następującej formie: ..................................................... ..........................................................................................................................................................

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w §39 ust. 5 Regulaminu Spółki, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

14.W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  określonej  w  SIWZ  wysokości,  tj. kwoty

.......................................... zł (słownie: ............................................................................................. .........................................................................................................................................................) w formie / formach* ........................................................................................................................  przed terminem podpisania umowy.

15. Oferta została złożona na .............................. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .................... do nr ....................... .

16. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

| zał. nr 1 - | oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w §17, ust.1 Regulaminu Spółki, |
| --- | --- |
| zał. nr 2 - | aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, |
| zał. nr 3 - | aktualne zaświadczenie z organu podatkowego, |
| zał. nr 4 - | aktualne zaświadczenie z ZUS-u, |
| zał. nr 5 - | informacja z Krajowego Rejestru Karnego, |
| zał. nr 6 - | wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji |
| zał. nr 7 - | wykaz wykonanych podobnych zamówień, |
| zał. nr 8 - | dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w załączniku nr 7 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (listy referencyjne), |
| zał. nr 9 - | polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, |
| zał. nr 10 - | informacja z banku, potwierdzająca, że Wykonawca posiada na rachunku wolne środki finansowe i/lub zdolność kredytową w wysokości min. 200 000 zł, |
| zał. nr 11 - | oświadczenia Wykonawcy o: cenie, odpowiedzialności, znajomości, sprawdzeniu i przyjęciu zakresu robót |
| zał. nr 12 - | zaakceptowany projekt umowy. |
| zał. nr 13 - | dowód wniesienia wadium. |

- Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od .................. do ................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. (*)

* - niepotrzebne skreślić

Ofertę sporządzono dnia ............................... .								                                                                  .................................................................................

(Wykonawca lub upełnomocniony

przedstawiciel Wykonawcy)

Zał. nr 1

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnieniu warunków

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia (sprawa nr RR/RI-03/AM–05/2017) dotyczącego budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami  w ul. Przylep - Skokowa w Zielonej Górze

ja/my* (imię i nazwisko)...............................................................................................................

zamieszkały .......................................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy)................................................................................................

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze*................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz posiadamy lub dysponujemy potencjałem technicznym a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z §19 Regulaminu Spółki.

- na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu.

- zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikami do SIWZ (w tym z projektem umowy) i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

...................................................

(  miejscowość, data )

..........................................................................

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Zał. nr 6

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE LUB UCZESTNICZĄCYCH W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Wymagane:

- co najmniej jedna osoba odpowiedzialne za realizację zamówienia z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w wykonawstwie sieci wod. – kan. i posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z wymogami ustawy z dn. 7.07.1994r. – Prawo budowlane z późn. zm. oraz posiadająca aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa,

- co najmniej jedna osoba posiadająca aktualne uprawnienia do zgrzewania rur PE z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w wykonawstwie przy zgrzewaniu ww. rur.

Powyższe warunki należy spełnić łącznie.

| Imię i nazwisko | Przewidywana funkcja w realizacji zamówienia | Wykształcenie Specjalność Zawodowa | Praktyka w latach ogółem | Opis posiadanych kwalifikacji i uprawnień |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: 	do formularza dołączyć kopie wykazanych uprawnień oraz kopie aktualnych zaświadczeń o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa.

...................................................

(  miejscowość, data )

...................................................................

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

Zał. nr 7

WYKAZ ZREALIZOWANYCH PODOBNYCH ZAMÓWIEŃ

Należy wypełnić poniższy formularz podając wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej z rur PE, każda o wartości co najmniej 200 000 zł (netto).

| Nazwa Zamawiającego | Miejsce realizacji | Rodzaj i zakres wykonanych prac | Termin realizacji | Całkowita wartość prac | Procentowy udział Wykonawcy w pracach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: do wyszczególnionych wyżej robót należy dołączyć listy referencyjne - dokumenty potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (jako załącznik nr 8).

...................................................

(  miejscowość, data )

.............................................................................

( Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

Zał. nr 11

###### Oświadczenie

Oświadczam, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac oraz, że dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie.

...................................................

(  miejscowość, data )

.............................................................................

(  Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy )

###### Oświadczenie

Oświadczam, że cena oferty uwzględnia cały zakres robót związany z wykonaniem zamówienia. Nie będę wnosił żadnych roszczeń do Zamawiającego, jeśli błędnie wyliczę swoją cenę ofertową.

...................................................

(  miejscowość, data )

.............................................................................

(  Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy )

###### Oświadczenie

Zgodnie z art. 297 § 1ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz.553 z późn. zm), jesteśmy w pełni świadomi o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia.

...................................................

(  miejscowość, data )

.............................................................................

(  Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy )

Zał. nr 12

UMOWA (projekt)

o budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Przylep - Skokowa w Zielonej Górze

zawarta w dniu ............................................................ w Zielonej Górze,

pomiędzy:

„Zielonogórskimi Wodociągami i Kanalizacją” Sp. z o.o. mającymi swoją siedzibę w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110a

zarejestrowanymi w: Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000211506,

zwanymi w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanymi przez:

dr hab. inż. Krzysztofa Witkowskiego            -          Prezesa Zarządu,

a:

...................................................................................................................................................

mającym swoją siedzibę w:

...................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

( 1

- Na podstawie protokołu z przetargu nieograniczonego (sprawa nr RR/RI-04/AM-05/2017) ZAMAWIAJĄCY zamawia a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania roboty polegające na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Przylep – Skokowa w Zielonej Górze.

- Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

- Roboty będące przedmiotem umowy wykonane będą zgodnie z zatwierdzonym PROJEKTEM BUDOWLANO-WYKONAWCZYM sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Przylep - Skokowa w Zielonej Górze dz. 263/1; 264/3; 264/5, 265– obręb 0060 opracowanym przez BIURO PROJEKTOWO – USŁUGOWE „BART” BARTOSZ CHRASTEK, ul. Bankowa 4/3, 65-049 Zielona Góra, a także zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych wydanymi przez „COBRTI INSTAL” – Warszawa, Polskimi Normami i normami branżowymi, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.

.

- Zakres zamówienia obejmuje również następujące prace i związane z tym koszty:

    - sporządzenie planu BIOZ,

    - organizację i utrzymanie zaplecza budowy, zasilanie w wodę i energię placu budowy oraz opłaty za zużytą wodę do prób szczelności, celów socjalnych i produkcyjnych,

    - wszystkie prace geodezyjne związane z wytyczeniem, pomiarami powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą całości realizowanego zadania (w tym wykonanie map powykonawczych),

    - uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wraz ze sporządzeniem i uzyskaniem dla tego celu niezbędnych dokumentów,

    - koszty zajęcia terenu (w tym pasa drogowego) i zamknięcia ulic (z zapewnieniem dojazdu do wszystkich posesji),

    - oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót,

    - zawiadomienie mieszkańców o prowadzonych robotach,

    - zagęszczenie gruntu wraz z uzyskaniem świadectw badań wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu,

    - odtworzenie nawierzchni pasa drogowego i odbiór przez Urząd Gminy lub inną, właściwą dla danego terenu jednostkę administracyjną, wraz z uporządkowaniem terenu po robotach budowlanych,

    - wywiezienie na wysypisko gruzu i innych materiałów rozbiórkowych wraz z kosztami wysypiska, utylizacji odpadów itp.

    - uzyskanie pozytywnych badań bakteriologicznych wody pobranej z nowo wykonanej sieci wodociągowej, oraz badań stężenia chloru po dezynfekcji

    - koszty wszystkich nadzorów branżowych, których konieczność narzucają uzgodnienia projektu, w tym poinformowanie operatorów innych sieci o robotach budowlanych

    - oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót.

( 2

1.	Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go Zamawiającemu nastąpi do dnia 31.07.2018 r.

( 3

Strony zgodnie ustalają, że WYKONAWCA został zapoznany z przedmiotem zamówienia w oparciu o dokumentację projektową będącą w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO i nie wnosi zastrzeżeń do przedmiotu zamówienia oraz przedstawionej dokumentacji projektowej.

( 4

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do:

- przekazania WYKONAWCY w terminie 14 dni od daty podpisania umowy:

- dokumentacji projektowej, która określa przedmiot umowy w ramach zamówienia,

- pozwolenia na budowę,

- dziennika budowy,

- placu budowy.

- zapewnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

( 5

WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania i oddania ZAMAWIAJĄCEMU wykonanego przedmiotu umowy zgodnego z dostarczoną dokumentacją, wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami.

( 6

- WYKONAWCA wystąpi do właścicieli dróg/terenów o zajęcie pasa drogowego/terenu dla potrzeb wykonania przedmiotu umowy oraz poniesie koszty z tym związane.

- Przekazanie terenów nastąpi przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO.

( 7

- ZAMAWIAJĄCY powołuje inspektora nadzoru w osobie:

..........................................................................................................................................

- Przedstawicielem WYKONAWCY będzie:

...............................................................................- kierownik budowy.

( 8

1. W czasie realizacji robót WYKONAWCA będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

2. W czasie realizacji robót WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo na placu budowy i oznakowanie robót w obrębie terenu budowy do czasu zakończenia odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCEMU oraz za szkody w stosunku do ZAMAWIĄCEGO i osób trzecich powstałe na terenie budowy podczas prowadzenia prac.

3. WYKONAWCA zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

4. Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać odwrotnie w terminie na dzień odbioru robót.

( 9

- WYKONAWCA oświadcza, że ustalony w ( 1 umowy zakres robót będzie wykonywał własnymi siłami.

- W przypadku odstąpienia od zasady określonej w ust. 1:

  - Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest, przed przystąpieniem do wykonania robót powierzonych do wykonania przez Podwykonawcę, przedstawić szczegółowy przedmiot robót powierzony Podwykonawcy;

  - w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia określonego w zdaniu powyżej, szczegółowego przedmiotu robót, Zamawiający uprawniony jest do złożenia Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciwu do wykonania wyszczególnionych robót przez Podwykonawcę;

  - zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w zdaniach poprzednich wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

3.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

4.	Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

- W przypadku, gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty jakiejkolwiek kwoty wynagrodzenia Podwykonawcy, z tytułu solidarnej odpowiedzialności opartej na art. 647 (1) kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz Zamawiającego całej zapłaconej przez Zamawiającego kwoty wraz z kosztami poniesionymi przez Zamawiającego. W przypadku gdy na rzecz Wykonawcy będzie pozostawała do zapłaty jakakolwiek kwota wynagrodzenia umownego, Wykonawca albo Zamawiający będą uprawnieni do złożenia oświadczenia o potrąceniu wierzytelności Zamawiającego z tytułu zwrotu należności zapłaconej Podwykonawcy, z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu pozostałego do zapłaty wynagrodzenia umownego.

( 10

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości określonej w ofercie wybranej jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym obowiązuje w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie, niezmienne wynagrodzenie WYKONAWCY wyraża się kwotą ..............zł, (słownie złotych: .................................................................................................... ...……………………………………………………………………………...…………….…... ) i nie podlega żadnym przeliczeniom cen, obejmuje wszelkie narzuty i dodatki dla WYKONAWCY, z wyłączeniem podatku VAT, który zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wystawienia faktury.

- ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że zgodnie z art. 146, ust. 1 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami, na dzień podpisania umowy podatek VAT wynosi 23%, tj. ........................................................zł, (słownie zł. .................................. ......................................................................................................................................................).

- Na dzień podpisania umowy łącznie wynagrodzenie brutto przysługujące WYKONAWCY wynosi .................................... zł, (słownie zł .........................................…................................).

( 11

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w formie faktury końcowej, po całkowitym zakończeniu umownego zakresu robót i ich końcowym odbiorze połączonym z przekazaniem przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCEMU.

- Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których wartość nie przekroczy 20 % uprzedniego zamówienia, to WYKONAWCA zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie ZAMAWIAJĄCEGO, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów oraz według stawek, cen i narzutów nie wyższych niż średnie, publikowane w wydawnictwie kwartalnym.

( 12

Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy – odbiór końcowy połączony z przekazaniem przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCEMU.

( 13

- W trakcie technicznych odbiorów częściowych (przed zasypaniem) WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU następujące dokumenty:

- dziennik budowy,

- dokumentację projektową z wprowadzonymi zmianami,

- szkice polowe,

- analizę geodezyjną powykonawczą,

- protokoły sprawdzeń, podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego z pozytywnych prób szczelności sieci wodociągowej,

- pozytywne wyniki badań bakteriologicznych wykonanej sieci wodociągowej, oraz stężenia chloru po dezynfekcji sieci,

- atesty PZH zastosowanych materiałów,

- deklaracje zgodności zastosowanych materiałów wraz z aprobatami technicznymi.

- W trakcie odbioru końcowego WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU następujące dokumenty:

- dziennik budowy,

- dokumentację techniczną z wprowadzonymi zmianami,

- szkice polowe,

- mapę powykonawczą,

- protokoły sprawdzeń, podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego z pozytywnych   prób szczelności sieci wodociągowej,

- pozytywne wyniki badań bakteriologicznych wykonanej sieci wodociągowej, oraz stężenia chloru po dezynfekcji sieci,

- protokoły z odbioru nawierzchni (pasa drogowego) wraz ze świadectwami badań wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu,

- atesty PZH zastosowanych materiałów,

- deklaracje zgodności zastosowanych materiałów z aprobatami technicznymi.

- Odbiór częściowy i końcowy zostanie rozpoczęty w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez WYKONAWCĘ o gotowości do odbioru (pismem złożonym w sekretariacie ZAMAWIAJĄCEGO).

- Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich rozpoczęcia.

( 14

- ZAMAWIAJĄCY dokona płatności na podstawie faktury końcowej.

- WYKONAWCA ma obowiązek wystawienia faktury końcowej w terminie do 7 dni licząc od dnia zakończenia odbioru końcowego.

- ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Warunkiem rozpoczęcia biegu terminu zapłaty faktury jest przedłożenie wraz z dokumentami rozliczeniowymi oświadczenia podwykonawcy(ów) o otrzymaniu zapłaty za wykonane roboty budowlane.

- W razie opóźnienia w zapłacie należności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

( 15

  - W celu zapewnienia właściwej jakości robót WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto, tj. kwotę ............................................................... zł w następujących formach:

- wpłaty gotówkowej w wysokości .................................................................................. zł na uzgodniony z ZAMAWIAJĄCYM oprocentowany rachunek bankowy,

- poręczenia bankowego w wysokości: …......................................................................  zł,

- gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych w wysokości: ...................................... zł.

  - Strony postanawiają, że 70 % kwoty zabezpieczenia, tj……………. zł, zostanie zwrócone WYKONAWCY w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego robót, pozostała część zabezpieczenia tj. .................................................... zł zostanie zwrócona WYKONAWCY w terminie 15 dni po upływie terminu gwarancji.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, ZAMAWIAWAJĄCY zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek WYKONAWCY.

4. WYKONAWCA traci na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO zabezpieczenie w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO.

( 16

1.  WYKONAWCA udziela gwarancji za wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy zgodnie z przepisami o gwarancji z art. 577 – 581 K.C., licząc od dnia zakończenia odbioru końcowego inwestycji.

2.  W przypadku ujawnienia wady istnienie jej powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić WYKONAWCĘ na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin.

3. ZAMAWIAJĄCY wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno-organizacyjne WYKONAWCY. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

4.  WYKONAWCA nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

5. ZAMAWIAJĄCY może usunąć, w zastępstwie WYKONAWCY i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

( 17

1. WYKONAWCA płaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

a) za zwłokę określonego terminu odbioru, wyszczególnionego w ( 2 umowy w wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego netto za ten przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,

b)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady w wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego netto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od WYKONAWCY w wysokości 0,15 % wartości robót netto pozostałych do wykonania na dzień przerwania robót, za każdy dzień przerwy,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto.

2. 	ZAMAWIAJĄCY płaci WYKONAWCY kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto.

3. 	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

( 18

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w dokumentacji projektowej w ramach nadzoru autorskiego.

( 19

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XVI księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy WYKONAWCY,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY,

d) WYKONAWCA nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie,

e) WYKONAWCA przerwał realizację i przerwa trwa dłużej niż 7 dni.

2. 	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3.	W razie odstąpienia od umowy WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO obowiązują następujące czynności szczegółowe:

3.1.	WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

3.2. WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku odstąpienia od umowy z powodów określonych w punktach 1.1 a) oraz na koszt własny w przypadku odstąpienia od umowy z powodów określonych w punktach 1.1b), 1.1c), 1.1d) i 1.1e). Jeżeli WYKONAWCA odmówi wykonania zabezpieczenia robót lub nie wykona zabezpieczenia w uzgodnionym terminie, to ZAMAWIAJĄCY ma prawo zlecić wykonanie zabezpieczenia robót innemu wykonawcy na koszt WYKONAWCY umownego.

3.3. WYKONAWCA sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez WYKONAWCĘ do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

3.4. WYKONAWCA wezwie do dokonania przez ZAMAWIĄCEGO niezwłocznego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających i najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza.

3.5. ZAMAWIAJĄCY w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

( 20

  - W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy WYKONAWCA jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

  - Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do ZAMAWIAJĄCEGO

  - ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez WYKONAWCĘ roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

  - W razie odmowy przez ZAMAWIAJĄCEGO uznania roszczenia WYKONAWCY lub brak odpowiedzi na roszczenie, WYKONAWCA uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

  - Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd w Zielonej Górze.

( 21

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz „Regulaminu Udzielania Zamówień” przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.zwik.zgora.pl .

- Ustala się, że o wszystkich zmianach strukturalnych oraz własnościowych podmiotów zawierających umowę strony będą się wzajemnie informowały.

( 22

WYKONAWCA jest podatnikiem VAT NIP: ............................................... .

ZAMAWIAJĄCY jest podatnikiem VAT NIP: 1040000159.

ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do wystawiania faktur bez swojego podpisu.

( 23

Umowę niniejsza sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

( 24

Integralną część niniejszej umowy stanowią poniższe załączniki:

- Oferta Wykonawcy

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

WYKONAWCA:				          ZAMAWIAJĄCY:

Akceptuję projekt umowy:

.........................................................

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

# Text boxes

........................................................zł

.............................................................................................  zł