Twardość wody

| Rodzaj wody | mval/l | mmol/l | CaCO3 mg/l (ppm) | stopnie niemieckie °dH | stopnie angielskie °e | Stopnie francuskie °f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bardzo miękka | 0 - 1,78 | 0 - 0,89 | 0 - 89 | 0 - 5 | 0 - 6,23 | 0 - 8,9 |
| Miękka | 1,78 - 3,57 | 0,89 - 1,79 | 89 - 179 | 5 - 10 | 6,23 - 12,50 | 8,9 - 17,9 |
| O średniej twardości | 3,57 - 5,35 | 1,79 - 2,68 | 179 - 268 | 10 - 15 | 12,50 - 18,73 | 17,9 - 26,8 |
| O znacznej twardości | 5,35 - 7,13 | 2,68 - 3,57 | 268 - 357 | 15 - 20 | 18,73 - 24,96 | 26,8 - 35,7 |
| Twarda | 7,13 - 10,70 | 3,57 - 5,35 | 357 - 535 | 20 - 30 | 24,96 - 37,45 | 35,7 - 53,5 |
| Bardzo twarda Wg. PN - 71/C-04554 | ponad 10,70 | ponad 5,35 | ponad 535 | ponad 30 | ponad 37,45 | ponad 53,5 |

Przeliczanie jednostek twardości:

|  | mval/l (jednostka fizyczna) | mmol/l (międzyna-rodowa) | CaCO3 (USA) mg/l (ppm) | stopnie niemieckie °dH | stopnie angielskie °e | Stopnie Francuskie °f | Przykład: Dysponując wartością twardości wody z wodociągu zielonogórskiego : 5,8 mval/litr mnożąc przez współczynnik z tabeli uzyskamy: 2,9 mmol/l 290 mg CaCO3/l 16,24 ºdH 20,3 ºe 29 ºf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mval/l | 1 | 0,5 | 50 | 2,8 | 3,5 | 5 |  |
| mmol/l | 2 | 1 | 100 | 5,6 | 7 | 10 |  |
| CaCO3 mg/l (ppm) | 0,02 | 0,01 | 1 | 0,056 | 0,07 | 0,1 |  |
| stopnie niemieckie | 0,357 | 0,1786 | 17,86 | 1 | 1,250 | 1,786 |  |
| stopnie angielskie | 0,285 | 0,1429 | 14,29 | 0,7999 | 1 | 1,429 |  |
| stopnie francuskie | 0,2 | 0,1 | 10 | 0,5599 | 0,700 | 1 |  |